SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č. : 2808-5953/77/2014/Šum                                                        Počet príloh: 0 / Počet strán: 8

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 21/2014/Šum/Z

vykonanej v prevádzke „Farmavet – prevádzka Sučany – výkrm brojlerov“ (ďalej len „prevádzka“), ktorej prevádzkovateľom je Farmavet, s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin, IČO:  31 560 083, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) integrované povolenie č.3597/770490104/ 890-Ma zo dňa 22.11.2006 a jeho zmenu č.8857-37324/2009/Mar/770490104-Z1 zo dňa   24.11.2009 (ďalej len „povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 25.02.2014.

Kontrolu vykonali:

za inšpekciu:

Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka

Ing. Marta Martinčeková, inšpektorka

Kontroly sa zúčastnil:

za prevádzkovateľa  Farmavet, s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin,:

Ing. Eduard Vojt, vedúci farmy

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok  integrovaného povolenia ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenie.  Podľa § 33 ods. 1 bola kontrola zameraná na prehodnotenie podmienok povolenia z dôvodu zisťovania, či nie je nevyhnutné určiť nové podmienky.

O účele kontroly bol  informovaný  konateľ  spoločnosti  je Farmavet, s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin, MVDr. Eugen Ruttkay, dňa 20.02.2014.

Kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 25.02.2014

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov kontrolovanej prevádzky:    Farmavet - prevádzka Sučany – výkrm brojlerov

Adresa kontrolovanej prevádzky:    038 52 Sučany

Názov prevádzkovateľa: 	          Farmavet s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa:	          Sklabinská 20, 036 01 Martin

IČO:				          31 560 083

KPČ: 6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

NOSE – P:  110.05

II.		Predložené doklady

Prevádzkový poriadok - Prevádzkový predpis chov brojlerových kurčiat,

Evidencia množstva chovaných zvierat, spotrebovaného krmiva, množstva a typu používaných veterinárnych liečiv, dezinfekčných prípravkov,

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,

Evidenčné listy odpadov,

Zmluvy na odber odpadov,

Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, Farmavet – prevádzka Sučany – výkrm brojlerov,

Doklady o vývoze hydinového trusu a použitej podstielky,

Zápisy kontrol a opráv únikov vody – v knihe služieb,

Záznamy o spotrebe vody, plynu, el. energie, krmív a vitamínov a ročné vyhodnotenie,

Záznamy o čistení osvetľovacích telies, vzduchotechniky – v knihe služieb,

Halové karty.

- Zhodnotenie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia

Projektovaná kapacita prevádzky: projektovaná kapacita prevádzky: 50 000 ks, max.7  turnusov za rok, prevádzka je určená na výkrm brojlerov do hmotnosti 2 kg

Skutočná kapacita prevádzky v čase kontroly dňa 25.02.2014:

Dňa 31.01.2014 bolo naskladnené  24 300 ks brojlerov do haly 1 a 24 300 ks brojlerov do haly 2. Celkovo v súčasnom turnuse naskladnených 48 600 ks brojlerov.

V roku 2013 bolo naskladnených  335 320 ks.

V prevádzke na výkrm brojlerov sa nachádzajú tieto objekty :

  - jednopodlažná výkrmová hala č.1

  - jednopodlažná výkrmová hala č.2

  - vrátnica

  - silá na kŕmnu zmes

- sklad podstielky (steliva)

- náhradný zdroj elektrickej energie

- kafilérny box

- spevnená plocha – hnojisko

- žumpy č.2 (pri nádržiach PB), č.3 (pri hnojisku), č.4 (medzi chovnými halami)

- dezinfekčný brod

- nádrže na Propán-bután – 3 ks

- vstupy do prevádzky: - jednodňové kurčatá, - voda, - elektrická energia, - propán - bután, - kŕmna zmes, - vitamíny, - liečivá, slama, dezinfekcia,

- výstupy z prevádzky:  brojlery s váhou do 2 kg,  použitá hydinová podstielka.

V prevádzke nebola zistená iná činnosť, ktorá nebola povolená v integrovanom povolení.

Preskúmanie podmienok IP:

Počas kontroly bolo v súlade s § 33 ods. 1 zákona o IPKZ vykonané preskúmanie podmienok povolenia a porovnanie skutočného stavu prevádzky s požiadavkami na prevádzku, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch zložiek životného prostredia.

Zhodnotenie: Inšpekcia preskúmala všetky podmienky integrovaného povolenia aj podmienky jeho neskorších zmien a zistila, že podmienky sú aktuálne a platné. Prevádzka spĺňa stavebné a technické požiadavky na výkrm brojlerov. Je potrebné vykonať aktualizáciu niektorých podmienok povolenia:

- Aktualizovať podmienky A.9., A.22., F.1., F.8., I.7.2. z dôvodu aktualizácie právnych predpisov.

- Aktualizovať podmienky A.20., C.11., C.12., C.13., C.14., C.15., F.1., F.9. z dôvodu neaktuálnosti uložených termínov.

Kontrola podmienok IP:

Počas kontroly sa inšpekcia v súlade s § 34 zákona o IPKZ zamerala aj na plnenie vybraných podmienok povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

Podmienka A.17.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným a údaje o celkovej spotrebe vody na farme zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.17.:

Prevádzkovateľ meria množstvo pitnej vody pre potreby chovu dvomi podružnými vodomermi v halách, spotreba je evidovaná v halových kartách.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.20.

Vypracovať prevádzkový predpis zariadenia na výkrm brojlerov, ktorý bude obsahovať požiadavky na dodržanie chovného cyklu, postup čistenia a dezinfekcie hál, návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho a vetracieho zariadenia, spôsob nakladania s odpadmi a odpadovými vodami, popis prípadných havarijných stavov a spôsob ich odstránenia, zoznam zodpovedných osôb.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.20.:

Prevádzkovateľ má vypracovaný predpis „Prevádzkový predpis chov brojlerových kurčiat“, zo dňa 06.03.2006, schválený konateľom dňa 06.03.2006.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.21.

Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platným prevádzkovým predpisom a predpisom výrobcov zariadení, ktoré sa nachádzajú v prevádzke.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.21.:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil zoznam dokumentov – prevádzkových predpisov viď zhodnotenie plnenia podmienky A.20.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.25.

Prevádzkové haly pre výkrm brojlerov musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný výduchmi do vonkajšieho prostredia.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.25.:

Vzduch z hál je odsávaný ventilátormi a cez výduchy vypúšťaný do vonkajšieho prostredia podľa požiadaviek na teplotu v halách, v závislosti od veku brojlerov a počasia.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.26.

Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým vypnutím pri prehriatí a zapnutím pri podchladení.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.26.:

Vzduch z hál je odsávaný ventilátormi automatickým zariadením, ktoré spúšťa ventilátory podľa nastavenej teploty.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.27.

Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.27.:

Stála obsluha prevádzky vykonáva pravidelné kontroly hál, údaje zapisuje do halovej karty. Pri zistení poruchy, je táto okamžite odstránená a údaje o poruche a jej odstránení sú zapísané do knihy služieb. Pri väčšej poruche sa automaticky spustí alarm.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.28.

Prevádzkové haly musia byť vykurované podľa požiadaviek na vek brojlerov.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.28.:

Vzduch z hál je odsávaný ventilátormi automatickým zariadením, ktoré spúšťa ventilátory podľa nastavenej teploty. Keď klesne teplota, alebo sú požiadavky na vyššiu teplotu (na začiatku chovného cyklu), uvádzajú sa do prevádzky teplovzdušné agregáty v zmysle prevádzkového predpisu.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.31.

Pri nakladaní s telami uhynutých zvierat dbať na hygienu a dezinfekciu.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.31.:

Kafilérny box v čase kontroly bol prázdny.

Prevádzkovateľ má schválené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Martin Rozhodnutie č.: 386/2013, ktorým povoľuje na tri roky od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (24.05.2013) výnimku na prepravu a použitie vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely na kŕmenie vlastných strážnych psov v počte 7 ks o priemernej hmotnosti 40 kg.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.40.

Zabezpečiť odvoz použitej podstielky z priestoru hnojiska na poľnohospodárske pozemky (na základe písomnej dohody s vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov) v súlade s chváleným hnojným plánom, resp. na zhodnotenie podľa R10 k zmluvným odberateľom najneskôr do 3 dní od vyskladnenia z haly.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.40.:

Prevádzkovateľ zabezpečuje odvoz použitej podstielky vlastným autom na vopred dohodnuté hnojisko, a tiež je zabezpečený odvoz externými odberateľmi. Prevádzkovateľ predložil ku kontrole zmluva zo dňa 01.01.2012 s odberateľom AGROREGIÓN, a.s., Hollého 203/50, 015 01 Rajec. Hnojný plán ku kontrole predložený nebol, pretože prevádzkovateľ nevykonáva hnojenie vlastných pozemkov.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.42.

Okamžite po vyvezení použitej podstielky zabezpečiť vyčistenie plochy pred halami, na ktorej bola uložená vyhrnutá podstielka.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.42.:

Dňa 25.02.2014 inšpekcia počas kontroly zistila, že súčasný chovný cyklus bol cca 3 týždne (naskladnenie dňa 31.01.2014). Manipulačná plocha bola dostatočne vyčistená.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.43.

Po skončení chovného cyklu musia byť haly vyčistené a dezinfikované.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.43.:

Prevádzkovateľ zabezpečuje vyčistenie a dezinfekciu hál pred ďalším naskladnením.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.46.

Pravidelne, vždy po vyskladnení brojlerov, vykonať kontrolu a čistenie ventilátorov a vetracích klapiek.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.46.:

Obsluha zabezpečuje kontrolu denne a prípadné opravy okamžite, čistenie je vykonávané po vyskladnení brojlerov.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.49.

Odpadové vody z hnojiska, odpadové vody z čistenia hál a dažďové vody akumulované v žumpách je možné aplikovať na poľnohospodársku pôdu, ako hnojivovú závlahu, podľa schváleného hnojného plánu, na základe platnej zmluvy s vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov (napr. AGRIFARM s.r.o. Turčianska Štiavnička).

Zhodnotenie plnenia podmienky A.49.:

Prevádzkovateľ ku kontrole uviedol, že odpadové vody z hnojiska, odpadové vody z čistenia hál a dažďové vody akumulované v žumpách boli vyvážané spoločnosťou AFG s.r.o., Turčianske Teplice, ktorá vykonáva hnojenie svojej poľnohosporárskej pôdy.

V roku 2013 odobral prevádzkovateľ 6 400 m3 vody z verejného vodovodu. Táto voda je sumárne použitá na napájanie brojlerov, čistenie hál a sociálne zariadenie obsluhy prevádzky a tiež pre sociálne účely administratívnej budovy spoločnosti Agromajetok, s.r.o..

Podmienka A.50.

Viesť evidenciu vývozu odpadových vôd z hnojiska a priemyselných odpadových vôd z čistenia hál (dátum vývozu, množstvo odpadových vôd, miesto vývozu, doklad o vývoze potvrdený vlastníkom poľnohospodárskej pôdy).

Zhodnotenie plnenia podmienky A.50.:

Počas kontroly nebola predložená evidencia vývozov odpadových vôd. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa žumpy neboli vyvážané, pretože sú v majetku spoločnosti Agromajetok, s.r.o., Sučany, ktorý ich spravuje v zmysle platných predpisov a noriem. V čase vykonania kontroly boli žumpy naplnené na cca 50 %. Za rok 2013 neboli vyvážané.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.52.

Viesť presnú evidenciu o použitej podstielke s uvedením:

-	množstva vzniknutej použitej podstielky,

-	množstva odovzdanej použitej podstielky,

-	odberateľ podstielky – meno, adresa, písomné potvrdenie odobratia,

-	dátum odvozu.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.52.:

Podľa predloženej evidencie prevádzkovateľ zapisuje dátum vývozu použitej podstielky a názov spoločnosti, ktorá si hnoj zobrala, množstvo vzniknutej a odvezenej použitej podstielky a podpis príjemcu podstielky. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil údaje o produkcie a vývoze hydinovej podstielke na Evidenčných listoch, v ktorých je uvedené množstvo vzniknutej podstielky,  množstvo odovzdanej podstielky, odberateľ podstielky – meno, adresa, dátumu odvozu podstielky vid tabuľka.

| Rok 2013 | Odberateľ | Množstvo odovzdanej podstielky (t) |
| --- | --- | --- |
| 19.02.2013 | AFG s.r.o., Turčianske Teplice | 96 |
| 15.04.2013 | AFG s.r.o., Turčianske Teplice | 97 |
| 14.06.2013 | AFG s.r.o., Turčianske Teplice | 96 |
| 01.08.2013 | AFG s.r.o., Turčianske Teplice | 96 |
| 27.09.2013 | AFG s.r.o., Turčianske Teplice | 97 |
| 18.11.2013 | AFG s.r.o., Turčianske Teplice | 96 |
| Rok 2014 | Odberateľ | Množstvo odovzdanej podstielky (t) |
| 20.01.2014 | AFG s.r.o., Turčianske Teplice | 96 |

Podmienka je splnená.

Podmienka A.53.

Zakazuje sa skladovať použitú podstielku na hromadách pred halami, resp. na iných otvorených, nezabezpečených plochách v areáli farmy.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.53.:

Počas kontroly nebola spevnená plocha medzi halami znečistená použitou podstielkou, ale ani skladovanie použitej podstielky inšpekcia nezistila.

Podmienka je splnená.

Podmienka I.3.1

Viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom  hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

Podmienka I.3.2

Predkladať inšpekcii a Obvodný úrad ŽP v Martine  hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a o nakladaní s ním 1 x ročne.

Zhodnotenie plnenia podmienok I.3.1 a I.3.2: Množstvá sú evidované na evidenčných listoch odpadov a faktúrach. Podľa hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 prevádzkovateľovi vznikli tieto odpady:

Kat. č.                               Názov odpadu

20 03 01 – Zmesový komunálny odpad

02 01 06 – Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene     zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

16 02 13 – Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09

až 16 02 12 Žiarivky

18 02 02 – Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

Podmienky sú splnené.

IV.  	Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia preskúmala všetky podmienky integrovaného povolenia aj podmienky jeho zmien a zistila, že všetky podmienky sú platné.

Preskúmaním podmienok povolenia inšpekcia zistila, že je potrebné vykonať aktualizáciu niektorých podmienok povolenia:

1. Aktualizovať podmienky A.9., A.22., F.1., F.8., I.7.2. z dôvodu aktualizácie právnych predpisov.

2. Aktualizovať podmienky A.20., C.11., C.12., C.13., C.14., C.15., F.1., F.9. z dôvodu         neaktuálnosti uložených termínov.

Správa z environmentálnej kontroly č. 21/2014/Šum/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 18.03.2014.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol informovaný konateľ spoločnosti MVDr. Eugen Ruttkay, dňa 20.03.2014, kedy mu bola správa z kontroly zaslaná mailom.

Správa bola doručená osobne dňa 27.03.2014.

Správu z kontroly vypracovala:

Ing. Andrea Šumichrastová                                                                     .................................