SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Číslo: 8332-34913/2015/Rek/770950315                                     Počet príloh: 0 / Počet strán: 7

SPRÁVA o mimoriadnej environmentálnej KONTROLE 87/2015/Rek/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ).

- Spracovateľ správy

| Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor | IŽP Žilina, OIPK Ing. Miroslava Reková |
| --- | --- |
| Telefón (fax) | 041/5075131 |
| E- mail | miroslava.rekova@sizp.sk |
| Dátum začatia kontroly | 28.10.2015 |
| Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali | Meno a priezvisko | odbor |
|  | Miroslava Reková | OIPK |
|  | Jaroslava Žeriavová | OIPK |

- Prevádzkovateľ

| Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľ-a/-ov | DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o. Mário De Wilde |
| --- | --- |
| Adresa sídla | Predmier 458, 013 51 Predmier |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla) | ---- |
| IČO | 36 389 196 |

- Prevádzka

| Názov prevádzky | Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie |
| --- | --- |
| Adresa prevádzky | Predmier 458, 013 51 Predmier |
| Identifikácia prevádzky (VS) | 770950315 |
| Kategória činnosti | 2.6 Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m³. |
| Integrované povolenie č. ... zo dňa .... právoplatné dňom ..... | č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015, právoplatné dňa 16.06.2015 |
| Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok |
| Označenie zmeny IP č. zo dňa ......... Právoplatnosť | žiadne |
| Popis zmeny | ----- |
| Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili | RNDr. Marián Gocál, externý ekológ |

Kontrolované obdobie: 26.06.2015 do 23.11.2015.

P r e d m e t o m

správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a zákonom  č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia prevádzky,  z dôvodu podnetu pána Petra Kubalu a eko priateľov, Litovelská 797, 024 01 Kysucké Nové Mesto na prevádzku Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie, ktorá má byť v prevádzke bez kolaudačného rozhodnutia. Podnet bol postúpený na inšpektorát v Žiline dňa 20.10.2015 z ústredia inšpekcie Bratislava. Inšpekcia dňa 28.10.2015 vykonala fyzickú kontrolu v prevádzke a kontrolu príslušných dokumentov, ktoré porovnala  s  podmienkami integrovaného povolenia.

O predmete kontroly bol Mário de Wilde, prokurista spoločnosti informovaný telefonicky prostredníctvom RNDr. Mariána Gocála, dňa 27.10.2015 Ing. Miroslavou Rekovou.

V podnete zo dňa 20.10.2015 sa uvádza:

- Pri uvádzaní novej linky elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie do prevádzky dochádza k porušovaniu zákonov.

- Hala, v ktorej sa linka nachádza, nie je doteraz skolaudovaná Obcou Predmier.

- Od letných mesiacov v nej prebieha výroba.

- Vyrába sa na necertifikovaných strojoch, neprebratých technickou inšpekciou ani hasičmi ani hygienou.

Pisateľ podnetu pán Peter Kubala a eko priatelia bol dňa 20.10.2015 písomne upovedomený, že inšpekcia vykoná v predmetnej prevádzke kontrolu, o výsledku ktorej ho bude informovať.

Dňa 23.10.2015 a 26.10.2015 pán Peter Kubala telefonicky informoval inšpekciu, že nie je pisateľom uvedeného podnetu a nikdy sa neangažoval v predmetnej veci.

Dňa 28.10.2015 pri kontrole v prevádzke bolo predložené notárom overené čestné prehlásenie pána Petra Kubalu zo dňa 23.10.2015, že nikdy nepísal žiadny podnet na spol. Dhollandia Central Europe, s.r.o. Predmier, nemá žiadne informácie o tejto spoločnosti, nemá záujem byť účastníkom akéhokoľvek konania, ktoré súvisí s touto spoločnosťou a nikdy nedal súhlas s použitím jeho mena a osobných údajov.

Inšpekcia preto predmetný podnet ďalej šetrí ako anonymné podanie.

Pri kontrole dňa 28.10.2015 bolo zistené:

Na prevádzku bolo vydané stavebné povolenie č. č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015, právoplatné dňa 16.06.2015.

Stavebné a montážne práce začali dňa 01.07.2015, v zmysle montážnych denníkov fy KOVOFINIŠ KF s.r.o. (stavebná časť) a fy AQUACOMP HARD s.r.o. (technologická časť).

Ukončenie montážnych prác bolo dňa 07.08.2015, kedy sa vykonalo školenie obsluhy.

Následne bolo vykonávané spúšťanie technológie linky Zn+Ni, eloxovacej linky a ČOV.

Dodávateľ technológie fy AQUACOMP HARD s.r.o. predložil inšpekcii rozpis prác spúšťania technológie:

10.8.-28.8.2015

Odskúšanie technológie na čistú vodu, preverovanie mechanických a elektrických vlastností technologických zariadení.

31.8.-18.9.2015

Postupné nasadzovanie chemikálií do jednotlivých technologických vaní, aby dosiahli požadované technologické a chemické parametre.

21.9.-25.9.2015

Overovanie chemizmu v jednotlivých technologických postupoch.

29.9.-10.2015

Zahájanie technologických skúšok s prevádzkovými médiami na overenie funkčnosti zariadenia, overenie technologických, kvalitatívnych a výkonnostných parametrov.

13.10.-15.10.2015

Vykonané technologické meranie emisií z liniek Zn+Ni, elox firmou EKO-TERM SERVIS s.r.o. pre overenie garantovaných výstupov do ovzdušia.

Od 19.10.2015

Prebiehajú technologické skúšky s materiálom na linke Zn+Ni, elox linke a ČOV. Overuje sa funkčnosť zariadenia, prebieha zaškoľovanie obsluhy v prevádzke a stavba sa pripravuje na odovzdanie a prevzatie.

20.11.2015

Prebehne odovzdanie a prevzatie stavby.

Dňa 02.09.2015 bola na inšpekciu podaná žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky.

Dňa 28.10.2015 prebehlo ústne pojednávanie vo veci  vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 20.05.2015  pre prevádzku „Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“, v súvislosti s povolením skúšobnej prevádzky stavby. Ústneho pojednávania sa zúčastnila inšpekcia, zástupcovia prevádzkovateľa, projektant, zástupcovia dodávateľa, Obec Predmier, ORHaZZ v Žiline a IP Žilina. Bola vykonaná obhliadka predmetnej stavby, pričom bolo zistené, že stavba bola vybudovaná v súlade s projektovou dokumentáciou. Boli preverené všetky podklady k stavbe, pričom ORHaZZ a IP zistil, že niektoré podklady zo skúšok chýbajú a treba ich doplniť. Následne tieto orgány vydajú kladné stanovisko k uvedeniu stavby do prevádzky.

Pri obhliadke bolo ďalej zistené, že všetky technologické vane sú naplnené prevádzkovými médiami a ohrievané vane boli uzavreté poklopmi. Vo vaniach sa nenachádzali žiadne upravované výrobky, tieto sa nenachádzali ani na závesných žeriavoch, ani v objekte haly technologickej linky.

Bol preverený aj merač spotreby elektrickej energie, ktorý však nemá výpovednú hodnotu, nakoľko tento merač zaznamenáva celkovú spotrebu energie v danom objekte a nie samotnú spotrebu elektrickej energie na jednotlivej linke.

Dňa 29.10.2015 bolo konanie o povolení skúšobnej prevádzky prerušené do doby doplnenia súhlasných stanovísk dotknutých orgánov (ORHaZZ a IP).

- Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Podmienka 29. stavebného povolenia:

Pred uvedením stavby do skúšobnej prevádzky budú vykonané všetky predpísané skúšky a merania a budú predložené doklady o atestoch použitých výrobkoch a o overení požadovaných vlastností výrobkov.

Plnenia podmienky 29.:

V prevádzke prebieha od 10.8.2015 spúšťanie technológie, ktorej súčasťou sú aj predpísané skúšky :

- úradné skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za  vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov,

- skúšky tesností skladovacích nádrží, havarijných a záchytných nádrží a potrubných rozvodov na nebezpečné látky,

- meranie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia za účelom preverenia dodržiavania určených emisných limitov.

Dňa 28.10.2015 na ústnom pojednávaní v súvislosti s uvedením stavby do prevádzky boli predložené požadované doklady. Chýbajúce doklady budú predložené prevádzkovateľom v najbližšej dobe.

V súlade s IP.

Podmienka 30. stavebného povolenia:

Po ukončení komplexného vyskúšania, ukončenia, odovzdania a prevzatia stavby, požiadať inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky stavby.

Plnenia podmienky 30.:

Dňa 02.09.2015 bola na inšpekciu podaná žiadosť o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky.

V súlade s IP.

Podmienka 32. stavebného povolenia:

Prevádzka môže začať len s rozhodnutím inšpekcie o povolení užívania stavby (povolenie skúšobnej prevádzky, resp. kolaudačné rozhodnutie).

Plnenia podmienky 32.:

V prevádzke prebieha od 10.8.2015 spúšťanie technológie, overovanie parametrov, technologické merania, skúšky tesnosti a ďalšie skúšky, potrebné ku získaniu povolenia na skúšobnú prevádzku.

Nebolo potvrdené podozrenie podávateľa podnetu, že v prevádzke sa od leta spustila výroba.

V súlade s IP.

- Zhrnutie zistení

V prevádzke sa nepotvrdilo podozrenie podávateľa podnetu, že linky sú v prevádzke od leta a prebieha na nich výroba.

V prevádzke sa po ukončení montážnych prác prevádza postupné spúšťanie technológie, pričom ide o zložitý proces, ktorý vyžaduje dlhší čas na odskúšanie liniek, ČOV, preverenie výkonov, kvality a parametrov procesu a pod.

- Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

Nebudú určené.

- Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

- Použité podklady

- Montážny denník fy KOVOFINIŠ KF s.r.o. (stavebná časť)

- Montážny denník fy AQUACOMP HARD s.r.o. (technologická časť)

- Priebeh spúšťania technológie od fy AQUACOMP HARD s.r.o.

- Prílohy správy

Nie sú.

Správa z environmentálnej kontroly č. 87/2015/Rek/Z bola vypracovaná dňa 23.11.2015.

- Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o environmentálnej kontrole č. 87/2015/Rek/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa z environmentálnej kontroly bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 25.11.2015. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku environmentálnej správe mailom dňa 26.11.2015.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:  Súhlasíme s obsahom správy.

Správa o environmentálnej kontrole č. 87/2015/Rek/Z bude prevádzkovateľovi zaslaná poštou.

Správu vypracovala: Ing. Miroslava Reková