SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 4811-26226/2013/Máň,Jak/370530104/Z13-SP

ZÁZNAM č. 17/2013-Máň,Jak

z preverenia údajov žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia (ďalej len „preverenie údajov“) pre prevádzku „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“, 951 74 Žirany (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľa Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava Preverenie údajov bolo vykonané dňa 02. 10. 2013.

Preverenie údajov vykonali:

za SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK, SP Nitra: 	Ing. Edita Máňová, inšpektorka

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka

Preverenia údajov sa zúčastnili:

za Calmit, spol. s r.o., Bratislava:		Ing.  František Szórád, riaditeľ závodu

Ing. Monika Rafaelisová, hlavný spracovateľ žiadosti, EKOS PLUS, s. r.o., Bratislava

P r e d m e t o m

miestneho šetrenia bolo preverenie údajov uvedených v žiadosti o vydanie zmeny č. 13 integrovaného povolenia pre prevádzku, ktorú prevádzkovateľ Calmit, spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava v zastúpení EKOS PLUS, s. r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava (ďalej len „prevádzkovateľ“) predložil Slovenskej inšpekcii životného prostredia,  Inšpektorát životného prostredia Bratislava, stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „ Inšpektorát“) dňa 23. 08. 2013.

Preverenie údajov bolo vykonané podľa § 18 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpektorát vykonal fyzickú ohliadku prevádzky, pričom sa zameral hlavne na porovnanie skutočného stavu s údajmi uvedenými v žiadosti.

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany

Kategória priemyselnej činnosti:

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

3.1.	Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého

b) výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

Názov prevádzkovateľa:

Obchodné meno: 	Calmit, spol. s r.o.

Sídlo: 	Gaštanová 15, 811 04 Bratislava

IČO: 	36 172 162

II.	Zistenia z preverenia údajov

Inšpektorát vykonal ohliadku hlavných technologických celkov prevádzky s dôrazom na technologické celky, ktoré budú dotknuté stavbou „Dopravné cesty a zvýšenie kapacity preskladňovania kusového vápna“, ktorá je predmetom žiadosti o zmenu č. 13 povolenia.

Vápno sa získava z vápenca tepelným spracovaním – technologickým výpalom v šachtových peciach. Pôvodne sa na výpal vápna používali 4 šachtové pece. Ako palivo sa v ŠP č. 1, 3 a 4 používajú pevné palivá – koks, petrolkoks a antracit, ŠP č. 2 bola z prevádzky odstavená. V prevádzke sú súčasne maximálne dve šachtové pece. Kusový vápenec určený na výrobu vápna je dopravovaný do zásobníkov šachtových pecí č. 1, 3 a 4 (3 x 520 m3) a následne je navážaný skipovým výťahom na zvonový uzáver v hornej časti pece. Zásobník šachtovej pece č. 2 (520 m3) sa používa na uskladnenie pevných palív. Vypálené kusové vápno padá z vyhrňovacieho stola do zásobníka (40 m3), umiestneného pod každou pecou.

S kusovým vápnom zo zásobníkov sa nakladá dvomi spôsobmi:

- dopravuje sa na expedíciu kusového vápna, kde sa plní do železničných vagónov a nákladných automobilov

- dopraví sa do jedného z dvoch kladivových drvičov 4J 120N; rozdrvené vápno sa privedie do mlynice vápna, ktorej súčasťou je dvojkomorový mlyn. Mleté vápno sa systémom závitovkových dopravníkov a korčekového dopravníka dopravuje do troch oceľových zásobníkov (3 x 400 m3), z ktorých sa sústavou dopravníkov dopravuje do objektu baliarne vápna, kde sa na baličke plní do papierových vriec à 50 kg. Mleté vápno sa expeduje buď voľne ložené železničnými vagónmi a automobilovými cisternami, alebo balené nákladnými automobilmi a železničnými vagónmi.

Drvené vápno sa dopravovalo aj do hydratizačnej stanice a používalo sa na výrobu vápenného hydrátu. Hydratizačná stanica je v súčasnosti mimo prevádzky.

Predmetom zmeny č. 13 je zvýšenie kapacity skladovania kusového vápna vo forme drveného vápna. Výstavba sa bude realizovať objekte, v ktorom sú umiestnené šachtové pece č. 1 až 4 a hydratizačná stanica (parcela č. 1100/15), stavbou bude dotknutý aj filter expedície kusového vápna, ktorý je situovaný na parcele č. 1100/18.

Pre zabezpečenie dostatočnej skladovacej kapacity je v priestore bývalej generátorovne navrhnutý nový zásobník drveného vápna. Zásobník bude oceľový, približne štvorcového prierezu, s užitočným objemom cca 290 m3. Zásobník bude postavený na jestvujúcej betónovej podlahe a bude prechádzať dvomi oceľovými podlažiami. V podlaží +7,000 bude potrebné zhotoviť otvor pre prechod zásobníka, v podlaží +15,250 bude pre prechod využitý jestvujúci otvor.

Ako ďalšia zásoba bude slúžiť štvorica zásobníkov v odstavenej hydratizačnej stanici, ktoré budú zvýšené až po šikmú strešnú konštrukciu a zakrytované. Zvýšením zásobníkov sa zväčší kapacita o cca 15 m3.

Zároveň sa uvažuje s alternatívnym využitím priestorov šachtovej pece č. 2, ktorá sa zmení na zásobník o kapacite cca 250 t. Doprava do týchto nových skladových kapacít bude riešená predĺžením jestvujúceho korčekového elevátora o 11,5 m, z ktorého sa bude kusové vápno dopravnými pásmi a sklzmi usmerňovať do nového zásobníka, nadstavených jestvujúcich zásobníkov v odstavenej hydratizačnej stanici a zásobníka (šachtová pec č. 2). Z týchto zásobníkov bude kusové vápno systémom dopravných pásov dopravené na dopravník v tuneli a nadväzujúce jestvujúce dopravné cesty do mlynice vápna.

Inšpektorát ohliadkou prevádzky zistil, že údaje uvedené v žiadosti zodpovedajú skutočnosti. Prevádzkovateľ nezačal s inštaláciou nových zariadení a vzduchotechnických potrubí bez povolenia Inšpektorátu. Niektoré časti žiadosti aj projektovej dokumentácie však neobsahujú všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ, a preto neposkytujú dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie.

III.	Záver

Na základe zistení z preverenia údajov a preskúmania predloženej žiadosti Inšpektorát vyzve prevádzkovateľa, aby žiadosť v určenej lehote doplnil a súčasne preruší konanie. Údaje a podklady, ktoré je potrebné doplniť, budú podrobne špecifikované vo výzve na doplnenie podania.

Vyjadrenie zástupcu prevádzkovateľa

K záznamu z vykonanej ohliadky nemáme pripomienky

V Nitre dňa 02. 10. 2013

Podpisy

za SIŽP IŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor IPK:

Ing. Edita Máňová, inšpektorka		      ......................................

Ing. Katarína Jakušová, inšpektorka                                                       ......................................

za Calmit, spol. s r. o., Bratislava:

Ing. Monika Rafaelisová

hlavný spracovateľ žiadosti,                                                                       ...................................

splnomocnený zástupca EKOS PLUS, s. r.o., Bratislava