SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3931-9960/47/2016/Beň

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 11/2016/Beň/Z

vykonanej v prevádzke „Farma ošípaných Kružno“ prevádzkovateľa AGRORIS, s. r. o. Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota.

# P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

- Kontrola

Typ kontroly:			Bežná

- Orgán štátneho dozoru

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Inšpektori:			Mgr. Branislav Beňovič, Ing. Ján Kurillo

Telefón:			048/ 471 96 56

Elektronická adresa:		branislav.benovic@sizp.sk

- Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:		AGRORIS, s. r. o.

Adresa sídla:			Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota

IČO:				31 607 969

Kontrola oznámená dňa:	18.03.2016,	spôsob:	Telefonicky

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa:

▪ Bc. Erik Meszáros, riaditeľ správy majetku a splnomocnený zástupca prevádzkovateľa

Telefón:			0903 550 952

Elektronická adresa:		meszaros@agroris.sk

Názov podľa IP:		Farma ošípaných Kružno

Adresa prevádzky:		Kružno

Variabilný symbol:		470280306

Integrované povolenie:	Č. k.: 14 252-3529/2007/Pet/470280306

Vydané:			15.05.2007

Právoplatné:			19.06.2007

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2000 kusov ošípaných nad 30 kg.

- Priebeh kontroly

Kontrolované obdobie:	1.1.2015 ( 21.3.2016

Začatie kontroly:		21.3.2016

Vypracovanie správy:		24.03.2016

- Zameranie kontroly

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene povolenia.

- Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzkovateľ sa zaoberá chovom ošípaných. Na Farme Kružno chová prasnice od 150 kg do 250 kg – 650 kusov, , kance od 120 kg do 350 kg – 5 kusov, ciciaky od 1 kg do 8 kg.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly: 10 hál na chov ošípaných, kančín, sociálna časť, osemnásť skladovacích nádrží krmív, dve skladovacie nádrže exkrementov, kanalizácia na odvedenie exkrementov z chovných hál do skladovacích nádrží exkrementov, rozvody vody, kafilérne zhromaždisko, žumpa a dve plynové kotolne.

Ošípané, vstupné suroviny a pomocné materiály: prasnice, kance, kŕmne zmesi, voda, dezinfekčné a biocídne prípravky používané pri chove sú privážané do prevádzky cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami.

V súčasnej dobe je v prevádzke 7 z 10 chovných hál. V odchovni sú prasničky umiestnené po 15 ks v skupinových kotercoch. V čakárni sú prasnice umiestnené po 6 ks v skupinových kotercoch. V odchovni sú odstavčatá umiestnené maximálne po 21 ks v skupinových kotercoch. Odstavčatá určené na chov sú po dosiahnutí hmotnosti cca 35 kg premiestnené  na chov do iných fariem. Haly sa pred ustajnením zvierat vyčistia vysokotlakovým čističom WAP a dezinfikujú. Pred vstupom do ustajňovacích objektov sú umiestnené suché dezinfekčné rohože.

- Použité podklady

- Protokoly o deratizácii za roky 2015 a za 2/2016

- Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám od spoločnosti               ROPES trade, s. r.o. Humenné

- Prehľad spotreby elektrickej energie a vody

- Prevádzkový denník

- Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2015

- Hlásenie za znečisťovateľa ovzdušia – veľký zdroj, zaslané na Okresný úrad za rok 2015

- Kontrolné zistenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

## 4.        Odber vody

4.1 	Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať meranie množstiev odberanej pitnej vody meradlom  pre tento účel určeným (vodomerom). Vodomer  musí  byť  umiestnený vo vodomernej šachte na prípojke k verejnému vodovodu.

  - Prevádzkovateľ  musí  viesť   v   prevádzkovom   denníku   mesačné   záznamy  o množstve odoberanej pitnej vody.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Prevádzkovateľ odoberá vodu od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Banská Bystrica. Vodomer je umiestnený vo vodomernej šachte na odbočke z verejného vodovodu. Týmto vodomerom sa meria prietok a spotreba vody, ktorú prevádzkovateľ odoberá. Podľa predloženého prevádzkového denníka a predložených faktúr od vyššie uvedenej spoločnosti prevádzkovateľ v roku 2015 odobral spolu 600000 l vody z verejnej vodovodnej siete. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil platnú zmluvu na odber pitnej vody so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica, prevádzka Rimavská Sobota. Podmienky tejto zmluvy prevádzkovateľ dodržiava.

Prevádzkovateľ vedie mesačne záznamy o odberoch vody z vodovodnej siete. Tieto skutočnosti boli preukázané zápismi z vodomeru v prevádzkovom denníku, ktorý sa vedie pre záznamy odberu pitnej vody.

## 5.     Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja   znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v  súlade          s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania, prevádzkovým predpisom                               a  so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a                                 technicko - organizačných opatrení na  zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP TOO“).

5.3   Prevádzkovateľ   je   povinný   vykonávať  čistenie a dezinfekciu chovných hál  po

každom chovnom turnuse ošípaných.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Pri kontrole bol predložený prevádzkovateľom súbor TPP a TOO. Miestnou obhliadkou dňa 21.03.2016 bolo zistené, že v halách, ktoré sú v prevádzke, je technológia a s ňou súvisiace elektrické a vzduchotechnické rozvody vo vyhovujúcom stave. Tieto skutočnosti boli preukázané aj revíznymi správami z roku 2015. Poverení pracovníci prevádzkovateľa zabezpečujú pravidelne údržbu a opravy  týchto zariadení, aby bol zachovaný kontinuálny chod chovu. Všetky technologické zariadenia boli prevádzkované podľa pokynov ich výrobcov a všetky zariadenia boli funkčné. V prevádzke nedošlo podľa zápisov v prevádzkovom denníku za celé kontrolované obdobie k žiadnym pochybeniam či havarijnému stavu.

## 6.      	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s hnojovicou a s nebezpečnými odpadmi tak, aby nedošlo k úniku týchto nebezpečných látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.

  - Prevádzkovateľ    je     povinný    akékoľvek    zmeny   rozsahu   a  charakteru    spevnených izolovaných plôch,  na  ktorých  sa  manipuluje  s  nebezpečných látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

6.3    Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť,    aby    nesprávnou     manipuláciou    pri      skladovaní, prečerpávaní a netesnosťou kanalizácie nedochádzalo k úniku hnojovice.

  - Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej  doby  plnenia  automobilových

cisterien hnojovicou zo skladovacích nádrží. Musí sledovať  postup  plnenia   a    po                             jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku  hnojovice.             Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť  zariadenie  proti  prípadnému  úniku  hnojovice.

  - Prevádzkovateľ je povinný vykonať skúšky tesnosti skladovacích nádrží,  čerpacej

komory kanalizačných rozvodov hnojovice a exkrementov nasledovne:

a) každých 5 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky

b)  pri ich uvedení  do prevádzky po odstávke dlhšej ako rok.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

V areáli prevádzky farmy Kružno je prečerpávanie hnojovice vykonávané čerpadlami a sieťou potrubia, ktorou odvádzajú  hnojovicu do dvoch  skladovacích nádrží. Kontrolou nebol zistený únik hnojovice do životného prostredia a manipulačné plochy v celom areáli boli čisté. V celom kontrolovanom období nedošlo k zmenám či potrebe meniť technologický postup prečerpávania hnojovice. Technologické zariadenia slúžiace na prečerpávanie hnojovice boli kontrolované v roku 2015 oprávnenou certifikovanou osobou. Celý postup prečerpávania hnojovice je sledovaný povereným pracovníkom a zápis o čerpaní do automobilových nádrží je evidovaný v prevádzkovom denníku. V dňoch 14. – 16.09.2015 boli vykonané skúšky tesností nádrží na hnojovicu a prečerpávacej žumpy. Predmetné skúšky vykonala spoločnosť ROPES Trade, s. r. o. Humenné prostredníctvom oprávnenej certifikovanej osoby – Tomáš Kristev.

# Kapitola E. Podmienky hospodárenia s energiami

1.	Všetky spotrebiče elektrickej energie udržiavať v  dobrom  technickom stave. Denne vykonávať ich kontrolu a údržbu. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v  prevádzkovom denníku.

2.      	Na osvetlenie objektov používať prednostne úsporné žiarovky  a žiarivky.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil prevádzkový denník a mesačné výkazy od Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Žilina, odštepný závod Rimavská Sobota. Podľa týchto dokumentov bola spotrebovaná elektrická energia za rok 2016 136230 kWh.     Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava normované spotreby energií. Poverený pracovník denne kontroluje stav a funkčnosť všetkých technologických zariadení. V prevádzkovom denníku následne poverený pracovník zapíše ich stav a funkčnosť. Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ používa úsporné žiarivky, ktoré sú po použití odovzdávané ako odpadové odberateľom, ktorí sú oprávnení tento druh odpadu odoberať. Celá prevádzka je pravidelne udržiavaná vo vyhovujúcom a čistom stave pracovníkmi na to určenými.

# I.  Ďalšie kontrolné zistenia

Inšpekcia ďalej vykonala kontrolu zameranú na opatrenia na obmedzovanie emisií amoniaku z chovu poľnohospodárskych zvierat v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 410/2012, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)

Skladovanie tuhých organických hnojív zo živočíšnej výroby

Prevádzkovateľ plní zásady správnej poľnohospodárskej praxe. Hnojovica je podľa hnojného plánu aplikovaná na polia prevádzkovateľa a v čase, keď nie je táto aplikácia možná, je hnojovica odvádzaná do dvoch nádrží na tento účel určených. Skúšky tesnosti nádrží boli vykonané v roku 2015 ako je popísané vyššie v texte. V čase kontroly dňa 21.03.2016 boli nádrže naplnené do 2/3 hnojovicou a podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa v najbližších dňoch (podľa vhodných poveternostných podmienok) bude aplikovať na vlastnú pôdu podľa hnojného plánu.

Ustajnenie zvierat

Haly, ktoré sú aktuálne kapacitne naplnené, majú riešené podlahy vo všetkých ustajňovacích boxoch roštovým systémom, tzv. celoroštový systém. Denne sú zvieratá a rošty zmývané wap tryskami a hnojovica je tak odvádzaná do zberných kanálov a následne do zberných nádrží. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa je toto riešenie vhodné, nakoľko ustajňované zvieratá sú vo vyhovujúcich hygienických podmienkach.

# Prevádzkovateľ berie na vedomie v zmysle § 8 ods. 2 zákona o IPKZ povinnosť predložiť inšpekcii pred prvou aktualizáciou integrovaného povolenia tzv. „Východiskovú správu“. Určenie nutnosti vypracovania Východiskovej správy v zmysle § 8 zákona o IPKZ je upravené Usmernením Európskej komisie k východiskovým správam podľa článku                                22 ods. 2 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (2014/C 136/03) (ďalej len „usmernenie“). Pre rozhodnutie, či je potrebné vypracovanie Východiskovej správy, je nutné do jednotlivých hodnotiacich fáz uvedených v časti 5. usmernenia zahrnúť aj zariadenia definované v zmysle:

# - § 2 ods. e) zákona o IPKZ ako samostatné technologické celky časti prevádzky, ktoré majú na činnosť (bod č. 1) technickú nadväznosť, a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie. Ak sa na základe dostupných informácií počas fáz 1. - 3. vypracovania Východiskovej správy preukáže, že Východisková správa nie je potrebná, netreba pokračovať v ďalších fázach. Prevádzkovateľ vypracuje Východiskovú správu resp. zhodnotenie potreby jej vypracovania na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu (pozn. § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach) aj s uvedením dôvodov na takéto rozhodnutie.

# Vzhľadom na zistenia uvedené v ods. II., bod č. 2.4 Ustajnenie zvierat prevádzkovateľ berie na vedomie, že najneskôr v lehote v zmysle § 33 ods. 1., písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia prehodnotí vydané integrované povolenie po aktualizácii BREF a zverejnení záverov o BAT, ktoré sa vzťahujú na prevádzku, minimálne v rozsahu určenia podmienok na zosúladenie spôsobu ustajnenia zvierat (pozn. riešenie podláh chovných priestorov ako čiastočne roštové, najviac do 50 % plochy, zmenšenie plochy exponovanej hnojovicou pod roštami, napríklad kanálikmi so zúženou plochou povrchu a zošikmenými stenami resp. prekrytie alebo zmenšenie voľného povrchu hnojovice v zberných kanáloch).

- Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

## Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe vypracovanej správy o environmentálnej kontrole potvrdzuje podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ  súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s podmienkami povolenia.

# Správa z environmentálnej  kontroly  č. 11/2016/Beň/Z  bola  vypracovaná  v  Banskej Bystrici dňa  24.03.2016.

## Príloha:

## Splnomocnenie pre Bc. Erik Meszáros od Ing. Ildikó Hroncová, konateľka spoločnosti.

Podpisy

Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:

Mgr. Branislav Beňovič, inšpektor                                    .....................................

Ing. Ján Kurillo, inšpektor                                                 .....................................