# SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

# Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

# Č. :  5256-17271/2015/Daň/770100103                                                 Počet príloh: 0 / Počet strán: 13

# SPRÁVA o bežnej environmentálnej KONTROLE č. 42/2015/Daň/P

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

- Spracovateľ správy

| Inšpektorát, Odbor, zodp. inšpektor | IŽP Žilina, OIPK Ing. Eva Daňová |
| --- | --- |
| Telefón (fax) | 041/5075116 |
| E- mail | eva.danova@sizp.sk |
| Dátum začatia kontroly | 29.04.2015 |
| Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali | Meno a priezvisko | odbor |
|  | Eva Daňová | OIPK |

- Prevádzkovateľ

| Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľov | CEMMAC, a.s., Ing. Martin Kebísek – predseda predstavenstva |
| --- | --- |
| Adresa sídla | Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla) |  |
| IČO | 31 412 106 |

- Prevádzka

| Názov prevádzky | CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie |
| --- | --- |
| Adresa prevádzky | Cementárska 14/14, Horné Srnie 914 42 |
| Identifikácia prevádzky (VS) | 770100103 |
| Kategória činnosti | 3. Priemysel spracovania nerastov 3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého: a) Výroba cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň alebo iných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň 5.2. Zhodnocovanie odpadov v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov, ak ide o a) odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu b) nebezpečný odpad s kapacitou väčšou ako 10 t za deň |
| Integrované povolenie | č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 právoplatné dňom 03.06.2005 |
| Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok |
| č.6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16. 12. 2013 | Prehodnotenie a aktualizácia integrovaného povolenia |
| č.43-1887/2014/Pat/770100103/Z50-SKZ46 zo dňa 23. 01. 2014 | povolenie skúšobnej prevádzky stavby „SNCR – dávkovací systém, Cemmac a.s. Horné Srnie“ |
| č.2166-8089/2014/Žer/770100103/Z51-KRZ47 zo dňa 13.03.2014 | Kolaudácia stavby „Dávkovanie TAP do terciárneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ |
| č.5533-23315/2014/Pat/770100103/Z52 zo dňa 25. 08. 2014 | Zmena podmienok integrovaného povolenia |
| č.21-51/2015/Pat/770100103/Z53-SKZ46 zo dňa 09. 01. 2015 | povolenie skúšobnej prevádzky stavby „SNCR – dávkovací systém, Cemmac a.s. Horné Srnie“ do 31.12.2015 |
| Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili | Ing. Jozef Hošo, ekológ Ing. Róber Jánsky, člen predstavenstva |

Kontrola bola vykonaná dňa 29.04.2015.

Kontrolované obdobie: od 01.01.2013 do 29.04.2015.

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom o IPKZ, zákonom č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania  podmienok  integrovaného povolenia na ochranu ovzdušia, ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný štatutárny zástupca spoločnosti Cemmac, a.s. prostredníctvom Ing. Jozefa Hoššu, telefonicky dňa 23.04.2015, inšpektorkou Ing. Evou Daňovou.

- Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Kontrolou prevádzky inšpekcia zistila nasledovné skutočnosti:

Dňa 28.04.2015 prevádzkovateľ oznámil, že dňa 27.04.2015 došlo k prekročeniu emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“) a k oznámeniu priložil aj denný protokol. V oznámení bol uvedený aj stručný popis udalosti: v obedňajších hodinách došlo k problematickej prevádzke elektrofiltra, na konci poobednej zmeny z dôvodu nedodržania emisného limitu pre TZL boli odstavené alternatívne palivá. Vo večerných hodinách došlo k poruche merania TZL na AMS.

Z denného protokolu je vidieť, že mimoriadny stav bol cca od 11,30 do 15,00 (max. polhodinová hodnota 329,12 mg/m3). Od 18,30 do 23,30 bola porucha prachomera AMS – v uvedenom čase boli do denného protokolu vložené náhradné hodnoty.

Priemerná denná hodnota TZL bola za deň 27.04.2015 54,45 mg/m3. Hodnota emisného limitu je 30 mg/m3, z čoho vyplýva, že denná priemerná hodnota emisného limitu bola prekročená.

Ku kontrole bol predložený aj prípadový protokol za deň 27.04.2015, v ktorom sú uvedené poruchové stavy, zmeny paliva, údržba, kalibrácie.

Nasledujúci deň 28.04.2014 boli v dennom protokole, v doobedných hodinách zaznamenané opätovne zvýšené koncentračné hodnoty (max. polhodinová hodnota 313,18 mg/m3), ale priemerná denná hodnota bola 26,71 mg/m3, teda emisný limit za deň 28.04.2015 bol dodržaný. Počas kontroly dňa 29.04.2015 bol už v prevádzke ustálený chod, priemerné polhodinové hodnoty sa pohybovali okolo 1 – 2 mg/m3, priemerná denná hodnota za deň 29.04.2015 bola 1,79 mg/m3.

Ďalšie zistenia:

Inšpekcia počas kontroly zistila, že prevádzkovateľ vykonal stavebné úpravy na linke „Dávkovanie TAP do hlavného horáka“ – počas stavebných úprav demontoval existujúci TAP triedič, nefunkčný filter a inštaloval nový TAP triedič, pásový dopravník pod triedič, vymenil motor s prevodovkou na reťazovom páse. Počas kontroly neboli zmeny na uvedenom triediči dokončené, dochádzalo k zvýšenej prašnosti.

Zistenie inšpekcie: Inšpekcia na uvedené stavebné úpravy nevydala ohlásenie stavby. Oznámenie o realizácii diela „Projektová dokumentácia úpravy TAP linky“ zo dňa 12.11.2014 bolo predložené inšpekcii. Uvedené oznámenie bolo zaregistrované na inšpekcii pod číslom 32632/2014/OIPK. Uvedené stavebné úpravy musia byť dokončené tak, aby nedochádzalo k zvýšenej prašnosti a zmena musí byť zapracovaná do integrovaného povolenia pri najbližšej zmene.

V prevádzke sú nasledujúce zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú odprášené filtračnými jednotkami:

| Evid.číslo | Názov technologického zariadenia | Typ inštalovaného odlučovača | Výška výduchu | Priemer výduchu | Prev. 2014 | Prev. 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | mm | hod | hod |
| 1 | Drviareň suroviny-nová | HSL 1500 18/18 GZ | 6,55 | 450 | 1890 | 579 |
| 2 | Doprava do PHS | SLF 1500 2/2 SZ | 1,9 | 500 | 1890 | 579 |
| 3 | Vzorkovacia stanica | SLF 1500 10/18 GZ | 8,6 | 315 | 1890 | 579 |
| 4 | Presyp z PHS | HSL 1500 - 16/18 GZ | 6,5 | 315 | 6000 | 1839 |
| 5 | Drviareň suroviny-stará | FKA 4/200 | 33 | 600 | 99 | 38 |
| 6 | Doprava suroviny do HS | SLF 1500 20/18 GZ | 57 | 600 | 7000 | 2096 |
| 7 | Doprava suroviny z HS | SLF 1500 16/18 GZ | 12,6 | 315 | 7666 | 2221 |
| 8 | Rotačná pec a chladič | EO EKH 1-23-9 | 30 | 2600 | 7666 | 2221 |
| 9 | Doprava odpraškov z EO | SLF 1500 8/8 GZ | 16 | 175 | 7666 | 2221 |
| 10 | Doprava slinku do síl | SLF 1500 18/18 GZ | 15,00 | 700 | 7666 | 2221 |
| 11 | Silá na odprašky* | TLF 1500-1/1 GBA | 34,25 | 455 | 0 | 0 |
| 12 | Silá slinku vrch č.1 | TLF15 1500-4b/2+4/1 GZ | 45,00 | 450 | 7666 | 2221 |
| 13 | Silá slinku vrch č.2 | TLF15 1500- 4b/1 GZ | 45,00 | 500 | 7666 | 2221 |
| 14 | Silá slinku spodok** | FKA 12/300 A | 22,00 | 500 | 0 | 0 |
| 15 | Silá slinku spodok | FKA 4/200 | 22,00 | 315 | 1930 | 381 |
| 16 | Predmieľací mlyn č.3 | FVU 12/600 | 24,00 | 800 | 1930 | 381 |
| 17 | Domieľací mlyn č.1 | FVU 8/400 | 35,00 | 1000 | 1930 | 381 |
| 18 | Domieľací mlyn č.2 | FVU 8/400 | 35,00 | 1000 | 1930 | 381 |
| 19 | Doprava krupice CM 1 | FVU 8/400 | 11,00 | 600 | 1930 | 381 |
| 20 | Doprava slinku a sadrovca CM1 | EFP-1-25-121-D4 | 16,00 | 540 | 1930 | 381 |
| 21 | Baliaci stroj - doprav.cesty | FVU 4/200 | 17,00 | 700 | 3000 | 988 |
| 22 | Baliaci stroj | HSL 1500-20/18GZ | 17,00 | 700 | 3000 | 988 |
| 23 | Paletizačná linka | HSL 1500 16/18 SZ | 10,20 | 500 | 3000 | 988 |
| 24 | VLC vagóny** | FVU 37 | 16,00 | 250 | 0 | 0 |
| 25 | Mlynica uhlia | BETH PULS 6.7x4.4.10 | 36,00 | 800 | 3063 | 922 |
| 26 | Sušiareň trosky | JET PULS RP-12-640-D40 | 21,40 | 1400 | 2568 | 639 |
| 27 | Troska do sušiča | RP-10-99-D4 | 17,40 | 560 | 2568 | 639 |
| 28 | Troska zo sušiča | RP-10-99-D4 | 21,10 | 560 | 2568 | 639 |
| 29 | Zásobník odpraškov CM 1 | SLF 1500 - 14/18 GZ | 23,55 | 355 | 1930 | 381 |
| 30 | Malé silá** | SLF 1500 - 3/1 GZ | 27,90 | 400 | 0 | 0 |
| 31 | Velké silá | TLF 1500 - 2/2 GZ | 31,60 | 500 | 3300 | 1100 |
| 32 | VLC 2 * | HFT 12 21 5 (316) | 31,00 | 250 | 0 | 0 |
| 33 | VLC 1 * | HFT 20 36.6 (317) | 31,00 | 250 | 0 | 0 |
| 34 | VLC 3 * | HFT 20 36.6 (318) | 31,00 | 180 | 0 | 0 |
| 35 | Doprava slinku do CM 1+exp. | HSL–1500–16/18 | 8,00 | 560 | 1930 | 381 |
| 36 | Doprava slinku do CM 2 | EFP-1-3,0-100-D4 | 12,30 | 600 | 5570 | 1850 |
| 37 | Elevátor CM 2 | EFP-1-2,4-88-C3-D4 | 18,10 | 1250 | 5570 | 1850 |
| 38 | Mlyn CM 2 | EFP-1-3,5-510-D4 | 18,20 | 1250 | 5570 | 1850 |
| 39 | Triedič CM 2 | EFP-1-3,5-645-D4 | 12,20 | 1400 | 5570 | 1850 |
| 40 | Zásobník prísad CM 2 | EFV-1-2,4-88-C3-D4 | 24,50 | 475 | 5570 | 1850 |
| 41 | Malé silá z CM 2 | EFV-1-1,3-36-B2-D4 | 26,50 | 450 | 5570 | 1850 |
| 42 | Pás produktu z CM 2 | EFV-1-2,4-72-C2-D4 | 42,00 | 600 | 5570 | 1850 |
| 43 | Malé silá z CM 2 | EFV-1-2,4-36-C2-D4 | 25,50 | 300 | 5570 | 1850 |
| 44 | Velké silá z CM 2 | EFV-1-1,3-64-C2-D4 | 29,00 | 400 | 5570 | 1850 |
| 45 | TAP zásobník * | EPF-1-3-120-D4 | 11,80 | 560 | 0 | 0 |
| 46 | TAP presyp* | EPF-1-3-36-D4 | 17,20 | 315 | 0 | 0 |
| 47 | VLC zo sila č.11 | EFV-1-1.8-36-C3-D4 | 9,80 | 250 | 2020 | 673 |
| 48 | VLC zo sila č.12 | EFV-1-1.8-36-C3-D4 | 10,10 | 250 | 1550 | 517 |
| 49 | VLC zo sila č.13.14 | EFV-1-1.3-64-C2-D4 | 9,10 | 250 | 1120 | 373 |
| 50 | Odprašky z By-pass | SFDB 02/03-A-01 | 12,50 | 300x300 | 7000 | 2333 |
| 51 | Presyp slinku | TLFD 1500-1/1 SBA | 10,00 | 500x500 | 100 | 33 |
| 52 | Doprava do sila č.15 | HSL C 1500-4/18GZ | 21,70 | 250 | 2400 | 800 |
| 53 | VLC zo sila č.15 | stdb 05/07-b-02 | 8,00 | 400 | 2200 | 733 |
| 54 | Silo č.15 | HSL C 1500-10/18GZ | 58,20 | 250 | 2100 | 700 |
| 55 | popolčekové silo č.1 | HSL D 1500-5/9 VBA | 33,72 | 125x195 | 200 | 70 |
| 56 | popolčekové silo č.2 | HSL D 1500-5/9 VBA | 33,72 | 125x195 | 300 | 100 |
| 57 | popolčekové silo č.3 | HSL D 1500-5/9 VBA | 33,72 | 125x195 | 300 | 100 |
| 58 | popolčekové silo č.4 | HSL D 1500-5/9 VBA | 33,72 | 125x195 | 200 | 60 |
| 59 | Doprava sadrovca | SLAVEX typ N 2006-13-3 | 0,45 | 21,05 | 2000 | 660 |

*Uvedené filtre boli demontované a neboli nahradené novými, z čoho vyplýva, že uvedené výduchy už neexistujú a je potrebné požiadať o zmenu integrovaného povolenia – zrušenie časti zdrojov znečisťovania ovzdušia.

**Uvedené filtre neboli demontované ale nepoužívajú sa, je potrebné prehodnotiť ich význam a použiteľnosť do budúcna, a v prípade, že sa neplánuje s ich budúcim používaním, je potrebné požiadať o  zrušenie časti zdrojov znečisťovania ovzdušia a následne ich demontovať.

V prípade, že sa plánuje ich prevádzkovanie, je potrebné zabezpečiť vykonanie oprávneného merania emisií a preukázať dodržanie emisných limitov platných od 01.04.2017.

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil návrh zoznamu zdrojov znečisťovania ovzdušia, podľa ktorého by malo byť integrované povolenie prehodnotené.

Podmienky A.5.4. a A.5.5.

A.5.4.	Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaných a schválených Súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „súbor TPP a TOO“).

A.5.5.	Súbor TPP a TOO, evidenčné  číslo 4/STPPa TOO/2010, zo dňa 07.01.2010 je súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

Zhodnotenie plnenia podmienok A.5.4. a A.5.5.:

Časti zdroja znečisťovania ovzdušia (jednotlivé technologické celky, ktoré sú prevádzkované), sa prevádzkujú v zmysle schváleného Súboru TPP a TOO, evidenčné  číslo 4/STPPa TOO/2010, zo dňa 07.01.2010. Vzhľadom na súčasnú realizáciu hlavných investičných akcií ako je denitrifikácia, rekonštrukcia AMS, a tiež vyradenie niektorých odlučovacích zariadení, je potrebné aktualizovať aj Súbor TPP a TOO na nový stav a predložiť ho inšpekcii na schválenie pri kolaudácii uvedených stavieb. Podmienka je plnená.

Podmienka A.5.12.:	Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania životného prostredia a poskytovať údaje správnym orgánom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku životného prostredia.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.12.:

V prevádzke je prevádzková evidencia vedená nie k jednotlivým odlučovacím zariadeniam, ale k technologickým celkom, do ktorých odlučovacie zariadenia patria. (Napr. výduch č. 18 – Doprava slinku a sadrovca CM1 bol podľa predloženej evidencie v roku 2014 prevádzkovaný 1930 hodín, pretože technologický uzol CM1 bol prevádzkovaný 1930 hod.)

Uvedeným spôsobom evidencie sa môže stať, že konkrétny filter a k nemu prislúchajúci výduch nebol prevádzkovaný po celý čas prevádzky daného technologického celku, do ktorého patrí, ale v takomto prípade prevádzkovateľ platí za znečisťovanie ovzdušia viac, ako v skutočnosti do ovzdušia vypustil.

Evidencia údržby a opráv je vedená na stredisku údržba.

Podmienka je plnená.

Podmienky B. Emisné limity:

B.1. Emisie do ovzdušia

Emisné limity pre „Výrobu cementu pri použití paliva – mleté čierne uhlie resp. zemný plyn “ a pre „Výrobu cementu pri súčasnom spoluspaľovaní paliva vyrobeného z odpadov, upravených kvapalných odpadov, opotrebovaných celých aj drvených pneumatík“.

Režim 2.: Výroba cementu za súčasného spoluspaľovania odpadov, ako náhrady za fosílne palivá

2.a) Emisné limity pre znečisťujúce látky obsiahnuté v odpadových plynoch z rotačnej cementárskej pece s využitím tepla spalín pri spoluspaľovaní odpadov, ako náhrady za fosílne palivá, ktorých celkové ročné množstvo nesmie prekročiť 32 400 ton za rok, aj keď sa počas celého pracovného dňa, v čase od 00:00 do 24:00 použijú len počas jedného 30 minútového intervalu, platné do 31.03.2017:

| Znečisťujúca látka | C – celkový emisný limit v mg/m3 | Hodnota AMS 27.4.2015 | Hodnota AMS 29.4.2015 | Posledné oprávnené meranie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhé znečisťujúce látky (TZL) | 30 | 54,45 | 1,79 | - |
| Oxidy síry vyjadrené ako SO2 | 50 | - | - | 10 |
| Oxidy dusíka vyjadrené ako NO2 | 800 | 647,26 | 774,92 | - |
| Celkový organický uhlík (TOC) | 50 | 26,42* | 7,03 | - |
| Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl | 10 | - | - | 2 |
| Plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF | 1 | - | - | 0,1 |
| Cd + Tl | 0,05 | - | - | < 0,005 |
| Hg | 0,05 | - | - | 0,004 |
| Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V | 0,5 | - | - | 0,03 |
| Dioxíny a furány | 0,1 ng/m3 | - | - | < 0,005 |
| CO | Neurčuje sa | - | - | - |

-   Obsah CO je prevádzkovateľ povinný udržiavať na takej úrovni, ktorá zabezpečí čo možno najnižšie množstvo výpadkov elektrostatického odlučovača rotačnej pece (ďalej len „EO RP“) a neprekročí povolený bezpečnostný limit 1,2 %  obj. pre ochranu EO RP.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1., 2.a): Ako vyplýva z denného protokolu, zo dňa 27.04.2015 prevádzkovateľ prekročil emisný limit pre TZL určený ako denná priemerná hodnota, ktorá bola v uvedený deň 54,45 mg/m3. Z vyššie uvedeného vyplýva, že dňa 27.04.2015 neboli dodržané emisné limity v zmysle podmienky B.1., 2.a) integrovaného povolenia.

Podmienka 3.: Dodržanie určených emisných limitov je prevádzkovateľ povinný preukazovať kontinuálnym meraním a diskontinuálnym meraním.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1., 3.: Prevádzkovateľ preukazuje dodržanie emisných limitov kontinuálnym meraním a diskontinuálnym meraním. Pre kontinuálne meranie emisií bola vykonaná posledná oprávnená inšpekcia zhody AMS dňa 24.-25.02.2015, číslo správy 02/063/2015, oprávnenou osobou EKO-TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11/2743, 040 12 Košice. Správy z posledných oprávnených diskontinuálnych meraní boli zo dňa 04.11.2014 a zo dňa 19.01.2015, vypracované oprávnenou osobou EkoPro, s.r.o., Brnianska2, 911 05 Trenčín. Podmienka je plnená.

Podmienka 5. pre Režim 2.

Emisné limity  pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považujú za dodržané, ak sú splnené tieto podmienky:

a) žiadna denná priemerná hodnota TZL, NOx, TOC, NH3  neprekročí hodnotu emisného limitu (pre kontinuálne monitorovanie),

b) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ťažkých kovov, PCDD a PCDF (dioxíny a furány) za čas odberu vzorky neprekročí pri diskontinuálnom meraní hodnotu emisného limitu, emisné limity pre ťažké kovy platia ako priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 minút a najviac 8 hodín, pre dioxíny a furány  ako priemerné hodnoty  za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 hodín a najviac 8 hodín,

c) hodnotenie dodržania emisného limitu pre CO inšpekcia určila individuálne - obsah CO je prevádzkovateľ povinný udržiavať na takej úrovni, ktorá zabezpečí čo možno najnižšie množstvo výpadkov EO RP a neprekročí povolený bezpečnostný limit 1,2 %  obj. pre ochranu EO RP,

d) emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní  SO2, HCl, HF považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania  neprekročí ustanovenú hodnotu.

Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1., 5.: Dňa 27.04.2015 prevádzkovateľ prekročil emisný limit pre TZL určený ako denná priemerná hodnota.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že dňa 27.04.2015 nebol dodržaný emisný limit pre TZL.

Podmienka 11.  Prekročenie  denných priemerov bude prevádzkovateľ oznamovať inšpekcii e-mailovou poštou, vždy nasledujúci deň po prekročení, najneskôr do 10,00 hod. a OÚ v Trenčíne.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1., 11.: Dňa 28.04.2015 bolo doručené oznámenie o prekročení  emisný limit pre TZL určeného ako denná priemerná hodnota. Oznámenie zaslal Ing. Hošo o 8,50 hod. inšpekcii a zároveň Okresnému úradu, Ing. Novotnej.

Podmienka bola dodržaná.

II. Emisie odvedeného prachu z prašných operácií iných, ako procesov výpalu v peciach, chladenia a hlavného mletia.

Zahŕňa tieto procesy:  drvenie surovín dopravníky a elevátory na prepravu surovín, skladovanie surovín, slinku a cementu, skladovanie palív, expedícia cementu.

Zoznam zdrojov znečisťovania ovzdušia:

| P. č. | Názov a typ vypúšťania emisií | Napojené zdroje emisií | Typ odlučovacieho zariadenia | Priemer miesta vypúšťania (m) | Výška vypúšťania (m) | EL mg/m3 platný do 31.03.2017 | EL mg/m3 platný od 01.04.2017 | Posledná nameraná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Drviareň suroviny - nová | HSL 1500 18/18 GZ | 0,45 | 6,5 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 2 |  | Doprava do PHS | SLF 1500 2/2 SZ | 0,5 | 1,9 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 3 |  | Vzorkovacia stanica | SLF 1500 10/18 GZ | 0315 | 8,6 | 50 | 10 | 2 5) |
| 4 |  | Doprava z PHS | HSL 900/ 8/18 SZ | 0,315 | 6,5 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 5 |  | Drviareň suroviny – stará | FKA 4/200 | 0,6 | 33,0 | 50 | 10 | 1 5) |
| 6 |  | Doprava suroviny do HS | SLF 1500 20/18 GZ | 0,6 | 57,0 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 7 |  | Doprava suroviny z HS | SLF 1500 16/18 GZ | 0,315 | 12,6 | 50 | 10 | 3 5) |
| 8 | Komín za EO | Rotačná pec a chladič | EO EKH 1-23-9 | 2,6 | 30,0 | viď. predchádzajúca tabuľka |
| 9 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Doprava odpraškov z EO | SLF 1500 8/8 GZ | 0,175 | 16,0 | 50 | 10 | 17 5) |
| 10 |  | Doprava slinku do síl | SLF 1500 18/18 GZ | 0,7 | 15,0 | 30 | 10 | 3 5) |
| 11 |  | Silá na by-.pass. odprašky | TLF 1500-1/1 GBA, |  |  | 10 | 10 | - |
| 12 |  | Silá slinku vrch č. 1 | TLF 1500 - 4b/2+4/1 GZ | 0,45 | 45,0 | 50 | 10 | 4 1) |
| 13 |  | Silá slinku vrch č. 2 | TLF 1500 - 4b/1 GZ | 0,5 | 45,0 | 50 | 10 | 8 1) |
| 14 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Silá slinku spodok | FKA 12/300 A | 0,5 | 22,0 | 50 | 10 | - |
| 15 |  | Silá slinku spodok | FKA 4/200 | 0,315 | 22,0 | 50 | 10 | 30 5) |
| 16 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Predmieľací mlyn č. 3 | FVU 12/600 | 0,8 | 24,0 | 50 | 20 | 2 5) |
| 17 |  | Domieľací mlyn č. 1 | FVU 8/400 | 1,0 | 35,0 | 50 | 20 | 3 1) |
| 18 |  | Domieľací mlyn č. 2 | FVU 8/400 | 1,0 | 35,0 | 50 | 20 | 3 1) |
| 19 |  | Doprava krupice CM 1 | FVU 8/400 | 0,6 | 11,0 | 50 | 10 | 3 2) |
| 20 |  | Doprava slinku a sadrovca | EFP-1-25-121-D4 | 0,5 | 16,0 | 50 | 10 | 6 5) |
| 21 |  | Baliaci stroj – dopr. cesty | FVU 4/200 | 0,7 | 17,0 | 50 | 10 | 1 1) |
| 22 |  | Baliaci stroj | FH 8 | 0,7 | 17,0 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 23 |  | Paletizačná linka | HSL 1500 16/18 SZ | 0,5 | 10,2 | 50 | 10 | 1 1) |
| 24 |  | VLC vagóny | FVU 37 | 0,25 | 16,0 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 25 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Mlynica uhlia | BETH PULS 6.7x4.4.10 | 0,8 | 36,0 | 50 | 10 | 17 5) |
| 26 |  | Sušiareň trosky | JET PULS RP-12-640-D40 | 1,4 | 21,4 | 50 | 10 | 2 6) |
| 27 |  | Troska do sušiča | RP-10-99-D4 | 0,56 | 17,4 | 50 | 10 | 2 6) |
| 28 |  | Troska zo sušiča | RP-10-99-D4 | 0,56 | 21,1 | 50 | 10 | 7 6) |
| 29 |  | Zásobník odpraškov CM1 | SLF 1500 - 14/18 | 0,355 | 23,5 | 50 | 10 | 9 6) |
| 30 |  | Malé silá | SLF 1500 - 3/1 GZ | 0,4 | 27,9 | 50 | 10 | - |
| 31 |  | Veľké silá | TLF 1500 - 2/2 GZ | 0,5 | 31,6 | 50 | 10 | 6 2) |
| 32 |  | VLC 2 | HFT 12 21 5 (316) | 0,22 | 31,0 | 50 | 10 | - |
| 33 |  | VLC 1 | HFT 20 36.6 (317) | 0,22 | 31,0 | 50 | 10 | - |
| 34 |  | VLC 3 | HFT 20 36.6 (318) | 0,22 | 31,0 | 50 | 10 | - |
| 35 |  | Doprava slinku do CM 1 +exped. | HSL–900–8/18 SZ | 0,5 | 8,0 | 50 | 10 | 7 5) |
| 36 | Výduchy textilných a lamelových odlučovačov TZL | Doprava slinku do CM 2 | EFP-1-3,0-100-D4 | 0,6 | 12,3 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 37 |  | Elevátora CM 2 | EFP-1-2,4-88-C3-D4 | 0,5 | 18,1 | 50 | 10 | 1 6) |
| 38 |  | Mlyn CM 2 | EFP-1-3,5-645-D4 | 1,25 | 18,2 | 50 | 20 | 4 1) |
| 39 |  | Triedič CM 2 | EFP-1-3,5-510-D4 | 1,4 | 12,2 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 40 |  | Zásobník prísad CM 2 | EFP-1-2,4-88-C3-D4 | 0,47 | 24,5 | 50 | 10 | 2 5) |
| 41 |  | malé silá z CM 2 | EFV-1-1,3-36-B2-D4 | 0,45 | 26,5 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 42 |  | Pás produktu z CM 2 | EFV-1-2,4-72-C2-D4 | 0,6 | 42,0 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 43 |  | Malé silá CM 2 | EFV-1-2,4-36-C2-D | 0,3 | 25,5 | 50 | 10 | 2 5) |
| 44 |  | Veľké silá CM 2 | EFV-1-1,3-64-C2-D4 | 0,4 | 29,0 | 50 | 10 | < 0,5 5) |
| 45 |  | TAP zásobník | EPF-1-3-120-D4 | 0,56 | 11,8 | 50 | 10 | 1,8 7) |
| 46 |  | TAP presyp | EPF-1-3-36-D4 | 0,315 | 17,2 | 50 | 10 | 1,6 7) |
| 47 | Tkaninové filtre Pulse-Jet | VLC zo sila č.11 | EFV-1-1.8-36-C3-D4 | 0,2500 | 9,8 | 50 | 10 | 0,3 1) |
| 48 |  | VLC zo sila č.12 | EFV-1-1.8-36-C3-D4 | 0,2500 | 10,1 | 50 | 10 | 0,5 1) |
| 49 |  | VLC zo sila č.13,14 | EFV-1-1.3-64-C2-D4 | 0,2500 | 9,1 | 50 | 10 | 0,5 1) |
| 50 | Filter HERDING | Odprašky z by-pass | SFDB 02/03- A-01 | 0.3x0.3 | 12,5 | 50 | 10 | 1 1) |
| 51 | Filter HERDING | Presyp slinku | TLFD 150-1/1 SBA bodový | 0,5x0,5 | 10 | 30 | 10 | - |
| 52 | Filter HERDING | Doprava do sila č. 15 | výduch z filtra HERDING typ HSLC 1500-10/18 GZ | 0,315 | 57,6 | 5 | 5 | 1,9 4) |
| 53 | Filter SCHEUCH | VLC zo sila č. 15 | SCHEUCH | 0,40 | 7,2 | 20 | 10 | 19,0 4) |
| 54 | Filter HERDING | Silo č. 15 | HERDING - HSLC 1500-10/18 GZ | 0,315 | 57,6 | 10 | 10 | 1,3 4) |
| 55 | Filter HERDING | Popolčekové silo č. 1 | filter HSLD 1500-6/9 VBA | 0,125 x 0,195 | 33,72 | 20 | 10 | < 0,5 4) |
| 56 | Filter HERDING | Popolčekové silo č. 2 | filter HSLD 1500-6/9 VBA | 0,125 x 0,195 | 33,72 | 20 | 10 | 1,5 4) |
| 57 | Filter HERDING | Popolčekové silo č. 3 | filter HSLD 1500-6/9 VBA | 0,125 x 0,195 | 33,72 | 20 | 10 | 1,5 4) |
| 58 | Filter HERDING | Popolčekové silo č. 4 | filter HSLD 1500-6/9 VBA | 0,125 x 0,195 | 33,72 | 20 | 10 | 1,3 4) |
| 59 | Tkaninový hadicový filter - typ N 2006-13-3 s regeneráciou tlakovým vzduchom | Odprášenie dopravy sadrovca | Tkaninový hadicový filter – SLAVEX typ N 2006-13-3 | 0,45 | 21,05 | 30 | 10 | 1 3) |

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1., II.: Inšpekcia mala počas kontroly k dispozícii nasledovné správy z oprávneného merania emisií, ktorými prevádzkovateľ preukázal dodržanie určených emisných limitov pre znečisťujúcu látku TZL, výsledky sú uvedené v tabuľke:

1) – správa z oprávneného merania, ev. č. 10/127/2012 EkoPro, s.r.o., Trenčín

2) – správa z oprávneného merania, ev. č. 10/131/2014 EkoPro, s.r.o., Trenčín

3) – správa z oprávneného merania, ev. č. 10/124/2011 EkoPro, s.r.o., Trenčín

4) – správa z oprávneného merania, ev. č. 02/238/2009 EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice

5) – správa z oprávneného merania, ev. č. 02/260/2009 EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice

6) – správa z oprávneného merania, ev. č. 02/346/2010 EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice

7) – správa z oprávneného merania, ev. č. 379 380 381 OČOT s.r.o., Trenčín

Všetky namerané hodnoty koncentrácií TZL v uvedených výduchoch boli v súlade s aktuálne platnými emisnými limitmi. Podľa nameraných výsledkov je zrejmé, že sa v prevádzke nachádzajú výduchy, ktoré po 01.04.2017 pravdepodobne nebudú spĺňať sprísnený emisný limit. Jedná sa o výduchy 9, 15, 25 a 53. Pre uvedené výduchy je potrebné prijať opatrenia, aby bolo zabezpečené plnenie sprísnených emisných limitov po 01.04.2017, zároveň je potrebné preukázať dodržanie sprísnených emisných limitov po 01.04.2017 oprávnenou osobou.

Demontované a odstránené filtračné zariadenia a k nim prislúchajúce výduchy neboli kontrolované na dodržanie emisného limitu.

Podmienka je plnená.

Podmienka B.1., II.1. Inšpekcia povolila dočasné vyradenie nasledujúcich filtrov z prevádzky :

- filter č.45 sklad (medzizásobník a váha) na doprave  paliva vyrobeného z odpadov  (TAP),

- filtra č.46. presyp (nad turniketom), z dôvodu  nízkej prašnosti a vysokej vlhkosti v tomto priestore, ktorá spôsobuje zalepovanie filtrov, a tým aj ich znefunkčnenia a to do doby zmeny vzdušnej vlhkosti v priestore nakladania s TAP, resp. ak sa vizuálnym pozorovaním zvýši prašnosť v tomto priestore.

- filtra č. 14. silá slinku spodok, z dôvodu prepojenia odsávania vzdušniny zo síl slinku spodok na filter č.15.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1., II.1.: Filtračné zariadenia č.45 a č.46 boli z prevádzky odstránené. Posledná správa z oprávneného merania na tieto výduchy bola vykonaná oprávnenou osobou OČOT s.r.o., Trenčín. V súčasnej dobe sa filtre v prevádzke nenachádzajú. Je potrebné požiadať o zmenu integrovaného povolenia, vydať súhlas na zrušenie časti zdroja.

Filter č.14 a k nemu prislúchajúci výduch 14 je odpojený, ale fyzicky sa v prevádzke nachádza.

Odsávanie vzdušniny zo síl slinku spodok (č.14) bolo prepojené na filter č.15. Je potrebné vykonať oprávnené meranie emisií za súčasnej prevádzky obidvoch síl na preukázanie dodržania emisného limitu na výduchu č.15 za najnepriaznivejšieho stavu.

V prípade, ak prevádzkovateľ neuvažuje o opätovnom napojení a spustení filtra č.14 do prevádzky, je potrebné požiadať inšpekciu o súhlas na zrušenie časti zdroja.

Podmienka je plnená.

Podmienka B.1., II.2.: Celkové emisie TZL zo všetkých činností nesmú prekročiť mesačnú priemernú  hodnotu 1,5 kg na tonu vypáleného slinku.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1., II.2.: Prevádzkovateľ ku kontrole predložil nasledovné zdokladovanie plnenia podmienky:

Za rok 2014 bolo vyprodukovaných 379 700 ton slinku x 1,5 kg = 569 550 kg TZL.

Za rok 2014 bolo vypustených 4 888 kg TZL.

Podmienka je plnená.

e) Zhrnutie zistení:

Zistené nedostatky:

- Dňa 27.04.2015 došlo k prekročeniu emisného limitu pre TZL: Priemerná denná hodnota TZL bola 54,45 mg/m3. Uvedené je porušením podmienky B.1., 2.a) a podmienky B.1., 5.písm. a) integrovaného povolenia.

Ďalšie zistené skutočnosti:

- Inšpekcia navrhuje prehodnotiť a aktualizovať všetky výduchy, nakoľko niektoré filtre sa nepoužívajú, prípadne sú odpojené alebo aj demontované. V uvedenom prípade je potrebné požiadať o zrušenie časti zdrojov znečisťovania ovzdušia a následne aktualizovať aj Súbor TPP a TOO.

- Inšpekcia navrhuje doplniť relevantné podmienky uvedené v § 21 vyhlášky č.410/2012 Z.z. a § 15 ods.1 písm. z) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší do integrovaného povolenia.

- Pre výduchy 9, 15, 25 a 53 inšpekcia navrhuje prevádzkovateľovi prijať opatrenia, aby bolo zabezpečené plnenie sprísnených emisných limitov po 01.04.2017, zároveň je potrebné preukázať dodržanie sprísnených emisných limitov po 01.04.2017 oprávnenou osobou.

- Stavebné úpravy na TAP linke musia byť dokončené tak, aby nedochádzalo k zvýšenej prašnosti a zmena musí byť zapracovaná do integrovaného povolenia.

Uvedené zistenia budú zapracované do integrovaného povolenia pri jeho najbližšej zmene.

f) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

- opatrenia na nápravu nebudú uložené.

g) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ dňa 27.04.2015 neudržiaval prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ, pretože prekročil emisný limit, určený ako priemerná denná hodnota.

Na základe zistených skutočností inšpekcia podľa § 35 ods.2 zákona o IPKZ:

b) uloží pokutu za zistený správny delikt.

h) Použité podklady

- Správa z oprávneného merania, ev. č. 10/127/2012 EkoPro, s.r.o., Trenčín

- Správa z oprávneného merania, ev. č. 10/131/2014 EkoPro, s.r.o., Trenčín

- Správa z oprávneného merania, ev. č. 10/124/2011 EkoPro, s.r.o., Trenčín

- Správa z oprávneného merania, ev. č. 02/238/2009 EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice

- Správa z oprávneného merania, ev. č. 02/260/2009 EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice

- Správa z oprávneného merania, ev. č. 02/346/2010 EKO-TERM SERVIS s.r.o., Košice

- Správa z oprávneného merania, ev. č. 379 380 381 OČOT s.r.o., Trenčín

- Súbor TPP a TOO evidenčné  číslo 4/STPPa TOO/2010, zo dňa 07.01.2010.

- Oznámenie o realizácii diela „Projektová dokumentácia úpravy TAP linky“

- Projekt úpravy TAP CEMMAC

- Evidencia o zdrojoch znečisťovania ovzdušia

- Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.04.2015, zo dňa 28.04.2015 a dňa 29.04.2015

- Oznámenie o prekročení emisného limitu

Správa z environmentálnej kontroly č. 42/2015/Daň/P bola vypracovaná v Žiline dňa 10.06.2015.

j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č.42/2015/Daň/P bola zaslaná prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailovej pošty na oboznámenie sa s jej obsahom Dňa 12. 06. 2015. Správa z environmentálnej kontroly bola s prevádzkovateľom prerokovaná dňa 16. 06. 2015.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Súhlasíme so správou z kontroly.

Meno a podpis:

Ing. Róbert Jánsky		..................................

Ing. Jozef Hošo                      ...................................

Vyjadrenie kontrol. orgánu (inšpekcie):

Bez pripomienok.

Meno a podpis:

Ing. Eva Daňová	              	...................................