SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

- Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č. j. : 5200-19345/2013/Kad/770270104		                                            Počet strán: 12	                                                                                                                   Počet príloh: 0

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 66/2013/Kad/Z

vykonanej v prevádzke „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, (ďalej len prevádzka“), prevádzkovateľa Elektrovod Žilina a. s., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina, IČO: 316 153 17, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“)  integrované povolenie (ďalej len „integrované povolenie“) č. 863/770270104-Z1/264-Ma zo dňa 16.03.2006 a zmeny č.3730-18381/2007/Mar/770270104/Z2 zo dňa 08.06.2007, č.413421834/2007/Chy/ 770270104/Z3-U1 zo dňa 16.07.2007, č.603-1501/2007/Mar/770270104/ Z4-SP1 zo dňa 16.01.2008, č. 3342-14157/2008/Mar/770270104/Z5-KRZ4  zo dňa 24.04.2008, č.5926-22379/2008/Mar/770270104/Z6  zo dňa   01.07.2008, č.4930-15386/2009/Mar/770270104-

Z7   zo dňa 12.05.2009, č. 701-3458/2010/Mar/770270104/Z8 zo dňa 08.02.2010 a    č. 382-5845/2013/Mar/770270104/Z9	 zo dňa 01.03.2013.

Kontrola bola vykonaná dňa 24.07.2013.

Kontrolu vykonali:

Za SIŽP – IŽP Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Zuzana Kadiková, inšpektorka

Ing. Marta Martinčeková, inšpektorka

Kontroly sa zúčastnili:

Za prevádzkovateľa Elektrovod Žilina a. s., Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina:

Ing. Jozef Mano – vedúci prevádzky zinkovania

Ing. Rastislav Rendko – generálny riaditeľ

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly („ďalej len správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP-IŽP Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 34 zákona  o IPKZ, zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok  integrovaného povolenia ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia a na plnenie podmienok opatrení na nápravu uložených prevádzkovateľovi v rozhodnutí č.9482-36214/2011/Mar/770270104-O1 zo dňa 08.12.2010, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie, a ktorým uplynula lehota plnenia..  Podľa § 33 ods. 1 písm. d) bola kontrola zameraná na prehodnotenie podmienok povolenia z dôvodu zisťovania, či nie je nevyhnutné určiť nové emisné limity v dôsledku zmeny právnych predpisov.

O vykonaní kontroly a jej zameraní bol dňa 22.07.2013 telefonicky informovaný konateľ spoločnosti.

Kontrolované obdobie: od 01.01.2012 – do 22.07.2013

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:

Základné údaje

- Názov kontrolovanej prevádzky: Žiarová zinkovňa, prevádzka 240

- Adresa kontrolovanej prevádzky: Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina

- Názov prevádzkovateľa: Elektrovod Žilina, a. s.

- Adresa prevádzkovateľa: Bytčická cesta 4, 010 42 Žilina

- IČO: 31 615 317

- KPČ :

2.3 c)   Prevádzky na spracovanie – nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov     so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za 1 hodinu.

2.6      Prevádzky na povrchovú úpravu kovov a plastov s   použitím elektrolytických alebo chemických postupov,  keď je obsah kúpeľov väčší ako 30 m³.

Projektovaná kapacita prevádzky :

- 5,6 t surovej ocele za 1 hodinu,

- 160 m3 obsah kúpeľov.

Prevádzková doba :

- 7 dní v týždni, v nepretržitej prevádzke, 24 hodín/deň.

- Predložené doklady

- Súhrnná správa o IP za rok 2012,

2.   Monitoring podzemných vôd,

3.   Monitoring spotreby vody,

4.   Údaje o prevádzke a emisiách,

5.   Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2012,

6.   Sprievodné listy nebezpečných odpadov,

7.   Správa z diskontinuálneho oprávneného merania emisií,

8.  Protokoly zo skúšok tesností potrubí, nádrží a produktovod vykonaných fy UNIATEST, s.r.o., Krásno nad Kysucou

9. Návod na obsluhu Systému ReFe 2000 (systém úpravy vody určený na odstránenie rozpusteného železa pomocou výmeny iónov, ktorá prebieha v kolóne so živicou)

10. Zmluvy na odber nebezpečných odpadov.

III.		Zhodnotenie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia

Počas kontroly dňa 24.07.2013 inšpekcia zistila:

V prevádzke sa vykonávajú tieto procesy:

- odmasťovanie,

- oplach po domasťovaní,

- morenie,

- oplach po morení,

- tavidlovanie,

- sušenie,

- zinkovanie,

- neutralizácia kalov z moriacich vaní a odmasťovania.

Kapacita prevádzky: 9 973,9 t pozinkovanej ocele za rok 2012

6 208,9 t pozinkovanej ocele za rok 2013 ku dňu vykonanej kontroly

Nebola zistená iná činnosť v prevádzke, ktorá nebola povolená v integrovanom povolení.

V prevádzke neboli zistené iné miesta skladovania chemikálií a nebezpečných odpadov ako sú v integrovanom povolení.

Sklad chemikálií (pri neutralizačnej stanici):

Sklad sa nachádza na prízemí pri objekte neutralizačnej stanice. Betónová podlaha v sklade je opatrená izoláciou proti úniku nebezpečných látok a vyspádovaná do zbernej (havarijnej) nádrže. V sklade sú skladované tuhé a tekuté chemické prípravky (moridlo, technigalva, chemikálie používané pri tavidlovaní, peroxid vodíka, ...). Prípravky sú skladované v pôvodných obaloch. V čase kontroly sa v sklade nachádzala kyselina sírová  cca 2 x 50 l, ktorá sa nepoužíva vo výrobnom procese. Prevádzkovateľ sa zaviazal ju odstrániť do konca septembra 2013 fy GZS Chemicals Slovakia, s.r.o., Bánovce nad Bebravou a doklady o odstránení predložiť na inšpekcii. Dňa 26.09.2013 prevádzkovateľ predložil na inšpekcii doklady o odpredaji kyseliny sírovej v množstve 100 l fy GZS Chemicals Slovakia, s.r.o., Bánovce nad Bebravou (faktúra č. 13640168 zo dňa 25.09.2013 a dodací list č. 33/Mn/240 zo dňa 25.09.2013).

Kontrola plnenia podmienok integrovaného povolenia :

Pri kontrole dodržiavania podmienok povolenia uvedených v nasledovných bodoch bolo zistené:

Podmienka A.2

Prevádzka bude prevádzkovaná  7 dní v týždni,  v nepretržitej prevádzke,  24 hodín/deň.

Zistený stav:

Prevádzka je prevádzkovaná 7 dní v týždni, 3-smenná, v prípade potreby nepretržitá (cca 3 týždne za rok).

Podmienka splnená.

Podmienky A.4, A.5, A.6 a A.7

- V prevádzke „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a.s., nesmie byť prekročený rozsah používaných chemikálií, surovín, vstupných médií, energií a iných látok používaných v procese výroby, uvedený  v tabuľkách č.2, č.3 a v prílohe č.3 tohto rozhodnutia, bez povolenia inšpekcie.

- V prevádzke „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“, Elektrovod Žilina, a.s., nesmie byť v procese neutralizácie kalov z  moriacich vaní a odmasťovania prekročený rozsah chemikálií a pomocných látok uvedených v tabuľke č.2 tohto rozhodnutia, bez povolenia inšpekcie.  Max. množstvo použitých chemikálii nie je stanovené, nakoľko závisí od produkovaného znečistenia v odpadových vodách.

tabuľka č.2

| Skupina chemikálií | Zloženie | Max. skladovacia kapacita v kg | Priemerný ročný obrat | Miesto skladovania | Obaly na skladovanie a prepravu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemikálie používané v procese neutralizácie kalov | Vápno | 1000 kg | 2 t | sklad chemikálií pri NS | vo vreciach na paletách |
|  | Vodné sklo | 250 l | 250 l | sklad chemikálií pri NS | v 200 l sudoch |

- V prevádzke je dovolené skladovanie a manipulácia s chemikáliami, ktoré sú uvedené v prílohe č.3 rozhodnutia.

- Okrem chemikálií, pomocných látok uvedených v tabuľke č.2 a v prílohe č.3, je v prevádzke povolené používanie nasledovných látok (suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky), ktoré sú uvedené v tabuľke č.3:

tabuľka č.3

| Suroviny, vstupné médiá, energie a iné látky používané v procese výroby | Maximálne množstvo | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Zinok | 850 t | - skladované na vyhradenej ploche v časti výrobnej haly – paletizácia |
| Technigalva | 200 t | - skladované v sklade chemikálií |
| Olovo | 10 t | - skladované na vyhradenej ploche v časti výrobnej haly – paletizácia |
| Zemný plyn | 610 000 m3 | - odoberaný z verejného plynovodu |
| Motorová nafta (na dopravu) | 1,549 t /rok | - doplňovaná na verejných čerpacích staniciach pohonných hmôt |
| Oleje | 6000 l/rok | - používané na mazanie mechanizmov |
| Pitná a úžitková voda | 4 400 m3/rok | - voda odoberaná z rozvodu pitnej vody firmy Elektrovod, a.s., - zdroj vody – studňa |
| Elektrická energia | 700 000 KWh | - preberaná z verejnej elektrickej siete |
| Tepelná energia | 33682 GJ |  |

Príloha č. 3

Zoznam chemikálií používaných v mokrej časti prevádzky žiarovej zinkovne

| Skupina chemikálií | zloženie | Max. skladovacia kapacita | Priemerný ročný obrat | Miesto skladovania | Obaly na skladovanie a prepravu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chemikálie používané pri odmasťovaní | Odmasťovacie moridlo OMEGA | 450 l | 2,4 | v sklade chemikálii pri NS | skladované v 200 l plastových sudoch |
| Chemikálie používané pri morení | HCl 32-35% | 40 000 l | 600 | v sklade kyselinového hospodárstva | v nádržiach na HCl 2 x 25 m3, |
| Chemikálie používané pri tavidlovaní | Chlorid zinočnatý | 9 t | 9 t | v sklade chemikálii pri NS | vo vreciach na drevenej palete |
|  | Chlorid amónny | 4 t | 4 t | v sklade | vo vreciach |
|  |  |  |  | chemikálii pri NS | na drevenej palete |
|  | Florflux (zmes chloridu zinočnatého a chloridu amónneho) |  |  |  | vo vreciach na drevenej palete |
| Chemikálie používané pri regenerácii tavidla | Peroxid vodíka – 35% (technický) | 150 l | 0,16 t | v sklade chemikálii pri NS | v sklenených nádobách 50 l |
|  | Čpavková voda | 450 l | 0,45 t | v sklade chemikálii pri NS | v sklenených nádobách 40 l |
| Ostatné používané chemikálie | Chlornan sodný, kyselina sírová, moriaci inhibítor, prefloc Fe2(SO4)3, Chlornan sodný, kyselina amidosulfanová, etoxon SPA | 500 litrov | 700 litrov | v uzamykateľnej plechovej skrini laboratória, v sklade chemikálii pri NS | v sklenených nádobách 40 l, 50 l , v plastových sudoch |

Zistený stav:

| Skupina chemikálií | Miesto skladovania | množstvo za rok [kg] |
| --- | --- | --- |
|  |  | rok 2012 | rok 2013 (do 30.6.2013) |
| HCl | sklad kyselinového hospodárstva | 330 t | 151 t |
| Chlorid zinočnatý | sklad chemikálií pri NS | 3 000 kg | 1 000 kg |
| Chlorid amónny | sklad chemikálií pri NS | 250 kg | - |
| OMEGA (odmasťovadlo) | sklad chemikálií pri NS | 1 150 kg | 800 kg |
| FLORFLUX (tavidlo) |  | 7 t | 3 t |
| Peroxid vodíka 35% | sklad chemikálií pri NS | 100 l | 50 l |
| Čpavková voda | sklad chemikálií pri NS | 400 kg | 200 kg |
| Vápno | sklad chemikálií pri NS | 1000 kg | 1000 kg |
| Vodné sklo | sklad chemikálií pri NS | 200 litrov | 200 litrov |

| Suroviny, vstupné médiá, energie a iné látky používané v procese výroby | Spotreba /rok (údaje za rok 2012) | (údaje do 30.6.2013) |
| --- | --- | --- |
| Zinok +technigalva + zink.zliatina | 537,6 t | 290,4 t |
| Olovo | - | - |
| Pitná a úžitková voda | 2100 m3 | 924 m3 |
| Elektrická energia | 450 000 kWh | 226 712 kWh |
| Tepelná energia | 19 141 Gj | 8 550 Gj |
| Zemný plyn | 553 843 m3 | 247 375 m3 |
| Motorová nafta (na dopravu) | 1500 t | 770 l |
| Oleje | 100 l | 45 l |

Podmienky splnené.

Podmienka A.18

A.18 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečistenia ovzdušia v súlade so schváleným STPP a TOO a podmienok určených v integrovanom povolení.

STPP a TOO časť IV. Technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia:

g) Prevádzkovateľ na filtračnom zariadení pre odsávanie splodín zo zinkovacieho kúpeľa musí zabezpečiť výmenu filtračných vložiek 1 krát za 2 roky, jedná sa o materiál polyester jednostranne natavený.

Zistený stav:

Výmena filtračných vložiek je evidovaná v evidenčnej  knihe: „Prevádzka ZZO – Zinkovňa“. Výmena sa vykonáva  v intervale 1x za 2 roky. Posledná výmena filtračných vložiek bola v 11/2012, predchádzajúca v 10/2010, čiže interval 2 roky je dodržaný. Nasledujúca výmena filtračných vložiek bude v roku 2014. Z poslednej výmeny filtračných vložiek, vykonanej fy ECOTEX, s.r.o. Zvolen, predložil prevádzkovateľ zápis z montážneho denníka zo dňa 03.11.2012.

Podmienka splnená.

Podmienky B.1.1 a B.1.3

- Pre prevádzku „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“  platia emisné limity uvedené v tabuľke č. 4

tabuľka č.4

| Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií | Miesto (typ) vypúšťania emisií | Znečisťujúca látka | Všeobecný emisný limit resp. špecifický emisný limit | Podmienky platnosti emisného limitu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hmotnostný tok kg/hod. | (mg.m-3( |  |
| Moriace vane Odzinkovacia vaňa | komín č.1 | HCl | 0,3 | 30 | * |
| Sušiaca pec - ohrev | komín č.5 | HCl | 0,3 | 30 | * |
|  |  | NH3 | 0,3 | 30 |  |
|  |  | TZL | - | 50 | zo všetkých zariadení ((výduch č.5 + výduch č.7) |
|  |  | Zn | - | 20 | pri obsahu kyslíka 19 % obj. |
|  |  | NOx | - | 400 | pri obsahu kyslíka 5 % obj. |
|  |  | SO2 | 5 | 500 | pri obsahu kyslíka 5 % obj. |
|  |  | CO | neurčuje sa | neurčuje sa | - |
| Zinkovacia pec - ohrev | komín č.6 | SO2 | 5 | 500 | pri obsahu kyslíka 5 % obj. |
|  |  | NOx | - | 400 | pri obsahu kyslíka 5 % obj. |
|  |  | TZL | neurčuje sa | neurčuje sa | - |
|  |  | CO | neurčuje sa | neurčuje sa | - |
| Zinkovacia pec- emisie z procesu zinkovania – odprašovacie filtre | výduch č.7 | HCl | 0,3 | 30 | * |
|  |  | NH3 | 0,3 | 30 |  |
|  |  | TZL | - | 100 | TZL zo všetkých zariadení ((výduch č.5 + výduch č.7) |
|  |  | Zn | - | 20 | pri obsahu kyslíka 19 % obj. |

HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl, NH3– amoniak + jeho zlúčeniny, TZL- tuhé znečisťujúce látky,  NOx – oxid dusíka vyjadrený ako NO2 , SO2- oxid síričitý, Zn - zinok

* vyjadrené ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandartné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0oC)

Podmienka B.1.3

B.1.3 Dodržanie emisných limitov je prevádzkovateľ povinný preukazovať oprávnenými meraniami podľa požiadaviek ustanovených  v časti B.1.5 (monitoring emisií do ovzdušia).

Zistený stav:

Diskontinuálne oprávnené meranie na technologických zariadeniach – moriace vane, sušiaca pec, zinkovacia pec a zinkovacia vaňa bolo vykonané dňa 26.02.2008. Výsledky sú uvedené v tabuľke č.1:

tabuľka č.1

| Emisný zdroj | Miesto (typ) vypúšťa- nia emisií | Znečisťujú-ca látka | Emisný limit | Namerané | Zhod- notenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hmotnostný tok kg.h-1 | celková koncentrácia mg.m-3 | hmotnostný tok kg.h-1 | koncen- trácia mg.m-3 |  |
| Moriace vane Odzinkovacia vaňa | Výduch č.1 | HCl | 0,3 | 30 | ≤ 0,01 | - | Súlad |
| Sušiaca pec - ohrev | Komín č.5 | HCl | 0,3 | 30 | 0,00 | - | Súlad |
|  |  | NH3 | 0,3 | 30 | ≤ 0,00 | - | Súlad |
|  |  | TZL | - | 50 | - | < 0,5 | Súlad |
|  |  | Zn | - | 20 | - | < 0,02 | Súlad |
|  |  | NOx | - | 400 | - | 78 | Súlad |
|  |  | SO2 | 5 | 500 | 0,00 | - | Súlad |
| Zinkova cia pec – ohrev | Komín č.6 | SO2 | 5 | 500 | - | 145 | Súlad |
|  |  | NOx | - | 400 | 0,01 | - | Súlad |
| Zinkovacia pec – emisie z proce su zinkovania – odprašovacie filtre | Výduch č.7 | HCl | 0,3 | 30 | ≤ 0,01 | - | Súlad |
|  |  | NH3 | 0,3 | 30 | ≤ 0,00 | - | Súlad |
|  |  | TZL | - | 100 | - | < 0,5 | Súlad |

HCl – anorganické plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl, NH3– amoniak + jeho zlúčeniny, TZL- tuhé znečisťujúce látky,  NOx – oxid dusíka vyjadrený ako NO2 , SO2- oxid síričitý, Zn - zinok

Prevádzkovateľ dodržiava emisné limity určené v integrovanom povolení.

Je potrebné vykonať zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou legislatívy a určiť emisné limity v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z.

Podmienka splnená.

Podmienka B.1.5.1

- Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring emisií z  prevádzky „Žiarová zinkovňa, prevádzka 240“   do ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane ovzdušia a podľa podmienok uvedených v tabuľke č.5 a podmienok č. B.1.5.2 – B.1.5.10 tohto povolenia.

tabuľka č.5

| Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisií | Zariadenie | Parameter | Frekvencia | Podmienky merania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| moriace vane odzinkovacia vaňa | komín č.1 | HCl | 1 x za 6 rokov | Podľa výnosu MŽP č. 1/203 o technickom zabezpečení a metodikách monitorovania emisií a kvality ovzdušia určí oprávnená organizácia |
| sušiaca komora | komín č.5 | HCl NH3 TZL Zn NOx SO2 |  |  |
| zinkovacia pec - ohrev | komín č.6 | SO2 NOx |  |  |
| zinkovacia vaňa (odprašovacie filtre) | výduch č.7 | HCl NH3 TZL Zn |  |  |

Zistený stav:

Frekvencia merania je 1x za 6 rokov v súlade s vyhláškou č. 411/2012 Z.z.. Prevádzkovateľ vykonal diskontinuálne oprávnené meranie na technologických zariadeniach dňa 26.02.2008. Nasledujúce meranie bude vykonané v roku 2014.

Podmienka splnená.

Podmienka D.2

D.2 Prevádzkovateľovi sa povoľuje nakladať s týmito druhmi nebezpečných odpadov , zaradených podľa Katalógu odpadov, v celkovom množstve nebezpečných odpadov, cca 600 ton za rok , ktoré sú uvedené v tabuľke č.11a.

tabuľka č.11a

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 11 01 05 | Kyslé moriace roztoky | N |
| 11 01 09 | Kaly a filtračne koláče obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce nebezpečné látky | N |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |

Zistený stav:

Podľa hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2012 vznikli tieto NO:

11 01 05, 11 01 09, 15 01 10, 15 02 02.

Na všetky vzniknuté odpady má prevádzkovateľ vydaný súhlas na nakladanie s NO.

Prevádzkovateľ vyprodukoval spolu 481,778 ton nebezpečných odpadov za rok 2012.

Podmienka splnená.

Podmienka D.12

D.12 Nebezpečné odpady je prevádzkovateľ povinný odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Zistený stav:

Podľa hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2012 prevádzkovateľ odovzdával nebezpečné odpady spol. EKO-SALMO, s.r.o. Bratislava, Duslo Šaľa, A.S.A. OZ Žilina, A.S.A. Zohor a Bochemia Bohumín,s ktorými má uzatvorené zmluvy o odbere odpadu. .

Kontrola plnenia opatrení uložených prevádzkovateľovi v rozhodnutí č. 9482-36214/2011/Mar/770270104-O1 zo dňa 08.12.2010:

- Zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti chemickej kanalizácie prevádzky žiarovej zinkovne :

a) výtlačné potrubie z priestoru stáčania HCl do zásobných nádrží HCl,

b) výtlačné potrubie zo zásobných nádrží HCl do miesta spotreby - vane mokrej dielne,  c) výtlačné potrubie z podzemnej nádrže na skladovanie HCl v neutralizačnej stanici do železničnej vlečky,

odborne spôsobilou osobou  v súlade s § 39 ods.7 vodného zákona

- Zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti skladovacích nádrží na HCl odborne spôsobilou osobou  v súlade s § 39 ods.7 vodného zákona.

- Zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti:

a) havarijnej vane v sklade kyselín (havarijná vaňa, v ktorej sú umiestnené skladovacie nádrže 2 x 25 m3 na HCl),

b) havarijnej vane o objeme  55 m3 pod stáčacou stanicou HCl (stáčanie HCl zo železničnej cisterny),

vykonaný odborne spôsobilou osobou  v súlade s § 39 ods.7 vodného zákona.

- Zabezpečiť vykonanie skúšky tesnosti a kontroly technického stavu podzemných nádrží (č.I.- 20m3; č.II.aIII.- 40m3; č.V.-20m3.; č.VI. -20m3; VII.- 20m3; č.VIII. a IX.- 40m3, č.X.-20m3) v neutralizačnej stanici odborne spôsobilou osobou  v súlade s § 39 ods.7 vodného zákona.

Lehota :  do 31.3.2011

Zistený stav:

Všetky skúšky tesnosti na základe horeuvedeného rozhodnutia o uložení opatrení boli vykonané v stanovenom termíne odbornou organizáciou UNIATEST, s.r.o., Krásno nad Kysucou (spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie). Prevádzkovateľ predložil všetky protokoly zo skúšok tesností potrubí, nádrží a produktovodov vypracovaných Emilom Račekom – samostatný technik spôsobilý pre NDT skúšanie (certifikát č. 275/10/II. LT/AB 2) pod číslami: P101124/1, P101124/2, P101124/3, P101117/1, P101117/2, P101117/3, P101201/1, P101201/2, P101201/3, P101201/4, P101107/1, P101104/1, P101111/1, P101113/1, P101112/1, P101116/1, P110317/1, P110424/1, P110424/2, P110424/3, P110424/4, P110424/5, P110424/6, P110502/1, P110502/2, P110502/3, P110502/4, P110422/1 a P110422/2.

Opatrenia splnené.

IV.  	Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

Inšpekcia preskúmala všetky podmienky integrovaného povolenia aj podmienky jeho zmien a zistila, že všetky podmienky sú platné.

Preskúmaním podmienok povolenia inšpekcia zistila, že je potrebné vykonať aktualizáciu niektorých podmienok povolenia:

- Prehodnotiť rozsah chemikálií a surovín používaných v procese výroby (podmienka A.5, A.6 + príloha č.3).

- Aktualizovať podmienku A.32.

- Prehodnotiť podmienky monitoringu podzemných vôd. (podmienky B.2.4.1.1 a B.2.4.1.2)

- Prehodnotiť emisné limity do ovzdušia v súvislosti so zmenou legislatívy a určiť nové emisné limity v zmysle vyhl. č. 410/2012 Z.z. (podmienka B.1.1.).

V tejto súvislosti inšpekcia začne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 66/2013/Kad/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 26.09.2013

O výsledku kontroly a obsahu správy bol informovaný konateľ spoločnosti dňa 26.09.2013, kedy mu bol záznam odoslaný e-mailom.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Podpisy:

za inšpekciu:

Ing. Zuzana Kadiková, inšpektorka

za prevádzkovateľa:

Ing. Rastislav Rendko, generálny riaditeľ