Číslo: xxx/47/2016/Beň

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 32/2017/Beň/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v  súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

- Kontrola

Typ kontroly:			§ 34 ods. 9 zákona - mimoriadna

Podnet:			Nie

Výsledok:			§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - pokuta

Odstúpené:			Nie

- Orgán štátneho dozoru

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Inšpektor:			Mgr. Branislav Beňovič

Telefón:			048 471 96 56

Elektronická adresa:		branislav.benovic@sizp.sk

Inšpektor:		           Ing. Mária Petrová

Telefón:		           048 471 96 52

Elektronická adresa:	           maria.petrova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	FORTISCHEM  a. s.

Adresa sídla:		M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky

IČO:			46 693 874

Kontrola oznámená:  13.06.2017		Spôsob: telefonicky

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa:

- RNDr. Mária Danišová, vedúca oddelenia technicko – legislatívného

Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík, splnomocnená na zastupovanie spoločnosti, telefón: 046/568 3220,elektronická adresa: maria.danisova@fortischem.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	„Výroba PVC, výroba iniciátorov“

Adresa prevádzky:		M. R. Štefánika 1

Variabilný symbol:		470100906

Integrované povolenie:	č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906

Vydané:			25.10.2007

Právoplatné:			12.11.2007

Kategória:			4. Chemický priemysel

4.1. Výroba organických chemikálií, ktorými sú:

h) plastické hmoty, ktorými sú polyméry, syntetické vlákna                              a vlákna na celulózovom základe	.

E. Časová os

Posledná kontrola:			11.03.2015

Kontrolované obdobie:		10.03.2013 – 11.03.2015

Začatie kontroly:		15.06.2017

Miestne zisťovanie:		15.06.2017

Vypracovanie správy:		17.07.2017

Doručenie správy:		poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:		Áno

Videodokumentácia:		Nie

Odňatie prvopisov:		Nie

Odobraté vzorky:		Nie

Iné:		Nie

G. Zameranie kontroly

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na plnenie opatrení rozhodnutia                                 č. 729-4730/47/2013/Kmi zo dňa 18.02.2013 v súvislosti s podaním žiadosti prevádzkováteľa o zmenu č. 8 integrovaného povolenia, ktorej predmetom je predĺženie termínu na zabezpečenie časti prevádzky pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami do 31.12.2021 a predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu “Sklady a manipulačné plochy ZP” o dva roky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania

Výroba iniciátorov:

Iniciátory polymerizačných reakcií sú vyrábané v autoklávoch ( 3 kusy sklenené, 1 kus oceľový – smaltovaný s duplikátorom). Do technologického procesu vstupujú suroviny – 9 chemických zlúčenín a emulgátory. Pri výrobe iniciátorov vznikajú odpadové vody (matečné lúhy), pevné odpady a do ovzdušia fugitívne emisie xylénu. sa uvoľňuje xylén. Pri čistení zariadení – autoklávov tiež vzniká odpadová voda. Vyrobené iniciátory sú balené do sáčkov, vriec a do plastových bandasiek. Prechodne sú  skladované v príručnom sklade iniciátorov, ktorý sa nachádza  v  objekte  výrobne  a  následne  sa  dopravujú  na  spracovanie  do výroby  „S PVC a S PVC/VAC“ a  do prevádzky „Výroba PVAL/PVAC“. Vo vnútorných priestoroch výroby iniciátorov sú zásobníky benzoylchloridu, xylénu, hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého, ktoré sú jednoplášťové, nevyhrievané, umiestnené v betónovej záchytnej vani. Pod zásobníkmi je betónová podlaha, ktorá nie je protihavarijne zabezpečená.

V celej technológii „Výroba iniciátorov“ nie sú podlahy a manipulačné plochy pod technologickými zariadeniami protihavarijne zabezpečené.

V exteriéroch výrobne iniciátorov sú zásobníky 2 – etylhexylchlórmravčanu a peroxidu vodíka. Jedná sa o nadzemné jednoplášťové nevyhrievané zásobné nádrže, umiestnené v betónovej záchytnej vani. každý s objemom 1 m³. Zatiaľ neboli vykonané rekonštrukčné práce a betónová záchytná nádrž nevyhovuje požiadavkám pre nakladanie s nebezpečnými so znečisťujúcimi látkami. Podlaha betónovej záchytnej vane je zvetraná a nespĺňa účel nepriepustnosti. Nezastrešená plocha vedľa vyššie uvedených nádrží, ktorá slúži na manipuláciu a skladovanie pre 2 – etylhexylchlórmravenčan, peroxid vodíka, benzoylchlorid, xylén a hydroxid sodný nie je protihavarijne zabezpečená, jedná sa o betónový poter, ktorý je vyústený spádom do zberných miest odpadových vôd. Vo vnútorných priestoroch výroby iniciátorov sú zásobníky benzoylchloridu, xylénu, hydroxidu sodného a hydroxidu vápenatého, ktoré sú jednoplášťové, nevyhrievané z časti umiestnené v betónovej záchytnej vani. Pod zásobníkmi je betónová podlaha, ktorá nie je protihavarijne zabezpečená.

Výroba emulzného polyvinylchloridu (E PVC):

Výroba E PVC, ktorá je umiestnená vo viacerých stavebných objektoch prebieha v nasledujúcich stupňoch:

1. Príprava vodnej fázy

2. Polymerizácia E PVC

3. Demonomerizácia latexu E PVC

4. Ultrafiltrácia, skladovanie a sušenie latexu E PVC

5. Skladovanie, plnenie a expedícia E PVC

- V prvom technologickom stupni – „Príprava vodnej fázy“ sú manipulačné plochy, plochy pod zásobníkmi vodnej fázy a zarábacími nádržami nezabezpečené protihavarijne. Odpadová voda je z časti odvádzaná roštovými vpusťami do zberných potrubí a následne do ČOV kanalizácie odpadových vôd a z časti voľne vyteká na podlahu, Podlaha je značne poškodená, nezabezpečená záchytnými nádržami a nie je teda protihavarijne zabezpečená.

- V druhom technologickom stupni – „Polymerizácia E PVC“ sú podlahy na plošinách z oceľových poloroštov a betónové resp. plastobetónové. Podlahy pod polymerizačnými autoklávmi pre výrobu E PVC a pod celou technológiou nie sú protihavarijne zabezpečené (sú z časti poškodené značne poškodené dlhoročným používaním a pôsobením chemických látok, zvetrané a ich štruktúra je necelistvá), tiež tu absentujú záchytné vane či havarijné nádrže.

- Zásobníky emulgátora sa nachádzajú v exteriéri výroby E PVC a sú zabezpečené záchytnou vaňou, ktorá plní aj havarijnú funkciu.

- Objekt „Odplyňovanie emulzie E PVC“ – kde sú umiestnené technologické zariadenia a 4 zásobníky latexu (emulzie E PVC) v šesťpodlažnom objekte. Celý objekt nie je protihavarijne zabezpečený, absentujú záchytné nádrže.

- Sušenie E PVC Nubiloza II – Zásobníky emulzie: 7 nadzemných jednoplášťových nerezových nádrží sa nachádza na otvorenom priestranstve v betónovej havarijnej nádrži, ktorá nie je protihavarijne zabezpečená – jedná sa o betónovú nádrž bez izolácie.

- Zásobník stabilizátora latexu a zarábacia nádrž v objekte Nubilóza II  sú vybavené záchytnými nádržami, tieto sú však v nevyhovujúcom stave, nakoľko nie sú zabezpečené proti nepriepustnosti.

- Čerpadlá emulzie a usadzovacie nádržky sú umiestnené v betónových záchytných nádržiach resp. kovových záchytných nádržiach. Betónové záchytné nádrže sú v nevyhovujúcom stave, nakoľko sú značne opotrebované pôsobením chemických zlúčenín, sú necelistvé, pôvodný tvar je deformovaný rôznymi vplyvmi. Kovové záchytné nádrže sú značne  na niektorých miestach skorodované.  a nespĺňajú svoj účel.

- Sušenie a vrecovanie E PVC Nubilóza IV – čerpadlá emulzie a usadzovacie nádržky sú osadené v betónovej záchytnej nádrži, ktorá je napojená na závadnú kanalizáciu.

Výroba suspenzného polyvinylchloridu (S PVC) a kopolyméru (S PVC/VAC):

Výroba S PVC umiestnená vo viacerých objektoch prebieha v nasledujúcich stupňoch:

1. Príprava vodnej fázy

2. Polymerizácia  (S PVC I, S PVC II)

Oplach a dávkovanie demivody do autoklávov

V objekte 5401 výroby S – PVC prebieha polymerizačný proces na 16 ks autoklávov. Autoklávy majú stabilne zabudované umývacie hlavice, ktoré umyjú vnútorný priestor zariadenia bez jeho otvárania. Typicky, Po skončení polymerizácie v autokláve sa tento odplyní, otvorí a vyčistí preplachom demi vodou. Po preplachu demi vodou sa do autoklávu nanesie antikrustačná prísada za pomoci nízkotlakej pary, autokláv sa zavrie a je priravený na ďalšiu polymerizáciu. Na dávkovanie vody  a oplachovanie autoklávov sa používa demineralizovaná voda, ktorá sa skladuje v zásobníku. o objeme 2,21 m³. Odpadové vody z oplachovania sú zvedené do zásobníka suspenzie č. 02 a budú spracované v procese výroby.

3. Demonomerizácia (S PVC I, S PVC II)

4. Skladovanie a homogenizácia suspenzie (S PVC I, S PVC II)

5. 6. Sušenie (S PVC I, S PVC II)

7. Vrecovanie a expedícia (S PVC I, S PVC II)

Podlahy v objekte Výroba S PVC a KV-173 (kopolymér), kde sa nachádzajú autoklávy pre polymerizáciu, zásobná nádrž trichlóretánu a zásobné nádrže vinylacetátu nie sú zabezpečené protihavarijne. V tomto objekte sa nenachádzajú ani záchytné nádrže alebo soklové obruby, ktoré by zabránili úniku nebezpečných látok. Ďalej zásobné nádrže S PVC a S PVC/VAC, ktoré sú umiestnené v otvorenom objekte v záchytnej nádrži majú nevyhovujúcu havarijnú nádrž, bez vhodnej izolácie a s narušenou stavebnou štruktúrou. Pre čerpadlá a vývevy je vyhradená jedna technická miestnosť, ktorá nie je protihavarijne zabezpečená. Podlaha je značne poškodená a odpadová voda sa voľne vylieva v miestnosti.

V objekte výrobne S PVC II HVO sa nachádza technológia a zásobníky. Pod technológiou a zásobníkmi je betónová a z časti plastobetónová podlaha bez záchytných vaní, či havarijnej nádrže. V tejto časti technológie sa nachádza tiež zásobník trichlóretylénu, umiestnený v betónovej záchytnej vani, zásobníky suspenzie S PVC - jedná sa o nadzemné jednoplášťové, ktoré nemajú záchytné nádrže. Zásobník matečných lúhov nie je zabezpečený protihavarijne. Čerpadlá suspenzie a vývev sú umiestnené v osobitnej miestnosti, kde sú záchytné vane – celá podlaha je riešená ako zberná nádrž s vyvýšeným okrajom – soklom. Odpadové vody sú z nej následne odvádzané do kanalizácie závadných vôd alebo na podlahu priestorov zásobníkov suspenzie, ktorá je bez záchytných nádrží. Vinylacetát sa skladuje v dvoch jednoplášťových nerezových podzemných zásobníkoch.

Regeneračné systémy vinylchloridu:

V otvorenom nezastrešenom objekte sa na plošinách nachádza výroba vinylchloridu z regenerátu. Protihavarijne nezabezpečené sú:

- delička vinylchloridu a soľanky t. j. nadzemná jednoplášťová nádrž je osadená v havarijnej nádrži.

- zberný zásobník na vyššie chlorované uhľovodíky, soľanku a vodu.

- zásobníky zregenerovanej soľanky

- zásobník zriedenej soľanky

- zásobník soľanky určenej na regeneráciu

- zásobník kvapalných chlórovaných uhľovodíkov

Pod vyššie uvedenými zariadeniami je z keramických kyselinovzdorných dlaždíc,  vybudovaná záchytná nádrž odkiaľ kvapaliny stekajú do zberných nádrží a následne do havarijnej nádrže. Havarijná nádrž a podlahy v tejto časti technológie nie sú zabezpečené proti nepriepustnosti. Sú stavebne necelistvé s narušenou štruktúrou.

Termická likvidácia odplynov

Záchytná nádrž a podlahy v tejto časti technológie nie sú protihavarijne zabezpečené a nespĺňajú požiadavky na ochranu s povrchových a podzemných vôd.

I. Použité doklady

1. Integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1438-32314/2007/Kmi/470100906 zo dňa 25.10.2007 a všetky jeho zmeny

2. Rozhodnutie č. 729-4730/47/2013/Kmi zo dňa 18.02.2013 o uložení opatrení na nápravu

3. Žiadosť prevádzkovateľa o zmenu č. 8 pre prevádzku “Výroba PVC, výroba iniciátorov” zo

dňa 15.05.2017

4. Stanovisko ku Vodnému plánu Slovenska od MŽP SR

5. Plán opatrení na zabezpečenie zosúladenia zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke “Výroba PVC, výroba iniciátorov”

6. Splnomocnenie pre RNDr. Máriu Danišovú zo dňa 03.10.2016

J. Kontrolné zistenia a plnenie opatrení podľa rozhodnutia č. 729-4730/47/2013/Kmi zo dňa 18.02.2013

1.

Zabezpečiť realizáciu opatrení na zosúladenie zaobchádzania s obzvlášť škodlivými látkami (najmä trichlóretylén, xylén a kvapalné medziprodukty a zvyšky s obsahom skondenzovaného vinylchloridu) a so škodlivými látkami (všetky ostatné látky – suroviny a pomocné suroviny používané v prevádzke) s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany vôd nasledovným postupom:

- Predložiť Inšpektorátu vypracovanú projektovú dokumentáciu príslušných stavieb a požiadať o vydanie zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia v lehote do 31.12.2014,

- Vykonať realizáciu stavieb podľa schválených projektových dokumentácií v lehote do 31.12.2016

Zistený stav: Nedodržané

Opis: Áno

Prevádzkovateľ predložil projektovú dokumentáciu pre stavbu                                                     „Sklady a manipulačné plochy ZP“, v ktorej boli čiastočne riešené opatrenia pre zosúladenie zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Projektová dokumentácia rieši zosúladenie skladovania látok a manipulačných plôch v časti výroby PVC a výroby iniciátorov s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany vôd. SIŽP vydala na základe tejto projektovej dokumentácie rozhodnutie                                                             č. 2326-25852/2015/Pav,Kur/470100906/Z7-SP zo dňa 21.09.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.10.2015. Prevádzkovateľ neoznámil do vykonania mimoriadnej kontroly začatie stavby, lehota do 31.12.2016 na realizáciu stavby nebola prevádzkovateľom splnená a preto požiadal SIŽP o predĺženie vyššie uvedeného stavebného povolenia o dva roky.

Kontrolou bolo zistené, že:

- V celej technológii „Výroba iniciátorov“ nie sú podlahy, manipulačné plochy a záchytné betónové nádrže, protihavarijne zabezpečené, nakoľko nespĺňajú náležitosti podľa § 39 zákona č. 364/2005 o vodách a § 2 vyhlášky č. 100/2005 Z. z.

- Vo výrobe emulzného polyvinylchloridu (E PVC) sú podlahy a manipulačné plochy nezabezpečené proti nepriepustnosti, záchytné a havarijné nádrže v tejto časti technológie sú v nevyhovujúcom stave, alebo nie sú vôbec inštalované.

- Vo výrobe suspenzného polyvinylchloridu (S PVC) a kopolyméru (S PVC/VAC) nie sú protihavarijne zabezpečené stáčacie miesta, manipulačné plochy a plochy pod technologickými zariadeniami. Pod časťou technológie sa nenachádzajú ani záchytné nádrže alebo soklové obruby, ktoré by zabránili úniku znečisťujúcich látok.  Na vybraných miestach sa síce nachádzajú záchytné nádrže, tieto sú však vyústené do nevyhovujúcej havarijnej nádrže, ktorá je bez vhodnej izolácie a s narušenou stavebnou štruktúrou. Odpadové vody sú odvádzané do kanalizácie závadných vôd alebo voľne na podlahu priestorov zásobníkov suspenzie.

- V časti technológie „Regeneračné systémy vinylchloridu“ podlaha pod technológiou prichádzajúcou do kontaktu s chlórovanými uhľovodíkmi, soľankou, vinylchloridom,  je z keramických kyselinovzdorných dlaždíc, vybudovaná ako záchytná nádrž vyspádovaná tak, aby zachytená kvapalina stekala do zberných nádrží a odtiaľ do havarijnej nádrže resp. kanalizácie. Tieto dlaždice sú mechanicky porušené alebo chýbajú. a teda nespĺňajú požiadavky nepriepustnosti.  Havarijná nádrž nie je zabezpečená proti nepriepustnosti.

- V časti technológie „Termická likvidácia odplynov“ sú zariadenia umiestnené na betónovej ploche. Podlaha pod technológiou prichádzajúcou do kontaktu s produkovanou HCl je z keramických kyselinovzdorných obkladov, vybudovaná ako záchytná nádrž vyspádovaná tak, aby zachytená kvapalina stekala do zberných nádrží (jímok) a odtiaľ do kanalizácie. podlahy a záchytná nádrž Nespĺňajú požiadavky v oblasti ochrany vôd. Povrchy podláh sú značne zvetrané, necelistvé a porušené. Záchytná nádrž nie je izolovaná, je riešená len betónovým poterom, ktorý je popráskaný.

K. Záver

Kontrolou bolo zistené, že v prevádzke „Výroba  PVC, výroba iniciátorov“ neboli splnené opatrenia na nápravu zamerané na ochranu vôd stanovené rozhodnutím                                                č. 729-4730/47/2013/Kmi zo dňa 18.02.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2013.

Uvedené zistenie je podľa § 37 ods. 1 písm. q) správnym deliktom, za ktorý inšpekcia uloží pokutu podľa §37 ods. 3.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd , Bratislava listom zo dňa 21.12.2016, evidenčné číslo 67080/2016, adresovaný SIŽP, Ústredie , Útvar integrovaného povoľovania a kontroly, Bratislava, vo veci „Vodný plán Slovenska – stanovisko“ o. i. uviedlo: “Pre aplikáciu výnimky pre vodný útvar podľa článku 4(4) rámcovej smernice o vode – z dôvodu kombinácie technickej uskutočniteľnosti, nadmerných nákladov, prírodných podmienok spoločnosť Fortischem má naplánované vykonanie opatrení, ktoré je potrebné povoľujúcim orgánom zakomponovať do príslušných rozhodnutí“.

V správe o environmentálnej kontrole č. 30/2017/Kur/P v časti zistení sú uvedené  fakty a skutočnosti vo forme nedostatkov, ktoré boli a sú riešené v rámci technickej prípravy resp. projektu, čím sa dosiahne požadovaný legislatívny súlad s platnými predpismi. V prípade ak v rámci prípravy a realizácie opatrení  dôjde k technicko -  legislatívnym zmenám, budú tieto zohľadnené v skutkovom stave, napríklad nové závery BAT a pod.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa mení termín na realizáciu opatrení zameraných na riešenie nakladania so znečisťujúcimi látkami do roku 2021. Právny akt - Vodný plán Slovenska a jeho Program opatrení, schválený Vládou SR, napĺňa požiadavky vykonateľnosti vybraných ustanovení zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení, má záväzný charakter z hľadiska termínov a umožňuje legitímnym spôsobom realizovať opatrenia v neskoršom období, t.j. do konca roka 2021.

S odvolaním sa na opatrenia uvedené vo „Vodnom pláne Slovenska“ prevádzkovateľ požiadal o určenie nových termínov realizácie opatrení na zabezpečenie prevádzky pri zaobchádzaní  so znečisťujúcimi látkami, čo je predmetom žiadosti o zmenu č. 8 integrovaného povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 32/2017/Beň/P  bola  vypracovaná  v Banskej Bystrici  dňa 17.07.2017.

Podpisy:

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK:

Mgr. Branislav Beňovič - inšpektor				...........................................

Ing. Mária Petrová - inšpektor				...........................................

Správa  zaslaná poštou na adresu FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika, č.1, 972 71 Nováky.

# Comments

Žiadame neuvádzať objemy.

2x uvedené. Už konštatované  o vetu pred tým.

nerealizované

návrh na úpravu textu: sú zčasti poškodené

Toto požadujeme vypustiť, je to všeobecné konštatovanie.

Neuvádzať čísla objektov

Nezrealizovaný projekt. Požadujeme vypustiť.

Neuvádzať objemy

Požadujeme vypustiť. Je to vystihnuté v predchádzajúcej vete..

Dtto ako predchádzajúci komentár

Dtto ako predchádzajúci komentár

Návrh na doplnenie textu