SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 7394-31218/47/2017/Beň

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 42/2017/Beň/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“),  ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom                           č. 10/1996 Z. z. o kontrole  v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:               § 34 ods. 9 – bežná

Podnet:                         Nie

Výsledok:                     § 35 ods. 2 zákona - súlad

Odstúpené:                   Nie

B. Orgán štátneho dozoru

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Inšpektor:                     Mgr. Branislav Beňovič

Telefón:                        048/471 96 56

Elektronická adresa:     branislav.benovic@sizp.sk

- Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:		AGRORIS, s. r. o.

Adresa sídla:			Potravinárska 3694, 979 01 Rimavská Sobota

IČO:				31 607 969

Kontrola oznámená dňa:	      30.07.2017,	spôsob:	Telefonicky

Zúčastnená osoba za prevádzkovateľa:

▪ Bc. Erik Meszáros, riaditeľ správy majetku a splnomocnený zástupca prevádzkovateľa

Telefón:			0903 550 952

Elektronická adresa:		meszaros@agroris.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:		Farma ošípaných Kružno

Adresa prevádzky:		Kružno

Variabilný symbol:		470280306

Integrované povolenie:	             Č. k.: 14 252-3529/2007/Pet/470280306

Vydané:			15.05.2007

Právoplatné:			19.06.2007

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2000 kusov ošípaných nad 30 kg.

E. Časová os

Posledná kontrola:        21. 03. 2016

Kontrolované obdobie: 21. 03. 2016 do 04. 08. 2017

Začatie kontroly:          04. 08. 2017

Miestne zisťovanie:      04. 08. 2017

Vypracovanie správy    09.10.2017

Doručenie správy:        poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:        Nie

Videodokumentácia:     Nie

Odňatie prvopisov:        Nie

Odobraté vzorky:          Nie

Meranie emisií:             Nie

Iné:                                Nie

G. Zameranie kontroly

Kontrola  podľa  § 34 ods.   6 zákona   o IPKZ bola zameraná   na  porovnanie záverov referenčných dokumentov BAT platných pre “intenzívny chov hydiny  alebo ošípaných” (vykonávacie rozhodnutie komisie EÚ 2017/302), zosúladenie s podmienkami integrovaného povolenia a ich uplatňovanie v kontrolovanej prevádzke.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzkovateľ sa zaoberá chovom ošípaných. Na Farme Kružno chová prasnice od 150 kg do 250 kg – 650 kusov, kance od 120 kg do 350 kg – 5 kusov, ciciaky od 1 kg do 8 kg. Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly: 10 hál na chov ošípaných, kančín, sociálna časť, osemnásť skladovacích nádrží krmív, dve skladovacie nádrže exkrementov, kanalizácia na odvedenie exkrementov z chovných hál do skladovacích nádrží exkrementov, rozvody vody, kafilérne zhromaždisko, žumpa a dve plynové kotolne.

Ošípané, vstupné suroviny a pomocné materiály: prasnice, kance, kŕmne zmesi, voda, dezinfekčné a biocídne prípravky používané pri chove sú privážané do prevádzky cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami.

V súčasnej dobe je v prevádzke 7 z 10 chovných hál. V odchovni sú prasničky umiestnené po 15 ks v skupinových kotercoch. V čakárni sú prasnice umiestnené po 6 ks v skupinových kotercoch. V odchovni sú odstavčatá umiestnené maximálne po 21 ks v skupinových kotercoch. Odstavčatá určené na chov sú po dosiahnutí hmotnosti cca 35 kg premiestnené  na chov do iných fariem. Haly sa pred ustajnením zvierat vyčistia vysokotlakovým čističom WAP a dezinfikujú. Pred vstupom do ustajňovacích objektov sú umiestnené suché dezinfekčné rohože.

I. Použité podklady

1. Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2017/302.

2. Prevádzková evidencia

J. Kontrolné zistenia

Inšpekcia vykonala kontrolu plnenia podmienok integrovaného povolenia vydaného pre predmetnú prevádzku a zároveň porovnala a vyhodnotila prevádzku  s požiadavkami uvedenými v záveroch o BAT.

## 4.        Odber vody

4.1 	Prevádzkovateľ  je povinný vykonávať meranie množstiev odberanej pitnej vody meradlom  pre tento účel určeným (vodomerom). Vodomer  musí  byť  umiestnený vo vodomernej šachte na prípojke k verejnému vodovodu.

  - Prevádzkovateľ  musí  viesť   v   prevádzkovom   denníku   mesačné   záznamy  o množstve odoberanej pitnej vody.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Prevádzkovateľ odoberá vodu od Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. Banská Bystrica. Vodomer je umiestnený vo vodomernej šachte na odbočke z verejného vodovodu. Týmto vodomerom sa meria prietok a spotreba vody, ktorú prevádzkovateľ odoberá. Podľa predloženého prevádzkového denníka a predložených faktúr od vyššie uvedenej spoločnosti prevádzkovateľ v roku 2016 odobral spolu 584000 l vody z verejnej vodovodnej siete. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil platnú zmluvu na odber pitnej vody so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica, prevádzka Rimavská Sobota. Podmienky tejto zmluvy prevádzkovateľ dodržiava.

## 5.     Technicko – prevádzkové podmienky

  - Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania zdroja   znečisťovania ovzdušia najmä pre emitované pachové látky.

  - Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v  súlade          s dokumentáciou (t.j. s projektom stavby, technicko - prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a podmienkami ich užívania, prevádzkovým predpisom                               a  so schváleným súborom technicko - prevádzkových parametrov a                                 technicko - organizačných opatrení na  zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania - ďalej len „súbor TPP TOO“).

5.3   Prevádzkovateľ   je   povinný   vykonávať  čistenie a dezinfekciu chovných hál  po

každom chovnom turnuse ošípaných.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Pri kontrole bol predložený prevádzkovateľom súbor TPP a TOO. Miestnou obhliadkou dňa 21.03.2016 bolo zistené, že v halách, ktoré sú v prevádzke, je technológia a s ňou súvisiace elektrické a vzduchotechnické rozvody vo vyhovujúcom stave. Tieto skutočnosti boli preukázané aj revíznymi správami z roku 2016. Poverení pracovníci prevádzkovateľa zabezpečujú pravidelne údržbu a opravy  týchto zariadení, aby bol zachovaný kontinuálny chod chovu. Všetky technologické zariadenia boli prevádzkované podľa pokynov ich výrobcov a všetky zariadenia boli funkčné. V prevádzke nedošlo podľa zápisov v prevádzkovom denníku za celé kontrolované obdobie k žiadnym pochybeniam či havarijnému stavu.

## 6.         Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

  - Prevádzkovateľ musí zabezpečiť všetky manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde zaobchádza s hnojovicou a s nebezpečnými odpadmi tak, aby nedošlo k úniku týchto znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.

  - Prevádzkovateľ    je     povinný    akékoľvek    zmeny   rozsahu   a  charakteru    spevnených izolovaných plôch,  na  ktorých  sa  manipuluje  so znečisťujúcimi látkami vopred prerokovať s inšpekciou.

6.3    Prevádzkovateľ  musí   zabezpečiť,    aby    nesprávnou     manipuláciou    pri      skladovaní, prečerpávaní a netesnosťou kanalizácie nedochádzalo k úniku hnojovice.

  - Obsluha zariadenia musí byť prítomná počas celej  doby  plnenia  automobilových

cisterien hnojovicou zo skladovacích nádrží. Musí sledovať  postup  plnenia   a    po                             jeho dokončení zabezpečiť prečerpávacie zariadenie proti úniku  hnojovice.             Pri prerušení prečerpávania musí zaistiť  zariadenie  proti  prípadnému  úniku  hnojovice.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

V areáli prevádzky farmy Kružno je prečerpávanie hnojovice vykonávané čerpadlami a sieťou potrubia, ktorou odvádzajú  hnojovicu do dvoch  skladovacích nádrží. Kontrolou nebol zistený únik hnojovice do životného prostredia a manipulačné plochy v celom areáli boli čisté. V celom kontrolovanom období nedošlo k zmenám či potrebe meniť technologický postup prečerpávania hnojovice. Technologické zariadenia slúžiace na prečerpávanie hnojovice boli kontrolované v roku 2015 oprávnenou certifikovanou osobou. Celý postup prečerpávania hnojovice je sledovaný povereným pracovníkom a zápis o čerpaní do automobilových nádrží je evidovaný v prevádzkovom denníku

# Kontrola všeobecných záverov o BAT:

1.1  Systémy  environmentálneho riadenia:

Prevádzkovateľ nemá vydanú a schválenú environmentálnu normu ISO 14 000 v predmetnej prevádzke – farma Kružno. Systém riadenia spoločnosti je riešený na základe plánovania a organizácie prác, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre chod prevádzky.  Vedenie spoločnosti pristupuje k riešeniu aktuálnych požiadaviek trhu a platnej legislatívy.

1.2  Správne hospodárenie:

Farma Kružno je umiestnená v extraviláne obce Kružno. Týmto je zabezpečená bezpečná vzdialenosť od emitovanej oblasti obce. Kapacita farmy sa môže rozrásť na ďalšie parcely mimo zastavaného územia obce, prevádzkovateľ však výstavbu neplánuje a v súčasnej dobe rieši len stavebné úpravy a udržiavacie práce v existujúcich objektoch. Hnojovica a odpadové vody z farmy Kružno sú odvádzané do dvoch zberných nádrží, na ktoré sú pravidelne vykonávané skúšky tesnosti. V čase kontroly nebolo okolie nádrží znečistené únikmi hnojovice. Hnojovica sa podľa hnojného plánu vyváža v sezónnom období marec – október vyváža na polia prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pravidelne zabezpečuje školenia zamestnancov farmy, ktoré sú zamerané na správnu poľnohospodársku prax, zdravie chovaných zvierat. V prevádzke sa nachádzajú technologické zariadenia a stavebné riešenia objektov, ktoré sú pravidelne kontrolované revíziami podľa platnej legislatívy. Zamestnanci spoločnosti majú vypracovaný tzv. Plán opráv a údržby, na základe ktorého pravidelne kontrolujú o. i. aj miešadlá hnojovice, čerpadlá, systémy napájania zvierat, potrubí a vzduchotechniky. Stavebné objekty sú podľa potreby prispôsobované pre plynulý chod prevádzky t. j. prebiehajú rekonštrukčné práce. Farma Kružno má vypracovaný havarijný plán pre vody a nebezpečné odpady. Pri južnom vstupe na farmu Kružno sa nachádza neklimatizovaný kafilérny objekt, ktorý slúži na nevyhnutné a krátkedobé uskladnenie uhynutých zvierat. Podľa potreby, minimálne však raz za týždeň odoberá z tohto boxu zmluvná spoločnosť kadávery. Do tohto objektu má povolený vstup len poverený zamestnanec, je vybavený plechovými dverami a tesnými oknami. Tieto opatrenia zabezpečujú voľnému pohybu nežiaducich osôb do objektu a zabraňujú emitovaniu nežiaducich emisií.

1.3  Riadenie výživy (zloženie krmiva a nutričná stratégia):

Prevádzkovateľ zabezpečuje pre chov viacfázové kŕmenie, ktoré spĺňa požiadavky na správnu nutričnú hodnotu krmiva pre ošípané. Doplnkové látky, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka sú ošípaným podávané podľa predpísaných interných tabuliek. Celkové množstvo vylúčeného dusíka pre prasnice je v rozmedzí 17 – 30 a pre odstavčatá 1,5 - 4. Prevádzkovateľ ďalej pri kontrole uviedol, že celkové množstvo vylúčeného fosforu je u prasníc 9 - 15 a u odstavčiat 1,2 – 2,2.

1.4  Efektívne využívanie vody:

Farma Kružno je napojená na verejný vodovod a množstvo odoberanej vody je merané prietokomerom – meračom. Z dôvodu správneho hospodárenia s vodou je v záujme  prevádzkovateľa vykonávať kontroly tesností potrubí a vodovodných rozvodov. Potrubné rozvody a všetky súčasti vodovodnej siete od napájania z verejného vodovodu až ku jednotlivým zdrojom v chovných halách je pravidelne kontrolované a udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Všetky chovné haly a priestory sú vybavené WAP čističmi, ktoré efektívne odstraňujú nečistoty a nánosy, pri nízkej spotrebe vody.

1.5  Emisie z odpadovej vody:

Vyššie uvedenými WAP čističmi sú chovné haly a najmä priestory pod zvieratami udržavané a čisté. Odpadová voda v prevádzke je pri takomto čistení zmiešavaná s hnojovicou a odvodovými kanálmi z pod roštov je odvádzaná čerpadlami do zásobníkov hnojovice (2 ks).

1.6  Efektívne využívanie energie:

Prevádzkovateľ má podľa ročných a mesačných výkazov primeranú spotrebu elektrickej energie a vody a je v jeho záujme eliminovať vysokú spotrebu energií z ekonomických dôvodov.

1.11 Emisie zo skladovania hnojovice:

Hnojovica z roštových podláh je odvádzaná kanálmi a potrubiami do dvoch zberných nádrží. Tieto sú otvorené, vybavené miešadlami a čerpadlami, aby sa zabezpečilo premiešavanie. Kontrolou bolo zistené, že na hladine je z časti vytvorená prirodzená kôra. Táto zabraňuje emisiám amoniaku, fosforu a iných nežiaducich látok do ovzdušia. Miešadlami sa však kôra narúša a nie je vždy celistvá. Zásobníky na zhromažďovanie hnojovice majú dostatočný objem a sú dostatočné pre skladovanie hnojovice v čase keď nie je možná aplikácia do pôdy. Prevádzkovateľ má na transport hnojovice zabezpečené čerpadlá a tiež tzv. prečerpávaciu nádrž. Okolo všetkých nádrží na hnojovicu je drenážna vrstva a tiež kontrolné šachty. Pre zníženie množstva emisií amoniaku do ovzdušia je používaný prevádzkovateľom pásový rozmetávač s použitím vlečnej hadice alebo vlečnej radlice. Hnojovica z farma Kružno je zapracovaná do pôdy vždy 24 hodín od jej aplikácie na pôdu.

2. Závery o BAT pre intenzívny chov ošípaných

Denne sú chovné haly a roštové podlahy pod ošípanými čistené WAP čističmi a Prasnice, gravidné prasnice a odstavčatá sú ustajnené podľa potreby v prístreškoch – kotercoch.

# Kontrola záverov o BAT pre intenzívny chov ošípaných:

K.	Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Vykonanou bol realizovaný prehľad o stave prevádzky so závermi referenčných dokumentov BAT pre ošípané. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu v termíne do 01. 09. 2018 o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom zosúladenia podmienok IP zo záverečnými referenčnými dokumentmi BAT. Súčasťou žiadosti musí byť návrh podmienok IP týkajúci zosúladenia zo záverečnými referenčnými dokumentmi BAT.

Správa z environmentálnej kontroly  č. 42/2017/Beň/Z  bola  vypracovaná  v Banskej Bystrici dňa 09.10.2017.

Podpisy:

za SIŽP-IŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK:

Mgr. Branislav Beňovič - inšpektor                                                .....................................

Ing. Ján Kurillo – inšpektor                                                             ....................................

Správa z environmentálnej  kontroly č. 42/2017/Beň/Z bude doručená prevádzkovateľovi poštou.