SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 8510-38827/47/2017/Beň

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 47/2017/Beň/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“),  ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom                           č. 10/1996 Z. z. o kontrole  v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:               § 34 ods. 9 – bežná

Podnet:                         Nie

Výsledok:                     § 35 ods. 2 zákona - súlad

Odstúpené:                   Nie

B. Orgán štátneho dozoru

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Inšpektor:                     Mgr. Branislav Beňovič

Telefón:                        048/471 96 56

Elektronická adresa:     branislav.benovic@sizp.sk

- Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:		ŽIAROMAT a. s.

Adresa sídla:			Továrenská 1, 985 01 Kalinovo

IČO:				31 633 803

Kontrola oznámená dňa:	      03.10.2017,	spôsob:	Telefonicky

Zúčastnená osoba za prevádzkovateľa:

▪ Ing. Lukáš Gréč, referent životného prostredia

Telefón:			0905 441 698

Elektronická adresa:		grec@žiaromat.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:		„Výroba žiaruvzdorných materiálov“

Adresa prevádzky:	             Továrenská 1, 985 01 Kalinovo

Variabilný symbol:		470370105

Integrované povolenie:	             č. 5039/554/OIPK/470370105/2005/Km

Vydané:			19.05.2006

Právoplatné:			14.06.2006

Kategória:	                           3.5 Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou vyššou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m³.

E. Časová os

Posledná kontrola:        20.03.2015

Kontrolované obdobie: 01.01.2016 – 06.10.2017

Začatie kontroly:          06.10.2017

Miestne zisťovanie:      06.10.2017

Vypracovanie správy    22.11.2017

Doručenie správy:         poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:        Nie

Videodokumentácia:     Nie

Odňatie prvopisov:        Nie

Odobraté vzorky:          Nie

Meranie emisií:             Nie

Iné:                                Nie

G. Zameranie kontroly

Dňa 06.10.2017 SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len OIPK) vykonal kontrolu v prevádzke „Výroba žiaruvzdorných materiálov“ prevádzkovateľa ŽIAROMAT a. s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo. Kontrola bola zameraná na plnenie vybraných podmienok povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

# Prevádzka je v zmysle prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená do kategórie činnosti                                    3.5 Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/ alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m³. Vydané integrované povolenie sa vzťahuje aj na ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

Projektovaná kapacita prevádzky na výrobu žiaruvzdorných materiálov vypaľovaním je daná kapacitou kruhovej pece a vozokomorovej pece, ktorá je 93 t výrobkov za deň.

Predpokladané ukončenie činnosti v prevádzke nie je stanovené.

Prevádzka je člnenená na prevádzkové sektory:

- Výroba šamotových stavív z plastických šamotových hmôt

- Výroba šamotových stavív z polosuchých hmôt

- Výroba žiaromonolitických stavív

Základné technologické procesy

-    pri výrobe šamotových stavív z plastických šamotových hmôt: Dovoz a skladovanie surovín, zdrobňovanie ostrív, zdrobňovanie vlhkých kusových nepálených surovín (ílov), spoločné mletie ílov a neplastických surovín (ostrív), stvárnenie masy, lisovanie, sušenie, vypaľovanie, triedenie, skladovanie a expedícia výrobkov,

-      pri výrobe šamotových stavív z polosuchých hmôt: Dovoz a skladovanie surovín, mletie predsušených ílov, kaolínov a ostrív, príprava sypkých zmesí, miešanie sypkých zmesí s prísadami, vodou a plastifikátormi, lisovanie, vypaľovanie, triedenie, balenie, skladovanie a expedícia výrobkov,

-      pri výrobe žiaromonolitických stavív: Dovoz a skladovanie surovín, navážanie surovín do zásobníkov komponentov, váženie jednotlivých komponentov, miešanie odvážených komponentov (suché, mokré, podľa druhu výrobku), plnenie foriem, vytvrdzovanie (len pri výrobe panelov a tekutých žiarobetónov), plnenie do vriec (papierové, PE) – nie pri výrobe panelov a samotekúcich žiarobetónov, skladovanie a expedícia.

I. Použité podklady

- Plán čerpania úžitkovej vody v roku 2016

- Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s nimi za rok 2015 a 2016, typ dokladu P

- Denník „Čistiarne odpadových vôd“

- Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za roky 2015 a 2016.

- Prehľady spotreby vody, elektrickej energie a zemného plynu za rok 2016.

- Oznámenie o vypúšťaní odpadových alebo osobitných vôd do povrchových resp. podzemných vôd za rok 2016

- Oznámenie o uskutočnených odberoch povrchových vôd za rok 2016

J. Kontrolné zistenia

Inšpekcia vykonala kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia, ktoré sú ďalej popísané.

5. 	Podmienky na vypúšťanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku:

Bod 5.1.

Povolené celkové množstvo vypúšťaných  vôd:

Q max.= 36 266 m3/rok; 99,36 m3/deň; 4,14 m3/hod.; 1,15 l/s

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Kontrolou bolo zistené, že celkové množstvo vypúšťaných vôd bolo v roku 2016:

Q = 20589 m3/rok; 83 m3/deň; 2 m3/hod.; 0, 11 l/s. Predmetné údaje boli získané výpočtom na základe mernej spotreby vody, ktoré bolo rozpočítané podľa prevádzkových dní v roku. Pri kontrole bolo predložené oznámenie o vypúšťaní odpadových vôd za rok 2016. Tiež bol predložený denník o vypúšťaní odpadových vôd, ktorý vedie zodpovedný pracovník. Prevádzkovateľ neprekročil povolené množstvá vypúšťaných vôd.

6.  	Technicko-prevádzkové podmienky

Bod 6.2.

Prevádzkovateľ je povinný  dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov podľa platnej dokumentácie v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových  parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja  znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

Bod 6.3.

Opravy, údržbu a čistenie zariadení zabezpečiť v súlade s vypracovaným plánom opráv.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Prevádzka je prevádzkovaná podľa súboru TPP a TOO. Kontrolné parametre stanovené v pre prevádzkovateľa sú teplota v odberovej aparatúre, teplota plynu v potrubí, absolútny tlak v potrubí, rýchlosť plynu v potrubí, hodnoty odlučovača vlhkosti, hustota odpadového plynu, statický tlak v potrubiach, barometrický tlak, CO, NO, TZL. Pri kontrole boli všetky technologické zariadenia prevádzkované podľa pokynov ich výrobcov a bol zistený súlad (v parametroch  teplota v odberovej aparatúre, teplota plynu v potrubí, absolútny tlak v potrubí, rýchlosť plynu v potrubí, hodnoty odlučovača vlhkosti, hustota odpadového plynu, statický tlak v potrubiach, barometrický tlak, CO, NO, TZL). Pri dodržiavaní TPP a TOO, nakoľko v prevádzke nedošlo k žiadnym pochybeniam či havarijnému stavu, čo bolo zistené pri kontrole prevádzky samotnej a zápisov z celého kontrolovaného obdobia.

# Údržbárske práce sa vykonávajú na základe „Plánu opráv a preventívnej údržby“. Pri kontrole  sa nevykonávali žiadne takéto práce. Opravy, údržba a čistenie zariadení v celej prevádzke je zabezpečené podľa plánu opráv raz za štvrťrok. Kontrolu a údržbu vykonávajú pracovníci na to určení. V priebehu roka sa podľa potreby vykonávajú menšie kontrolné a údržbárske práce, ktoré sú zapisované do  „Plánu opráv“. Predmetný dokument bol pri kontrole predložený prevádzkovateľom a boli v ňom uvedené zápisy o vykonaných prácach.

7.  	Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami

Bod 7.1.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky nebezpečné látky pred odcudzením alebo iným  nežiadúcim únikom:

a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii s nebezpečnými látkami

# b) dodržiavaním manipulačných a skladovacích poriadkov

Bod 7.3

Prevádzkovateľ je povinný jeden raz za zmenu vykonávať kontrolu nádrží a prostriedkov na prepravu nebezpečných látok, ako aj vykonávať ich údržbu a opravu podľa potreby.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

# Pri kontrole boli znečisťujúce látky uložené v obaloch, ktoré sú vyhovujúce pre skladovanie takýchto látok. Priestory určené pre skladovanie znečisťujúcich látok sú v prevádzke riadne uzamknuté a znečisťujúce látky sú tak zabezpečené pred odcudzením a nežiaducim únikom. Celý areál prevádzky je strážený aj v nočných hodinách. Pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami sú dodržiavané postupy, ktoré zabraňujú ich úniku do životného prostredia. Skladovacie priestory sú vybavené záchytnými vaňami, pre prípad úniku. Tiež sa v nich nachádza Vapex, či vhodné absorbenty, ktoré v prípade potreby prevádzkovateľ aplikuje. Za sklad znečisťujúcich látok je zodpovedný jeden pracovník a tak je zamedzený voľný pohyb osôb na danom pracovisku. Všetky znečisťujúce látky sú nakupované vždy v prípade potreby a následne aj spotrebované. V prevádzke dochádza ku skladovaniu znečisťujúcich látok len na krátke obdobie, nakoľko je neefektívne pre prevádzkovateľa nakupovať vo veľkoobchodných parametroch. Podlahy v sklade nebezpečných látok sú opatrené nepriepustným náterom. Tento náter bol aplikovaný pri výstavbe skladu pohonných hmôt.  Kontrolou bolo tiež zistené, že prevádzkovateľ vykonáva v každej zmene prostredníctvom povereného pracovníka kontrolu nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok. Podľa potreby je vykonaná vždy oprava prípadne údržba pri zariadení, ktoré je v nevyhovujúcom stave.

D. 	Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

Bod 2.

Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadov je povinný zaraďovať vznikajúce odpady v prevádzke podľa platného Katalógu odpadov, viesť evidenciu odpadov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhu odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Všetky druhy odpadov, ktoré prevádzkovateľovi vznikajú ako pôvodcovi, odovzdáva na zmluvnom základe subjektom, ktoré sú oprávnené nakladať s odpadmi. Pri kontrole boli predložené evidenčné listy odpadov a Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kontrolované obdobie, kde sú uvedené oprávnené subjekty, ktorým odovzdáva prevádzkovateľ odpady za účelom zhodnotenia, zneškodnenia alebo zberu. Prevádzkovateľ všetky vznikajúce odpady zaraďuje podľa Katalógu odpadov podľa príslušných katalógových čísiel. Všetky druhy odpadov sú zhromažďované v sklade prevádzkovateľa a sú umiestnené v plechových a plastových nádobách na to určených. Je zabezpečená ochrana pred nežiaducim únikom prostredníctvom záchytných vaní, uzatvorených nádob a skladové priestory sú uzamknuté. Nebezpečné odpady sú zhromažďované tiež podľa druhov a sú riadne ako aj miestnosť na ich skladovanie označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Vybrané nádoby na skladovanie ostatných ako aj nebezpečných odpadov sú plechové sudy, veľkoobjemové kontajnery pod prístreškom, ktoré sú vo vyhovujúcom stave. Sudy sú uzatvárateľné a preto aj pri manipulácii nehrozí žiadny nežiaduci únik do životného prostredia. Areál prevádzky je oplotený, strážený v nočných hodinách a teda zabezpečený pred odcudzením akýchkoľvek odpadov. Podľa zisteného stavu pri kontrole a evidencie, ktorá je vedená v rámci platnej legislatívy neboli nájdené žiadne nedostatky pri nakladaní s odpadmi.

E.  	Podmienky hospodárenia s energiami

Bod 1.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať normované spotreby energií (elektrická energia, zemný plyn, voda).

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ dodržiava normované spotreby energií a predložil prehľady odoberaných energií. Za rok 2016 odobral:

- Elektrická energia - skutočne odobraté kWh: 1583775 kWh

- Zemný plyn – skutočne odobraté 1550215 m3

I. 	Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

###### 1. 	Kontrola emisií do ovzdušia

Bod 1.3.

Prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržanie určených emisných limitov predložením správy o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia do 60 dní od dátumu merania.

Zistený stav: Dodržané

Opis: Áno

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonal diskontinuálne merania emisií znečisťujúcich látok podľa predloženej tabuľky:

| Merania: EKO-TERM-SERVIS s. r. o. Košice | Vykonané merania | Následné merania |
| --- | --- | --- |
| 1. Sušička korundového kameňa | 28.11.2012 | r. 2018 |
| 2. Tunelová sušička MgO – C stavív | 28.11.2012 | r. 2018 |
| 3. Drvič zlomkov a mulitu | 28.11.2012 | r. 2018 |
| 4. Mlyn č. 4 | 02.10.2015 | r. 2018 |
| 5. Žiarobetóny a Mlyn č. 1 | 02.10.2015 | r. 2018 |
| 6. Mlyn č. 3 a Prípravňa N2 | 29.05.2017 | r. 2023 |
| 7. Kruhová pec a Vozkomorová pec | 03.05.2017 | r. 2023 |
| 8. Prípravňa N1 a Mlyn č. 2 | 23.06.2015 | r. 2018 |
| 9. Kotolňa | 20.12.2016 | r. 2022 |

# Tieto údaje sú zasielané vždy do 60 dní od vykonaného merania inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu, čo bolo dokladované pri kontrole výpisom z poštovej knihy.



# J. Prílohy správy          Nie

# K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

# Dodržané:

# Podmienky uvedené v časti B., kapitola 1.1 Všeobecné podmienky, body 5.1,  6.2, 6.3, 7.1, 7.3.

# Podmienky uvedené v časti D 2., E 1. a I 1., 1.3

# Správa o environmentálnej kontrole č. 47/2017/Beň/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 22.11.2017.

- Podpis

Za SIŽP:

Mgr. Branislav Beňovič           ......................................

Ing. Ján  Kurillo                       ......................................  