# SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

# Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

R.Z.: 4917-15236/770460304/2015/Žer                                                  Počet príloh:0 / Počet strán:6

# SPRÁVA o bežnej environmentálnej KONTROLE 53/2015/Žer/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

- Spracovateľ správy

| Inšpektorát, odbor, zodp. inšpektor | IŽP Žilina, OIPK Ing. Jaroslava Žeriavová |
| --- | --- |
| Telefón (fax) | 041/50 75 121 |
| E- mail | jaroslava.zeriavova@sizp.sk |
| Dátum začatia kontroly | 27.05.2015 |
| Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali | Meno a priezvisko | odbor |
|  | Ing. Žeriavová Jaroslava | OIPK |

- Prevádzkovateľ

| Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľov | JANEK s.r.o. Peter Janek Ing. Peter Janek |
| --- | --- |
| Adresa sídla | Dolný Moštenec 122, 017 01 |
| Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla) | Dolný Moštenec 122, 017 01 |
| IČO | 31 569 137 |

- Prevádzka

| Názov prevádzky | Farma Dolné Kočkovce – výkrm brojlerov |
| --- | --- |
| Adresa prevádzky | Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov |
| Identifikácia prevádzky (VS) | 770460304 |
| Kategória činnosti 6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s priestorom pre viac ako 40 000 ks hydiny. NOSE-P: 110.05 |
| Integrované povolenie: 3351/770460304/890-Ži zo dňa 09.11.2005, právoplatné dňom 14.12.2005 |
| Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok: |
| Popis zmeny: - |
| Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili | Ing. Peter Janek, konateľ |

Kontrolované obdobie: 01.01.2014 – 27.05.2015.

Predmetom

správy o bežnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok  integrovaného povolenia na ochranu ovzdušia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný Ing. Peter Janek, konateľ spoločnosti telefonicky dňa 22.05.2015.

- Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Podmienka A.17.: Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhl. MŽP SR č. 61/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

Plnenie podmienky A.17.: Prevádzkovateľ vedie stálu, ročnú a priebežnú  prevádzkovú evidenciu o zdroji znečisťovania ovzdušia a poskytuje údaje orgánom ochrany ovzdušia v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany ovzdušia (vyhláška 231/2013 Z.z.). Prevádzkovateľ má ďalej vypracovaný a inšpekciou schválený Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. Stála evidencia zdroja znečisťovania ovzdušia je tvorená prevádzkovým predpisom na výkrm brojlerových kurčiat, plánom údržby a chovateľským návodom. Ročná evidencia pozostáva z údajov o  celkovom počte naskladnených zvierat za rok,  dĺžke a počte jednotlivých turnusov počas roku, spotrebe napájacej vody za jednotlivé turnusy, množstve spotrebovaného krmiva v jednotlivých halách za jednotlivé chovné cykly, množstve spotrebovaného plynu.

Priebežná evidencia  zdroja znečisťovania ovzdušia obsahuje nasledovné údaje:

-	 kontrola chovných priestorov (kontrola kŕmenia, kontrola napájania, kontrola zdravotného stavu, zber úhynu, kontrola ventilácie, kontrola osvetlenia)

-	počet naskladnenej hydiny v jednotlivých halách,

-	počet vyskladnenej hydiny po skončení chovného cyklu,

-	dĺžka turnusov,

-	počty uhynutých ks,

-	spotreba napájacej vody,

-	teplota v jednotlivých halách,

-	údaje o množstve a type podaných liečiv, veterinárnych vyšetreniach a kontrolách,

-	množstvo a druh spotrebovaného krmiva.

Podmienka splnená.

Podmienka A.18.: Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „Súbor TPP a TOO“).

Plnenie podmienky A.17.: Prevádzkovateľ má vypracovaný a rozhodnutím č. 2043/770460304-Z1-Ú/552-Re zo dňa 21.06.2006 schválený Súbor TPP a TOO. Inšpekcia skontrolovala a porovnala vybrané technicko-organizačné opatrenia a technicko-prevádzkové parametre s aktuálnym stavom v prevádzke a zo zápismi v halových kartách a v prevádzkovej evidencii. Podľa Súboru TPP a TOO má byť teplota v hale  20 až 32 oC. Táto teplota je teplota podstielky, ktorá je udržiavaná podľa odporúčaní dodávateľov brojlerových kurčiat. Do halových kariet je však zapisovaná teplota, ktorá je meraná pomocou senzorov cca 1 m nad povrchom podstielky. Táto teplota je vyššia ako samotná teplota podstielky. V halových kartách sú preto uvedené zápisy s teplotou vyššou ako 32 oC (34-36 oC). Takéto teploty sú v halách udržiavané iba prvých 48 hodín od naskladnenia kurčiat.  Ostatné kontrolované parametre sú v súlade s údajmi uvedenými v Súbore STPP a TOO.

Podmienka splnená.

Podmienka A.20.: Prevádzkovateľ je povinný zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok podľa schváleného výpočtu.

Podmienka I.1.1.: Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa schváleného výpočtu 1 x ročne.

Plnenie podmienok A.20. a I.1.1.: Prevádzkovateľ má Okresným úradom v Púchove schválený výpočet emisií. Podľa tohto výpočtu prevádzkovateľ raz ročne zisťuje množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a výpočet znečisťujúcich látok a tlačivá NEIS predkladá Okresnému úradu v stanovenej zákonnej lehote. Podľa údajov poskytnutých Okresnému úradu Púchov bolo v roku 2014 v prevádzke „Farma Dolné Kočkovce – výkrm brojlerov“ vyprodukovaných 3,699 t NH3, z vykurovania bolo v roku 2014 do ovzdušia emitovaných 0,00463 t TZL, 0,000556 t SO2, 0,09028 t NOx, 0,036459 t CO a 0,006077 t TOC.

Podmienky splnené.

Podmienka A.21.: Prevádzkové haly pre výkrm brojlerov musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný výduchmi do vonkajšieho prostredia.

Plnenie podmienky A.21.: V prevádzke sú inštalované ventilátorov pozdĺžnej ventilácie, pri ktorej sú nasávacie klapky (spolu 183 ks) umiestnené na prednom čele a bokoch haly a  vysávacie ventilátory na zadnom čele haly. V každej hale je spolu umiestnených 8 ks ventilátorov. Všetky ventilátory sú kontrolované 1 x 2 hodiny spolu s kontrolou teploty, napájania a kŕmenia. Záznam o kontrole jednotlivých hál a teda aj ventilátorov je vedný zápisom v prevádzkovej evidencii. Počas kontroly boli ventilátory v jednotlivých halách v prevádzke a bez poruchy.

Podmienka splnená.

Podmienka A.22.: Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým vypnutím pri prehriatí a zapnutím pri podchladení.

Podmienka A.23.: Pri poruche odsávania musí byť táto okamžite odstránená, aby sa predišlo úhynu hydiny

Plnenie podmienok A.22. a A.23.: Počas turnusu sa haly vetrajú automatickou vzduchotechnikou. V halách sú inštalované senzory merajúce teplotu v halách cca 1 m nad podstielkou. Vzduchotechnika je riadená počítačmi, ktoré udržiavajú predvolenú požadovanú teplotu. Ak teplota v halách klesne pod stanovenú hodnotu (cca o 1 oC) dôjde k automatickému zapnutiu kúrenia. Pokiaľ sa však teplota zvýši nad požadovanú úroveň, automaticky sa zvyšuje počet pustených ventilátorov. Otáčky ventilátorov sa v prevádzke neregulujú (technicky je to však možné) z dôvodu ekonomickej nevýhodnosti (zvýšený odber elektrickej energie). Pri znížených otáčkach ventilátorov dôjde k zníženiu objemu vymeneného vzduchu v halách, čo je pre chov nežiaduce.

V prípade poruchy ventilátorov musí do 60 minút od zistenia poruchy dôjsť k ich výmene. Ak ventilátory nefungujú v dôsledku výpadku elektrickej energie pracovníci prevádzky sú povinní okamžite zapnúť náhradný zdroj elektrickej energie.

Podmienky splnené.

Podmienka A.24.: Prevádzkové haly musia byť vykurované podľa požiadaviek na vek brojlerov.

Plnenie podmienky A.24.: Na temperovanie hál sa používajú plne automatizované plynové teplovzdušné agregáty vybavené horákom so zníženou produkciou NOx ERMAF. V každej hale sú umiestnené 2 teplovzdušné agregáty. Prvých 48 hodín po naskladnení je v halách udržiavaná teplota 34-36 oC. Je to teplota meraná senzormi cca 1m nad podstielkou. Podľa Súboru TPP a TOO má byť najvyššia teplota v halách udržiavaná na hodnote 32 oC. Podľa chovateľského návodu, ktorý prevádzkovateľovi poskytuje dodávateľ brojlerových kurčiat z liahne, musia mať jednodňové kurčatá teplotu podstielky  32 oC. Aby sa takáto teplota podstielky dosiahla musí byť teplota v halách vyššia ako 32 oC (34-36 oC). Do halových kariet je zapisovaná teplota zistená senzormi. Po prvých 48 hodinách teplota v halách postupne znižovaná podľa veku kurčiat (čím staršie tým nižšia teplota) V posledných dňoch výkrmu je udržiavaná teplota 20,5 oC.

Podmienka splnená.

Podmienka A.25.: Skladovanie kŕmnej zmesi vykonávať v uzatvorených silách, aby sa predišlo znečisteniu ovzdušia prachom.

Plnenie podmienky A.25.: Kŕmne zmesi sú uskladňované v kovových uzatvorených silách, každé s objemom 15 m3,  umiestnených pri každej hale (haly 1a 2 majú spolu 3 silá, hala 3 a 4 majú po 2 silá). Plnenie síl je vykonávané pneumaticky plastovými hadicami priamo z cisternového nákladného automobilu dodávateľa. Zo síl do hál je krmivo prepravované do krmítok pomocou závitovkových  dopravníkov.

Podmienka splnená.

Podmienka A.26.: Pre kŕmenie hydiny využívať fázový výkrm (3 druhy kŕmnej zmesi).

Plnenie podmienky A.26.: Kŕmenie je trojfázové. Krmivo sa podáva od prvého dňa drvené (štartér BR1) a vykrmuje sa do veku 14 dní. Ďalšie 2 týždne sa skrmuje krmivo BR2, nakoniec 2 týždne krmivo BR3. Krmivo sa privádza dopravníkmi (1 ks v každej hale) do kŕmnych liniek a odtiaľ automaticky do krmítok (jedno krmítko pre cca 50 ks kurčiat).

Podmienka splnená.

Podmienka A.35.: Na napájanie využívať kvapkové napájačky.

Plnenie podmienky A.35.: Voda na napájanie je do hál privádzaná napájacími niplovými linkami. Zamestnanci prevádzky sú povinní každé 2 hodiny okrem iného kontrolovať aj napájací systém, aby sa zabránilo pretekaniu napájačiek prípadne pretrhnutiu hadíc privádzajúcich vodu k napájačkám. Používaním niplových (kvapkových) napájačiek sa predchádza vzniku nadmernej vlhkosti vo výkrmovej hale a tým zvýšenej vlhkosti podstielky, čím sa obmedzujú emisie amoniaku.

Podmienka splnená.

Podmienka F.2.: Pravidelne po každom cykle čistiť odsávacie ventilátory od usadenín.

Plnenie podmienky F.2.: Po každom vyskladnení brojlerov z hál a odstránení použitej hydinovej podstielky je celý chovný priestor vrátane ventilátorov vyfúkaný tlakovým vzduchom z kompresora. Po vyzametaní zbytkov podstielky a prachu prebieha v halách dezinfekcia a dezinsekcia.

Podmienka splnená.

e)   Zhrnutie zistení

Kontrolou v prevádzke neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia.

- Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

Opatrenia nebudú určené

- Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

- Použité podklady

- Súbor tehnicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení zo dňa 04.05.2006

- Halové karty

- Chovateľský návod

- Prevádzková evidencia

- Prevádzkový predpis na výkrm brojlerových kurčiat

- Plán údržby

- Prílohy správy

- bez príloh

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 53/2015/Žer/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 17.06.2015.

- Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 53/2015/Žer/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 53/2015/Žer/Z bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 19.06.2015. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku bežnej environmentálnej kontrole č. 53/2015/Žer/Z mailom dňa 22.06.2015.

# Vyjadrenie prevádzkovateľa:   Súhlasím bez pripomienok

# Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 53/2015/Žer/Z bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Správu z kontroly vypracovala:

Ing. Jaroslava Žeriavová, inšpektorka                     ........................................