Číslo RZ: 7377-34401/47/2013/Ško

# SPRÁVA  Z  ENVIRONMENTÁLNEJ  KONTROLY

# č. 45/2013/Ško/Z

vykonanej v prevádzke „Spracovanie kovov“, prevádzkovateľa Confal a.s., pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 2324-33088/2007/Vir/470680107 zo dňa 12.10.2007, v znení zmien vydaných rozhodnutiami č. 4554-17925/2008/Vir/470680107/Z1 zo dňa 27.05.2008, č. 1242-2309/2009/Ško-Kri/470680107/Z2 zo dňa 22.01.2009, č. 476-19495/2009/Ško/470680107/Z3 zo dňa 13. 07. 2009, č. 679-6651/2010/Ško/470680107/Z4 zo dňa 12.03.2010, č. 5963-33435/2011/Kas/470680107/Z5 zo dňa 24.11.2011 a č. 7467-34382/2011/Kas/470680107/Z6 zo dňa 02.12.2011 (ďalej len „integrované povolenie“).

# Kontrola bola vykonaná dňa 27. 11. 2013

# Kontrolu vykonali:

za SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Katarína Raučinová, vedúca odboru IPK

Ing. Alena Škorňová, inšpektor

# Kontroly sa zúčastnili:

za Confal a.s., prevádzku „Spracovania kovov“:

Branislav Petro, predseda predstavenstva

Ing. Pavel Koreň, investičný pracovník

Mgr. Ľuboš Smoleň, environmentalista

# P r e d m e t o m

Správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný Branislav Petro, predseda predstavenstva spoločnosti Confal a.s., telefonicky dňa 22. 11. 2013.

# Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2012 do 27. 11. 2013

## Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

# Názov prevádzky:	„Spracovanie kovov“ (ďalej len „prevádzka“)

# Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

## Prevádzkovateľ:

## Obchodné meno:        	Confal a.s.

# Sídlo:	Príboj 549,

# 976 13 Slovenská Ľupča

## IČO:			36 032 930

Kategória priemyselnej činnosti:

2.5. b Prevádzka na tavenie vrátane zlievania neželezných kovov vrátane zhodnotených produktov a prevádzkovanie zlievarne neželezných kovov, s kapacitou tavenia väčšou ako 4 t za deň pre olovo a kadmium alebo 20 t za deň pre ostatné kovy.

II.   Predložené doklady

1) Správy z diskontinuálneho oprávneného merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia spoločnosti Confal, a.s.

2)   Tlačivá NRZ za kalendárny rok 2012

3)    Kópie listov z montážneho denníka spoločnosti ECOTEX, s.r.o, Zvolen

## Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

## Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok povolenia:

## Kontrolu dodržiavania technicko-prevádzkových podmienok (kapitola II. A. body 4.1, 4.2 a 4.4 povolenia)

## Bod 4.1: Prevádzkovateľ je povinný vykonávať a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (Súbor TPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia.

Plnenie: Prevádzkovateľ počas výkonu kontroly preukázal zo záznamov prevádzkových denníkov filtračných zariadení, že zabezpečuje dodržiavanie predpísaných hodnôt technicko - prevádzkových parametrov počas výrobného procesu, v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania, vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia. Súbor TPP a TOO bol schválený inšpekciou rozhodnutím č. 5963-33435/2011/Kas/470680107/Z5 zo dňa 24.11.2011. Konkrétne boli kontrolované zaznamenané hodnoty tlakových strát, ktoré sa sledujú raz za zmenu na filtračných zariadeniach. Obsluhu filtračných zariadení vykonáva technologická obsluha – operátor taviarne s kontrolou majstra prevádzky. Podmienka splnená.

## Bod č. 4.2: Udržiavať podlahu skladu nebezpečných látok a nebezpečného odpadu vždy čistú.

## Plnenie: Podlaha skladu nebezpečných látok a nebezpečných odpadov je z keramickej dlažby opatrená izoláciou, po jej obvode je vybudovaný betónový sokel vo výške 0,5 m. Ľavá časť podlahy je vyspádovaná do bezodtokovej záchytnej vane o objeme 1,76 m3, pravá časť podlahy do bezodtokovej záchytnej vane o objeme 1,0 m3. Podlaha aj záchytné vane sú stavebne zabezpečené voči pôsobeniu ropných látok a nepriepustne zabezpečené z hľadiska požiadaviek na ochranu podzemných a povrchových vôd. Podlaha skladu  bola v čase výkonu kontroly čistá. Podmienka splnená.

## Bod č. 4.4: Zabezpečiť výmenu filtrov vo filtračných zariadeniach vo výrobcom predpísaných intervaloch.

## Plnenie:  Prevádzkovateľ zabezpečil v dvoch filtračných zariadeniach ZEOS výmenu pôvodných textilných filtračných hadíc za nové v rámci bežnej opravy na základe stavu filtračnej tkaniny. Výmena sa realizovala v dňoch 24.06.2013, 14.09.2013 a 28.09.2013. Prevádzkovateľ doložil kópie listov z montážneho denníka spoločnosti ECOTEX, s.r.o., Balkán 53, 960 01 Zvolen, ktorá je dodávateľom filtračného zariadenia a zároveň vykonáva aj pravidelnú údržbu filtračného zariadenia. Podmienka splnená.

## Kontrolu dodržiavania emisných limitov (kapitola II. B 1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia)

## Bod 1.1: Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty uvedené v tabuľke č. 2:

#### Tabuľka č. 2

| Č. výduchu | Časť zdroja znečisťovania ovzdušia | Filtračné zariadenie | Znečisťujúca látka [Emisný limit] [kg.h-1/mg.m-3] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TZL | SOx | NOx | TOC | CO | F-VI 1) | HF2) | HCl3) |
| V1 | plynová taviaca pec č.1, modifikačná komora č.2, ustaľovacia pec, | látkový filter | -/10 | -/15 | -/50 | -/50 | -/100 | 0,025/5 | 0,05/5 | 0,3/30 |
| V2 |  | látkový filter | -/10 | -/15 | -/50 | -/50 | -/100 | 0,025/5 | 0,05/5 | 0,3/30 |
| V3 | modifikačná komora č. 3 | látkový filter | -/10 | -/15 | -/50 | -/50 | -/100 | 0,025/5 | 0,05/5 | 0,3/30 |
| V4 | chladenie sterov | látkový filter | -/10 | - | - | - | - | 0,025/5 | - | - |

#### 1)  Limit nesmie prekročiť hmotnostný tok 25 g.h-1 alebo hmotnostnú koncentráciu 5 mg.m-3.

#### 2)  Limit nesmie prekročiť hmotnostný tok 50 g.h-1 alebo hmotnostnú koncentráciu 5 mg.m-3.

#### 3)   Limit nesmie prekročiť hmotnostný tok 0,3 kg.h-1 alebo hmotnostnú koncentráciu 30 mg. m-3

## Plnenie: Prevádzkovateľ zisťuje údaje o dodržaní určených emisných limitov pre znečisťujúce látky určené v integrovanom povolení  diskontinuálnym oprávneným meraním hodnôt emisných veličín, ktorými sú vyjadrené emisné limity. Predložil správu                   č. 02/258/2010 z diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín základných znečisťujúcich látok (TZL, CO, NOx, SOx, TOC) a ostatných znečisťujúcich látok (HCl, HF, F-1) v odpadových plynoch z modifikačnej komory č. 2 a ustaľovacej pece. Meranie bolo v prevádzke vykonané dňa 27.09.2010. Ďalej prevádzkovateľ predložil správu č. 02/040/2010 z diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín znečisťujúcej látky TZL a F-1 v odpadových plynoch z chladenia sterov a správu                č. 02/346/2011 z diskontinuálneho oprávneného merania hodnôt emisných veličín základných znečisťujúcich látok (TZL, CO, NOx, SOx, TOC) a ostatných znečisťujúcich látok (HCl, HF, F-1) v odpadových plynoch z modifikačnej komory č. 3. Merania boli vykonané dňa 10.02.2010 a 14.11.2011. Správy o oprávnených meraniach vypracovala oprávnená osoba podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia: EKO – TERM SERVIS s.r.o., Napájadlá 11,  040 12 Košice.

## V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zistené namerané emisné hodnoty pre uvedené časti zdroja znečisťovania ovzdušia:

| Č. výduchu | Časť zdroja znečisťovania ovzdušia | Znečisťujúca látka [Nameraná hodnota] [kg.h-1/mg.m-3] | Vyhodnotenie |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TZL | SOx | NOx | TOC | CO | F-VI 1) | HF2) | HCl3) |  |
| V1 | plynová taviaca pec č.1, modifikačná komora č.2, ustaľovacia pec, | - | - | - | - | - | - | - | - | * |
| V2 |  | -/1,4 | -/˂5 | -/14 | -/49 | -/14 | 0,0016/ 0,2 | 0,046/4 | 0,124/10,8 | SÚLAD |
| V3 | modifikačná komora č. 3 | -/1,5 | -/ ˂5 | -/39 | -/5 | -/17 | 0,002/1 | 0,03/ 1,6 | 0,514/ 26,7 | SÚLAD |
| V4 | chladenie sterov | -/ ˂2 | - | - | - | - | 0,00003/ ˂0,01 | - | - | SÚLAD |

## * Technologické zariadenie plynová taviaca pec č. 1 sa od 01. 09. 2008 neprevádzkuje a prevádzkovateľ  v budúcnosti nepredpokladá spustenie zariadenia do prevádzky. Filtračné zariadenie, ktoré bolo pôvodne napojené na  výduch V1, bolo prepojené na výduch V2. Výduch V1 bol znefunkčnený.

## Na základe výsledkov oprávnených meraní emisií znečisťujúcich látok bolo preukázané dodržanie určených emisných limitov na jednotlivých častiach zdroja znečisťovania ovzdušia. Podmienky splnené.

## Kontrolu podávania správ (kapitola II. I 6)

## Bod 6.5: Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon o IPKZ a každoročne, vždy do 15. februára bežného roka, ich za uplynulý kalendárny rok oznámiť v písomnej a elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ).

## Plnenie: Prevádzkovateľ oznámil požadované údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise (v čase jeho platnosti) do informačného systému v stanovenom termíne. Údaje podľa § 4 vyhlášky 391/2003 Z. z. v znení vyhlášky 63/2008 Z. z. prevádzkovateľ oznámil na tlačivách, ktorých vzor je uvedený v prílohe vyhlášky 448/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Podmienka splnená.

## Bod 6.7: Prevádzkovateľ je povinný oznamovať obvodnému úradu životného prostredia, štátnej správe ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplne a pravdivé informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom.

## Plnenie: Prevádzkovateľ si plní oznamovaciu povinnosť o zdroji  znečisťovania ovzdušia. Výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia predložil obvodnému úradu životného prostredia dňa 14.02.2013. Podmienka splnená.

## Ďalšie zistenia

## Vzhľadom k tomu, že od 1. januára 2013 nadobudla účinnosť Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, inšpekcia vydá rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia, v ktorom stanoví emisný limit pre polychlorovanédibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorovanédibenzofurány (PCDF) pre zariadenia na recykláciu alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín (zariadenia na sekundárnu výrobu hliníka). Pre emisný limit PCDD a PCDF platia ustanovené požiadavky podľa osobitného predpisu, Nariadenia (ES) Európskeho Parlamentu a Rady č. 850/2004 z 29. 4. 2004 o  perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS.

## Záver

## Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s kontrolovanými podmienkami integrovaného povolenia.

# Správa z environmentálnej kontroly č. 45/2013/Ško/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 12. 12. 2013.

# Podpisy:

Za SIŽP IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Katarína Raučinová, vedúca OIPK ......................................................

Ing. Alena Škorňová, inšpektor ......................................................

Za prevádzkovateľa:

Ing. Pavel Koreň, Confal a.s.                                               ......................................................

Správu z environmentálnej kontroly č. 45/2013/Ško/Z  prevzal dňa:

Meno: