SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05  Žilina

č. :  2958-6702/77/2014/Koz/370310104	            	          Počet príloh: 0/Počet strán: 8

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 10/2014/Koz/Z

vykonanej v prevádzke „Skládka odpadov Kostolné“, ktorej prevádzkovateľom je Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné (ďalej len K.O.S., s.r.o., Kostolné), IČO: 34 133 861, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava a Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), rozhodnutie č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24.09.2004 a jeho zmeny č. 4417/OIPK/1268/06-Kč,Tá/370310104-Z1 zo dňa 04.08.2006, č. 5692-28367/37/2007/Koč/370310104/Z2 zo dňa 03.09.2007,č. 4973-31933/2007/Šim/ 370310104/KR zo dňa 03.10.2007, č. 805-6835/37/2009/Zál/370310104/Z3 zo dňa 26.02.2009, č. 4088-18423/37/2010/Zál/370310104/Z4 zo dňa 17.06.2010, č. 8199-32853/ 37/2010/Zál/370310104/KR zo dňa 08.11.2010, č. 6640-35046/37/2011/Zál/370310104/Z5 zo dňa 06.12.2011, č. 8792-4456/37/2012/Zál/370310104/KR-Z4 zo dňa 10.02.2012, č. 8997-4457/37/2012/Zál/370310104/KR-Z4 zo dňa 10.02.2012 a č. 5426-25047/2013/Koz/ 370310104/Z6  zo dňa 24.09.2013 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 05.02.2014.

Kontrolu vykonali inšpektori:

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka

Ing. Marta Martinčeková, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Ján Lehotay, riaditeľ spoločnosti K.O.S., s.r.o., Kostolné

Ing. Marek Dulák, technický námestník

Ing. Eduard Fabo, technik

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom  č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie dodržiavania podmienok povolenia prevádzky a podľa § 33 zákona o IPKZ bola kontrola zameraná na prehodnotenie podmienok povolenia. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov s  podmienkami integrovaného povolenia.

O predmete kontroly bol Ing. Slavomír Faško, konateľ spoločnosti K.O.S., s.r.o., Kostolné informovaný telefonicky prostredníctvom Ing. Faba, dňa 24.01.2014 Ing. Rozáliou Kozačkovou.

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:

Základné údaje

- Názov kontrolovanej prevádzky: Skládka odpadov Kostolné

- Adresa kontrolovanej prevádzky: Kostolné

- Názov prevádzkovateľa:  K.O.S., s.r.o.

- Adresa prevádzkovateľa: Kostolné 390, 916 13 Kostolné

- IČO:  34 133 861

- KPČ:  5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

- NOSE-P:  109.06

Trieda skládky odpadov: skládka odpadov na odpad, ktorý nie je  nebezpečný

Skládka je situovaná v katastrálnom území obce Kostolné a čiastočne v katastrálnom území obce Hrašné v lokalite Doliny.  Prístupová cesta ku skládke odpadov vedie od hlavnej cesty Nové Mesto nad Váhom – Stará Turá – Myjava, odbočka v obci Hrašné, ktorá je v dĺžke asi 2 km. Skládka je rozdelená do jednotlivých častí  I., II. a III. etapy.

1., 2. časť I. etapy je zrekultivovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo  stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím inšpektorátu č. 4088-18423/37/2010/Zál/370310104/Z4 zo dňa 17.06.2010. Stavba rekultivácie  bola skolaudovaná na základe kolaudačného konania vydaním zmeny integrovaného povolenia č. 8792-4456/37/2012/Zál/370310104/KR-Z4, zo dňa 10. 02. 2012.

3. časť I. etapy sa uzatvára a rekultivuje na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bol súhlas na uzavretie a vykonanie rekultivácie č. 5426-25047/2013/ Koz/370310104/Z6 zo dňa 24.09.2013.

1. časť II. etapy je prevádzkovaná. Stavba bola skolaudovaná na základe kolaudačného konania vydaním zmeny integrovaného povolenia č. 8997-4457/37/2012/Zál/370310104/KR-Z4, zo dňa 10. 02. 2012. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov-  prevádzkovanie II. etapy, 1. časti skládky s kapacitou 230 157 m3 bol vydaný zmenou integrovaného povolenia č. 6640-35046/37/2011/Zál/370310104/Z5, zo dňa 06. 12. 2012.

III. etapa  jej výstavba je rozdelená do dvoch na seba nadväzujúcich samostatných častí. V každej časti sa realizuje taký objem prác, ktorý umožní jednotlivé kolaudácie stavby a uvedenie príslušnej časti skládky do prevádzky. Súčasťou jednotlivých častí je vždy aj výstavba novej akumulačnej nádrže priesakových kvapalín a premena doterajšej akumulačnej nádrže na priestor skládky. Stavba sa realizuje na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo  stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydané rozhodnutím č. 4088-18423/37/2010/Zál/370310104/Z4, zo dňa 17.06.2010.

Stavby s projektovanou kapacitou*:

II. etapa : 641 000 m3

1. časť – 234 000 m3

2. časť – 218 000 m3

3. časť - 189 000 m3

III. etapa: 345 000 m3

1. časť – 203 000 m3

2. časť – 142 000 m3

*skutočná kapacita bude predložená geodetickým zameraním skutočného vyhotovenia stavby

II.		Predložené doklady

- Evidenčné listy odpadov za rok 2013 a 2014

- Vážne lístky odpadov a faktúry za zneškodňovanie odpadov

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013, typ dokladu „D“

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013, typ dokladu „P“

- Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za rok 2013

- Evidenčný list skládky odpadov za rok 2013

- Skládka Kostolné - Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, monitorovanie skládkových plynov, Správa za rok 2013, vypracovaná RNDr. Martinom Žitňanom, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava

- Kostolné – skládka odpadov, II. etapa, 1. časť, Kontrola tesnosti plastovej izolácie, október 2013, RNDr. Peter Zverka, BHF Environmental spol. s r.o., Bratislava

- Topografia telesa skládky odpadov Kostolné 2013, Ing. Michal Muran a Ing. Michal Forgáč, Súkromná Geodézia Trenčín s.r.o., Trenčín, december 2013

- Záznam o absolvovaní školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, zo dňa 04.11.2013

- Prevádzkový denník

- Výpis z účtu ÚFR v ČSOB Bratislava k 31.01.2013 a 06.12.2013

- Faktúry za vývoz priesakových vôd na ČOV od PreVaK, s.r.o., Bratislava

III.		Zistený stav

Pri vstupe na skládku je umiestnená informačná tabuľa viditeľná z verejného priestranstva, ktorá obsahuje všetky náležitosti v zmysle § 23 vyhlášky MŽ SR č. 310/2013 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Celá skládka odpadov je súvisle oplotená s uzamykateľnou  vstupnou bránou. Za vstupnou bránou sa nachádza prevádzkový objekt s váhou a plocha určená k čisteniu dopravných prostriedkov (umývacia rampa, usadzovacia záchytná nádrž, lapač ropných látok).  Za prevádzkovým objektom sa nachádza čerpacia stanica PHM a olejov a garáž pre kompaktor a nákladné vozidlá.

Stav telesa skládky pri obhliadke:

1., 2. časť I. etapy: zrekultivovaná časť bola celistvá, zatrávnená pričom zatrávnený povrch bol udržiavaný. V dolnej časti je vybudovaná kogeneračná jednotka, na ktorú vydala Obec Kostolné Kolaudačné rozhodnutie č. SOÚ37,R/2013 Kost. zo dňa 19.12.2013.

I. etapa – 3. časť : do uvedenej časti sa už nenavážajú odpady. Momentálne sa vykonávajú práce na uzatvorenie tejto časti skládky – prekrývanie zeminou, jej utláčanie a formovanie telesa skládky kompaktorom a ďalšími mechanizmami, budovanie šácht na odplyňovanie a zachytávanie skládkových plynov.

II. etapa – 1. časť : uvedená časť priamo nadväzuje na I. etapu – zrekultivovanú 1. časť skládky. Ochranné fólie sú vytiahnuté na hrádzu I. etapy. Fólia bola celistvá a nejavila známky poškodenia. Táto časť skládky  je prevádzkovaná. V čase obhliadky bol na skládke prijímaný odpad a ukladaný do telesa skládky. Pod skládkou v 2. časti II. etapy je vybudovaná retenčná záchytná nádrž na zachytávanie priesakových kvapalín. Do nádrže v hornej časti sú vyústené dve potrubia. Jedno privádza priesakovú kvapalinu z  I. etapy (1., 2. a 3. časť) a druhé z II. etapy 1. časti. Z nádrže je vedené potrubie s čerpadlom na vytláčanie kvapaliny za účelom postreku na aktívnu časť skládky II. etapy 1. časti.

- etapa: stavba ešte nebola zrealizovaná

Monitorovací systém na pozorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd sa skladá z troch pozorovacích objektov. Prvá monitorovacia sonda MS-4 je umiestnená nad telesom skládky a dve monitorovacie sondy MS-2 a MS-3 sú umiestnené pod telesom skládky v smere prúdenia podzemných vôd.

Kontrola plnenia podmienok povolenia č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24.09.2004 v znení jeho zmien

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

Podmienka 1.9. Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom o odpadoch  vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Účelovú finančnú rezervu bude prevádzkovateľ indexovať:

- indexom inflácie – na základe medziročnej miery inflácie zverejnenej ŠÚ SR (index spotrebiteľských cien)

- indexom zhutnenia odpadu – na základe podielu skutočne zavezeného objemu skládky v m3 a skutočne dovezeného odpadu v tonách

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ skládky odpadov tvoril v období rokov 2002 až 2012  účelovú finančnú rezervu (ďalej len ÚFR) v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z., ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí o čom predložil pri kontrole nasledovné dokumenty:

- Výpis z účtu ÚFR v ČSOB Bratislava k 31.01.2013 a 06.12.2013

- Potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy v celkovej hodnote 394 478,14 € (bez DPH) z účelovej finančnej rezervy, z dôvodu realizácie stavby uzavretia a rekultivácie 3. časti I. etapy skládky odpadov „Skládka odpadov Kostolné“, vydané SIŽP IŽP Žilina, zo dňa 29.10.2013

Podľa predloženého výpisu z účtu ČSOB, a.s., Bratislava č. 44737711/7500 zo dňa 06.12.2013 je zostatok na účte ÚFR vo výške 189 192,40 €. Ku dňu  01.03.2013 bol zostatok na účte vo výške 509 192,40 €. Prevádzkovateľ v novembri 2013 preúčtoval prostriedky vo výške 320 000 € na svoj bežný účet a to na základe povolenia vydaného SIŽP IŽP Žilina, zo dňa 29.10.2013.

V súlade s IP.

Podmienka 1.17 Preberanie odpadov na skládku odpadov sa povoľuje len s dokladom o množstve a  druhu dodaného odpadu. Musí sa skontrolovať kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov a vykonať kontrola množstva dodaného odpadu, vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu. V prípade že dovezený odpad nezodpovedá povoleným podmienkam, jeho prevzatie a uloženie na skládku odpadov sa nesmie uskutočniť. V prípade potreby prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí náhodné kontrolné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Preberanie odpadov sa vykonáva v súlade s podmienkou. Pri kontrole bol preverený spôsob preberania zmesového komunálneho odpadu katal. č. 20 03 01, ktorý bol privezený z obce Lubina. Po prebraní sprievodných dokladov o množstve, druhu odpadu a zvážení bola vykonaná vizuálna kontrola vlastností a zloženia odpadu priamo na mieste uloženia odpadu pracovníkom skládky. Následne bolo zvážené prázdne vozidlo a vodičovi bol vydaný doklad o množstve dovezeného odpadu – vážny lístok.

V súlade s IP.

Podmienka 1.18. Vstupná brána do areálu skládky odpadov musí byť mimo prevádzky skládky odpadov zamknutá.

Podmienka 1.19 Informačná tabuľa osadená pred vstupom na skládku odpadov musí byť viditeľná z Informačná tabuľa osadená pred vstupom na skládku odpadov musí byť viditeľná          z verejného priestranstva a musí obsahovať údaje  o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Podľa prehlásenia prevádzkovateľa je vstupná brána do areálu skládky odpadov mimo prevádzky skládky odpadov uzamknutá a celá skládka je strážená strážnou službou a kamerovým monitorovacím zariadením.

Pri vstupe na skládku je umiestnená informačná tabuľa viditeľná z verejného priestranstva, ktorá obsahuje všetky údaje  o názve prevádzky, obchodnom mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle.

V súlade s IP.

Podmienka 2.2 Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov I. etapy a II. etapy  až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť kompaktorom najneskôr deň po jeho uložení.  Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením kompaktorom. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom (napr. zeminou).

Podmienka 2.3. Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov  sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Vysýpanie odpadu sa vykonáva podľa pokynov zodpovedného pracovníka skládky v mieste skládkovacích priestorov II. etapy 1. časti. Odpad sa ukladá po vrstvách, ktoré sú ihneď zhutňované kompaktorom a prekrývané v zmysle povolenia. Objemný odpad sa pred uložením upravuje drvením kompaktorom a následne sa uloží na skládku.

V súlade s IP.

Podmienka 2.7 Znečistené vozidlá musia byť pred odchodom z areálu skládky odpadov očistené na umývacej rampe.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zabezpečuje očistenie znečistených vozidiel pred odchodom z areálu skládky odpadov na umývacej rampe. Znečistenú vodu po umývaní po prečistení v usadzovacej nádrži a odlučovači ropných látok LOP 2, zhromažďuje v žumpe. Odpadovú kvapalinu zo žumpy odovzdáva na zneškodnenie na ČOV Stará Turá, prostredníctvom spoločnosti PreVaK, s.r.o., Bratislava.

V súlade s IP.

Podmienka 4.1.1 Prevádzku sa povoľuje prevádzkovať len podľa aktualizovaného prevádzkového poriadku „PP č. 31 – tech. Prevádzkový poriadok  Skládka odpadov Kostolné“, vypracovaného Ing. Eduardom Fabom, zo dňa 23.09.2013 a prevádzkového poriadku čerpacej stanice PHM.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzka skládky odpadov Kostolné je prevádzkovaná podľa inšpekciou schváleného prevádzkového poriadku „PP č. 31 – tech. Prevádzkový poriadok  Skládka odpadov Kostolné“, vypracovaného Ing. Eduardom Fabom, zo dňa 23.09.2013 a schváleného prevádzkového poriadku čerpacej stanice PHM.

V súlade s IP.

Podmienka 4.3  Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú  nebude môcť recirkulovať, vody nepoužiteľnej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ  má zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú  nemôže recirkulovať, vody nepoužiteľnej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd o čom predložil doklady - faktúry za vývoz vôd z roku 2013 na ČOV Stará Turá, prostredníctvom spoločnosti PreVaK, s.r.o., Bratislava.

V súlade s IP.

Podmienka 5.1  Počas prevádzky skládky odpadov sa musí vykonávať monitorovanie skládky odpadov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov:

Emisné údaje:

-	množstvo priesakových kvapalín – 1 x mesačne

-	zloženie priesakových kvapalín – 1 x štvrťročne

-	potencionálne emisie plynov a atmosferický tlak – 1 x polročne

Analýza priesakových vôd sa musí v stanovených termínoch vykonávať v nasledovných ukazovateľoch:

1., 2. a 4. štvrťrok – pH, teplota, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah O2, ChSKMn, NELIC, Cl-, RL105, B, tenzidy anioaktívne, Cr,

3. štvrťrok - pH, teplota, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah O2, ChSKMn, NELIC, Cl-, RL105, B, tenzidy anioaktívne, Cr, TOC, fenoly, fluoridy, Ni, As, Cd, Hg, Pb

Pozorovanie tvorby množstva a zloženie plynov na skládke odpadov (CH4, CO2, O2,  H2S a H2) sa musí vykonávať v stanovených termínoch,  pre každú monitorovaciu sondu.

Podmienka 5.1.3  Pozorovanie vplyvu skládky odpadov na podzemné vody a sledovanie kvality podzemných vôd sa musí vykonávať z vrtu MS 4 nad telesom skládky a z vrtov MS 2 a MS 3 pod telesom skládky štvrťročne v nasledovných ukazovateľoch:

1., 2. a 4. štvrťrok – pH, teplota, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah O2, ChSKMn, NELIC, Cl-, RL105, B, tenzidy anioaktívne, Cr,

3. štvrťrok - pH, teplota, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah O2, ChSKMn, NELIC, Cl-, RL105, B, tenzidy anioaktívne, Cr, TOC, fenoly, fluoridy, Ni, As, Cd, Hg, Pb

Úroveň hladiny podzemnej vody sa musí merať 1 x polročne.

Pozorovania sa musia vyhodnocovať prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ zaznamenáva do prevádzkovej dokumentácie mesačnú evidenciu množstva vyvezených a zneškodnených priesakových vôd, ktorú predložil pri kontrole. Prevádzkovateľ zaslal dňa 24.01.2014 inšpekcii a príslušnému Okresnému úradu Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie výsledky štvrťročného  monitorovania zloženia priesakových vôd v predpísaných parametroch a polročného merania emisií plynov. Výsledky monitorovania skládky odpadov v roku 2013 sú zhrnuté a vyhodnotené v dokumente: Skládka Kostolné - Monitorovanie vplyvu skládky na kvalitu podzemných vôd, monitorovanie skládkových plynov, Správa za rok 2013, vypracovaná RNDr. Martinom Žitňanom, AQUA-GEO, s.r.o., Bratislava.

Odbery vzoriek vôd z monitorovacích vrtov (MS-4 – referenčný vrt nad skládkou, MS-2 a MS-3 monitorovacie vrty pod skládkou) boli vykonané v nasledovných dňoch: 12.03., 07.06., 06.09. a 20.11.2013. V 1., 2. a 4. štvrťroku sa stanovovali nasledovné parametre: pH, teplota, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah O2, ChSKMn, NELIC, Cl-, RL105, B, tenzidy anioaktívne, Cr,

3. štvrťrok - pH, teplota, vodivosť, farba, zákal, zápach, obsah O2, ChSKMn, NELIC, Cl-, RL105, B, tenzidy anioaktívne, Cr, TOC, fenoly, fluoridy, Ni, As, Cd, Hg, Pb

Z výsledkov vyplýva nasledovné:

Porovnaním chemického zloženia a kvality podzemnej vody z referenčného monitorovacieho objektu (MS-4) a indikačných monitorovacích objektov skládky (MS-2 a MS-3) možno skonštatovať, že nebolo zistené negatívne ovplyvňovanie podzemnej vody prevádzkou skládky.

Z výsledkov priesakových vôd, ktoré boli odobraté v rovnakých termínoch ako podzemné vody vyplýva nasledovné: zo sledovaných anorganických ukazovateľov boli zistené relatívne zvýšené hodnoty najmä pri celkovom chróme (priemer 0,587 mg/l) a bóre (4,16 mg/l). Z organických ukazovateľov sa v priemere v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil obsah celkového organického uhlíka (priemer TOC 536 mg/l). Celkovo boli priesakové kvapaliny stredne zaťažené rozpustenými a organickými látkami a v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaťaženie vzrástlo. Zo sledovaných parametrov by potencionálne bolo možné využiť celkový chróm a bór ako indikačný ukazovateľ v prípade úniku priesakov zo skládky do podzemných vôd.

Vznikajúce skládkové plyny boli monitorované v parametroch – CO2, NH4, O2, H2S, H2 a atmosferický tlak  v dňoch: 12.03. a 06.09.2013.

Z výsledkov vyplýva nasledovné:

koncentrácie skládkových plynov v oboch monitorovacích cykloch majú rozdielne charakteristiky a variabilitu. Bola zistená sezónna  rozdielnosť pri týchto dvoch cykloch, s tým že vyššie zastúpenie metánu sa zistilo v septembrovom cykle (priemer 41,87 %) a nižší priemr sa zistil v marci (24,88 %).

Všetky pozorovania boli vyhodnotené aj graficky a porovnané s predchádzajúcimi rokmi.

V súlade s IP.

Podmienka 5.1.4 Topografia skládky odpadov:

-	jeden x ročne vyhotoviť štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to plochu pokrytú odpadom, objem a zloženie odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity.

-	jeden x ročne vyhodnotiť sadanie úrovne telesa skládky odpadov.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ dňa 24.01.2014 zaslal inšpekcii súhrnnú správu - Topografia telesa skládky odpadov Kostolné 2013, Ing. Michal Muran a Ing. Michal Forgáč, Súkromná Geodézia Trenčín s.r.o., Trenčín, december 2013. Meračské práce boli vykonané dňa 28.10.2013. Predmetom merania bolo teleso skládky odpadov II. etapa 1. časť. Podrobné vyhodnotenie je uvedené v Technickej správe a výkresovej dokumentácii. Z nameraných údajov vyplýva, že celkový objem navezeného odpadu na skládku ku dňu 28.10.2013 je 51 515 m3. Voľná kapacita II. etapy 1. časti je 170 794 m3.

V súlade s IP.

Podmienka 5.7 Prevádzkovateľ musí v súlade so zákonom o odpadoch viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie, o spôsobe nakladania   s nimi a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a povoľujúcemu orgánu.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ ohlásil inšpekcii a  Okresnému úradu Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie ustanovené údaje z evidencie na tlačive Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2013, typ tlačiva „P“ a „D“, Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov za rok 2013 a Evidenčný list skládky odpadov za rok 2013, dňa 24.01.2014, t.j. v zákonom ustanovenom termíne (do 31.01.2013). Všetky ohlásené údaje boli uvedené správne v súlade s evidenciou a tlačivá boli vyplnené v zmysle vyhlášky MŽ SR č. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Prevádzkovateľ pri kontrole predložil evidenčné listy preberaných odpadov na skládku odpadov za rok 2013 a 2014 (do dňa začatia kontroly) a evidenčné listy odpadov vznikajúcich pri jeho podnikateľskej činnosti. Všetky evidenčné listy vedie v elektronickej podobe a následne ich uchováva po dobu 5 rokov v archíve spoločnosti v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z.

V súlade s IP.

Podmienka 5.11 Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán o prevádzkových  poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.

Podmienka 5.12. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať správny orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

-	výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky odpadov

-	zosuv alebo zrútenie svahu skládky odpadov, resp. poškodenie stability telesa skládky odpadov

-	požiar na skládke odpadov

-	preplnenie akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov)

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ nemal v kontrolovanom období žiadny havarijný stav, na základe ktorého by mal povinnosť informovať správny orgán.

IV.  	Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe prehodnotenia podmienok povolenia podľa § 33 zákona o IPKZ nie je potrebné meniť podmienky povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č. 10/2014/Koz/Z bola vypracovaná Ing. Rozáliou Kozačkovou v Žiline dňa 24.02.2014.

V.		Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

O výsledku kontroly a obsahu správy bol informovaný štatutárny zástupca prevádzkovateľa dňa 28.02.2014, kedy mu bol záznam zaslaný e-mailom.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka			...............................

Ing. Marta Martinčeková, inšpektorka				..............................