Číslo:3126-7604/47/2014/Kas                                                                                 Počet príloh:1

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 5/2014/Kas/Z

vykonanej v  prevádzke „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“, prevádzkovateľa Združenie H O N T, spol. s ručením obmedzeným, Okružná 212, 962 71 Dudince (ďalej len „prevádzkovateľ“),  pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia,   Inšpektorát   Banská   Bystrica  integrované  povolenie  č.  947-2005/2007/Kas/

470780106    zo   dňa   20. 02. 2007,   zmeneného   rozhodnutiami   č.   6179-28242/2007/Kas/

470780106/Z1-Ú   zo   dňa   04.  09.  2007,   č.  9816-42579/2008/Kas/470780106/Z2   zo   dňa 18. 12. 2008,  č. 702-17270/2009/Kas/470780106/Z3  zo dňa 25. 05. 2009, č. 7823-30512/2009/

Kas/470780106/Z4   zo  dňa   25. 09. 2009  a  č. 7569-28707/2012/Kas/470780106/Z5  zo  dňa                         11. 10. 2012 (ďalej len „integrované povolenie“, príloha č. 1).

Kontrola bola vykonaná dňa 21. 02. 2014.

Kontrolu vykonali:

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

Mgr. Branislav Beňovič, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:

za prevádzkovateľa:  Ing. Ján Benedik, riaditeľ organizácie

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa”) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“)         v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia  a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996  Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol telefonicky informovaný Ing. Ján Benedik.

					

Kontrolované obdobie: rok 2013 do dňa vykonania kontroly 21. 02. 2014.

## I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

## Názov prevádzky: „Regionálna skládka odpadov Hontianske Tesáre“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

okres Krupina

prevádzkovateľ:

Obchodné meno:            Združenie  H O N T, spol. s ručením obmedzeným

Sídlo:                              Okružná 212

962 71 Dudince

IČO:                                36 043 559

KPČ:                               5.4

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4

II. Predložené doklady

1) evidenčný list skládky (rok 2013)

2) doklad o likvidácii priesakových kvapalín

3) doklad o odbere podzemnej vody zo studne

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

Kontrola všeobecných podmienok pre prevádzkovanie:

Bod. 1.11

Kontrolou bolo overené, že oplotenie skládky nie je porušené a nie je možný voľný prístup        na skládku. Brána je  mimo prevádzkovej doby zamknutá a areál skládky je strážený psom.

Podmienka splnená

Body 1.13, 1.14

Prevádzkovateľ vykonáva váženie odpadov pri dodávke na skládku, vizuálnu kontrolu odpadov, vydáva potvrdenie písomnou formou (vážny lístok) držiteľovi odpadu o prevzatí odpadu a vedie

evidenciu prevzatých odpadov počítačovou formou.                                      Podmienky splnené

Body 1.15, 1.16, 1.17, 1.19

Vizuálnou kontrolou telesa skládky bolo overené, že prevádzkovateľ uložený odpad zhutňuje kompaktorom a prekrýva inertným materiálom (zemina) po dosiahnutí pracovnej vrstvy. Svah  po obvode telesa bol tvarovaný do výšky cca 1,5 m a stabilizovaný proti možnosti zosuvu. Odpad bol ukladaný na 1/3  plochy telesa tak, aby bola obmedzená prašnosť a úlety odpadov.

Podmienky splnené

Bod 1.18

Prevádzkovateľ zabezpečuje materiál na prekrývanie ukladaného odpadu príležitostným prevzatím inertného odpadu na skládku alebo odberom zo zemníka nachádzajúceho sa v areáli  skládky.                                                                                                             Podmienka splnená

Bod 1.21

Kontrolou bolo zistené, že rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku boli vyčistené a nebol zamedzený plynulý odtok vôd z okolia skládky.  Ostatné stavebné objekty a  zariadenia (čerpacie zariadenia, drenážne potrubie, akumulačná nádrž) boli funkčné a v dobrom technickom stave.

Podmienka splnená

Bod 1.23

Vývoz priesakových kvapalín o objeme 15 m3 bol vykonaný v mesiaci február 2014.

Prevádzkovateľ využíva priesakové kvapaliny aj na kropenie telesa skládky a na protipožiarne opatrenia.

Prevádzkovateľ denne meria na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín                v  akumulačnej nádrži a údaje o kontrole zapisuje do prevádzkového denníka. Z údajov vyplýva, že prevádzkovateľ udržiava hladinu  priesakových kvapalín v rozmedzí stanovených úrovní.

Podmienka splnená

Bod 1.24

Prevádzkovateľ vykonal prečistenie drenážneho potrubia a dna akumulačnej nádrže 29. 08. 2013.

Podmienka splnená

Bod 1.25

Kontrolou bolo overené, že zariadenie na odstránenie plávajúcich látok bolo vyčistené a nezabraňovalo odtoku vôd z povrchového odtoku.                                      Podmienka splnená

Bod 1.26

Prevádzkovateľ predložil doklad o vykonaní deratizácie skládky v termíne máj a október 2013.

Podmienka splnená

Bod 3.1

Skládka je určená len na uloženie odpadu kategórie ostatný.

Z dokladov preverených pri kontrole (hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013)   vyplýva, že na skládku sa ukladajú len odpady kategórie ostatný, ktoré sú uvedené v integrovanom povolení.                                                                                 Podmienka splnená

Body 4.1 a 4.2

Prevádzkovateľ predložil doklad o odbere 21 m3 podzemnej vody zo studne pre prevádzkové účely. Odoberané množstvo zapisuje mesačne do prevádzkového denníka.   Podmienky splnené

Kontrola opatrení pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie, zneškodňovanie odpadov

Body 2., 3.

Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú hlavne pri údržbe a prevádzkovaní mechanizmov, sú priamo odovzdávané servisnej firme REDOX s.r.o. Lučenec, s ktorou má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu na servisné prace.                                                                                 Podmienky splnené

Kontrola plnenia podmienok hospodárenia s energiami

Prevádzkovateľ v prevádzkovom denníku vedie záznamy o kontrole a údržbe technických zariadení a dopravných mechanizmov.                                                            Podmienka splnená

Kontrola emisií do ovzdušia

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Vyhodnotenie tvorby skládkových plynov za rok 2013“.  Merané zložky skládkového plynu boli CH4, CO2, O2, H2S, H2,.  Vyhodnotenie obsahuje výsledky merania  a  odporúčanie dodržiavať dôsledne technológiu ukladania, hutnenia a prekrývania odpadov. Tvorba skládkových plynov v  telese skládky má premenlivý charakter.                                                                                                             Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania emisií do ovzdušia boli splnené.

Kontrolu emisií priesakových kvapalín a podzemných vôd a povrchových vôd

Body 2.1, 2.2

Prevádzkovateľ predložil inšpekcii „Zhodnotenie monitoringu priesakových kvapalín podzemných vôd za rok  2013“. Zhodnotenie monitoringu vypracoval SENZOR, spol. s r.o., Bratislava. Rozsah parametrov, ktoré boli analyzované z odobratých vzoriek priesakových kvapalín a podzemných vôd bol stanovený v súlade s integrovaným povolením.

Bod 2.3

Dátum vykonania monitoringu priesakových kvapalín, podzemných vôd a povrchových vôd bol zaznamenaný v prevádzkovom denníku.

Laboratórne rozbory vykonalo laboratórium Eurofins/BEL/NOVAMANN s.r.o. Nové Zámky, SNAS Reg. No. 031/S-106.

Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania podzemných vôd a priesakových kvapalín  boli splnené.

Prevádzkovateľ predložil technickú správu z kontroly tesnosti izolačnej fólie na skládke. Z monitoringu vyplýva, že izolačná fólia bola  ku dňu 05. 12. 2013 neporušená.

Podmienka splnená

Kontrola odpadov

Bod 3.1

Prevádzkovateľ predložil geodetický elaborát s bilanciou objemu skládky ku dňu 17. 12. 2013.

Podmienka splnená

Bod 3.2, 3.3

Prevádzkovateľ vykonáva denne vizuálnu kontrolu celého areálu skládky. Zistené skutočnosti prevádzkovateľ zaznamenáva do prevádzkového denníka.                             Podmienky splnené

Kontrola podávania správ

Bod 6.3

Prevádzkovateľ predložil kópie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním  a evidenčného listu skládky odpadov na Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o ŽP.  Hlásenia boli zaslané     31. 01. 2011 a ich prijatie bolo potvrdené príslušným obvodným úradom.     Podmienka splnená

Bod 6.7

Prevádzkovateľ oznámil SHMÚ Bratislava dňa 20. 02. 2014 SHMÚ Bratislava údaj o obratej podzemnej vode za rok 2013.                                                                          Podmienka splnená

Bod 6.8

Prevádzkovateľ oznámil dňa 24. 01. 2014 údaje o  malom zdroji na výpočet poplatku                   za znečisťovanie ovzdušia za rok 2013 Obecnému úradu Hontianske Tesáre.

Podmienka splnená

Bod 6.9

Prevádzkovateľ zaslal dňa 11. 02. 2014 e-mail poštou tlačivo na SHMU Bratislava požadované údaje a informácie.                                                                                           Podmienka splnená

IV. Záver kontroly

Vykonanou kontrolou  bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia, neboli zistené nedostatky v kontrolovanej prevádzke a nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok a k zmene povolenia. Podmienky určené v integrovanom povolení sú dostatočne účinné na zabezpečenie správnej činnosti skládky.

Nakoľko pre danú kategóriu priemyselnej činnosti ku dňu vykonania prehodnotenia nie sú dostupné referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREF) poskytujúce závery             pre určenie najlepších dostupných techník (BAT), ako najúčinnejšie z hľadiska dosiahnutia vysokej celkovej úrovne ochrany životného prostredia, bola skládka a aj plnenie povinností prevádzkovateľa porovnané s aktuálnymi platnými predpismi na úseku životného prostredia.

# Správa z environmentálnej  kontroly  č. 5/2014/Kas/Z  bola  vypracovaná  v  Banskej Bystrici dňa  05. 03. 2014.

# Podpisy:

Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:	Ing. Ján Benedik

Ing. Anna Kassová	riaditeľ