SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo:  1097 - 11380 /2013/Med/370420104                                                  Nitra 09. 04. 2013

# opravené z 37

# Správa o environmentálnej kontrole č. 11/2013/P

v prevádzke:

Skládka odpadov TKO Brodzany – I etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť

prevádzkovateľa:   Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o.

Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske, IČO: 36311693

vykonanej dňa:	11. 04. 2013 o 1030 hod.

Kontrolu vykonali:	Ing. Peter Šimurka – vedúci OIPaK

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnili:

Ing. Juraj Kákoš – poverený pracovník spoločnosti

Predmetom

správy o environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“)  vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ    a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10  zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na kontrolu vybraných podmienok povolenia č. 3627/OIPK-502/04-Rf/370420104	 zo dňa 20.12.2004 v znení neskorších zmien a doplnení.

Kontrolované obdobie:    od 01. 01. 2013 do 11. 04. 2013

Poverený pracovník spoločnosti  - Ing. Juraj Kákoš  bol  o čase a predmete kontroly telefonicky informovaný dňa 08. 04. 2013.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

| 1. | Názov kontrolovanej prevádzky: | Skládka odpadov TKO Brodzany – I etapa – 1. časť a I. etapa – 2. časť |
| --- | --- | --- |
| 2. | Názov prevádzkovateľa: | Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. |
| 3. | Adresa prevádzkovateľa: | Nemocničná 979/1, 958 30 Partizánske |
| 4. | IČO: | IČO: 36311693 |
| 5. | KPČ: | 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov |
| 6. | NOSE - P: | 105.14 |

STAV PREVÁDZKY

V čase vykonávania kontroly sa na skládku dovážal komunálny odpad z mesta Partizánske, ktorý sa vysýpal na 2. časť I etapy skládky, ktorá je v prevádzke. Na telese skládky sa nachádzali navážky stavebného odpadu ako aj zeminy určené na prekrývanie navezeného odpadu. Na východnej časti  prevádzky sa nachádzala 1. časť I etapy skládky, ktorá bola v čase kontroly zrekultivovaná a v termíne kontroly sa  uskutočnilo ústne pojednávanie spojeného s miestnym zisťovaním z dôvodu posúdenia návrhu na začatie  kolaudačného  konania  pre vykonané uzavretie a rekultiváciu tejto časti prevádzky.

II. Predložené doklady

- Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín.

- Elektronické výstupy z prevádzkového denníka skládky.

Z environmentálnej kontroly bola vyhotovená fotodokumentácia z obhliadky prevádzky v počte 17 ks (v počte 5 ks sú súčasťou spisu).

III. Kontrolné zistenia

A/  Podmienka  v kap. II.  Záväzné podmienky, v časti 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, v časti Príjem odpadov, v bode 1.2.9.

1.2.9.  Je zakázané vykonávať skládkovanie:

- vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov

- odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,

- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,

- opotrebovaných pneumatík a od 01.01.2006 aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,

- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, ak je súčasťou komunálneho odpadu.

Zistený stav:

Na základe vizuálnej kontroly prevádzkovanej časti skládky ako aj na základe preskúmania elektronických výstupov z prevádzkového denníka skládky bolo zistené, že na skládku sa zakázané odpady neukladajú. Podľa elektronických výstupov z evidencie sa na skládku v kontrolovanom období ukladali nasledujúce odpady k.č.: 03 03 08, 04 02 09, 07 02 13, 17 05 04, 17 09 04, 17 01 07, 19 12 04, 20 03 01, 20 03 07.  Uvedené druhy odpadov sú povolené  na skládkovanie v zmysle integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

B/ Podmienka v kap. II. Záväzné podmienky, v časti 2. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných   techník, v bode 2.4.

  - Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po   vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení   hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom.

Zistený stav:

Na západnom okraji skládkového telesa sa nachádzal nezhutnený a neprekrytý odpad, ktorý vzhľadom na jeho plošný rozsah nemohol byť uložený najneskôr deň pred termínom kontroly.

Podmienka nesplnená.

C/ Podmienka v kap. II. Záväzné podmienky, v časti 2. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných   techník, v bode 2.5.

  - Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov. Odpad musí byť umiestnený  tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku výluhov z uloženého odpadu mimo plochu zabezpečenú drenážnym a tesniacim systémom skládky odpadov. Pri ukladaní odpadov do skládkovacích priestorov musí byť z dôvodu obmedzenia prašnosti a úletu pevných odpadov využívaná čo najmenšia pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov, ktorej maximálna veľkosť musí zodpovedať množstvu denne privezenému a zneškodnenému odpadu, za dodržania podmienok bodu 2.3. a 2.4. v uvedenej časti  povolenia.

Zistený stav:

Miestnou obhliadkou skládky bolo zistené, že pracovná (aktívna) plocha skládkovacích priestorov telesa skládky I. etapa – 2. časť, na ktorú sa práve ukladal odpad nezodpovedala množstvu denne privezeného a zneškodneného odpadu, nakoľko množstvo nezhutnených a neprekrytých odpadov bolo vo väčšom rozsahu, tak ako je to uvedené v bode B/.

Podmienka nesplnená.

D/  Podmienka  v kap. II.  Záväzné podmienky, v časti  3.    Tvorba odpadov: minimalizácia, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie, v bode 3.2.

3.2.	Na vyhradených miestach v garáži je povolené oddelene zhromažďovať odpady: k.č. 13 02 05, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, a 16 06 01 v určených havarijne zabezpečených obaloch. Odpad k.č. 19 07 03 bude vznikať pri prebytku priesakovej kvapaliny v nádrži, jej odvoz na zneškodnenie musí byť vykonávaný len do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Zistený stav:

Odpady k.č. 13 02 05, 15 01 10, 15 02 02, 16 01 07, a 16 06 01 boli oddelene zhromažďované v uzamkýnateľnej miestnosti v havarijne zabezpečených obaloch – v kovových nádobách vyložených plastovými vrecami. Odpadové oleje ako  k. č. 13 02 05  sa nachádzali v plastových bandaskách, ktoré boli uložené v záchytnej vaničke. Priesaková kvapalina zo skládky odpadov ako odpad k.č. 19 07 03 sa zhromažďovala v zbernej nádrži na priesakové kvapaliny s kapacitou 540 m3, z ktorej za kontrolované obdobie nebol potrebný vývoz do čistiarne odpadových vôd.

Podmienka splnená.

E/ Podmienka  v kap. II. Záväzné podmienky, v časti 8.  Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ, v bode 8.6.

8.6.Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav:

Fyzickou obhliadkou monitoracích vrtov bolo zistené, že monitorovací vrt HGB č. 8 nachádzajúci sa pod skládkou v blízkosti zbernej nádrže priesakových kvapalín pri oplotení z vnútornej strany prevádzky nebol uzamknutý.

Podmienka nesplnená.

IV.  	Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nedodržal nasledovné podmienky povolenia:

- Prevádzkovateľ nezhutňoval a neprekrýval odpad najneskôr deň po jeho uložení a nedodržal veľkosť pracovnej (aktívnej) plochy, ktorá nezodpovedala maximálnej veľkosti zodpovedajúcej množstvu denne privezeného a zneškodneného odpadu, tým, že bola väčšia, čím porušil  podmienku II.2. – 2.4. a II.2. – 2.5.

- Prevádzkovateľ nemal uzamknutý monitorovací vrt, čím porušil podmienku II.8. – 8.6.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný     zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 11/2013/P.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 09. 04. 2014.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka                                    ....................................................

Ing. Peter Šimurka, vedúci odboru		     ....................................................