SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05 Žilina

č.: 2957-6701/2014/Koz/770390104                                        	Počet príloh: 0/Počet strán:9

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 12/2014/Koz/Z

dodržiavania podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Žilina, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), vydaného rozhodnutím č. 712-24461/2007/Kun/770390104/Rec  zo dňa 30. 07. 2007, č.3998-6744/27/2008/Haš/ 770390104 zo dňa 20.02.2008, č. 5324-18450/2008/Kun/770390104/Z1    zo dňa 30.05.2008, č. 8286-32209/2008/Daň/770390104/Z3 zo dňa 01.10.2008, č. 686-2415/2009/Daň/770390104/Z4	zo dňa 21.01.2009, č. 4058-6218/2009/Daň/770390104/Z5 zo dňa 20.02.2009, č. 8653-33325/2009/Daň/770390104/Z6 zo dňa 16.10.2009,č. 348-6914/2010/Daň/770390104/Z7-zo dňa 10.03.2010, č. 5335-16138/2010/Daň/770390104/Z8-DSP2 zo dňa 31.05.2010, č.7252-24847/2010/Daň/770390104/Z9 zo dňa 19.08.2010, č.477-3203/2011/Daň/770390104/Z10       zo dňa  08. 02. 2011, č. 3274-13516/2011/Daň/770390104/Z11-DSP3 zo dňa 02. 05. 2011, č.

5515-15203/2011/Daň/770390104/Z12 zo dňa 20. 05. 2011, č.6253 19402/2011/ Daň/770390104/Z13 SKZ8 zo dňa 06.07.2011, č. 1047 6647/2012/Daň/770390104/Z14 zo dňa 02.03.2012, č.999-7184/2012/Daň/770390104/Z15 zo dňa 07.03.2012, č. 998-7190/2012/ daň/770390104/Z15-KRZ8krK4 zo dňa 08.03.2012, č. 997-1095/2012/Daň/770390104/Z16-KRZ11 zo dňa 16.01.2012, č. 578-1184/2012/Daň/770390104/Z17 zo dňa 17.01.2012, č. 4208-29920/2012/Daň/770390104/Z18-SP3 zo dňa 23.10.2012, č. 8597-34071/2012/ Daň/770390104/Z19 zo dňa  11. 12. 2012, č. 2369-7301/2013/Daň/770390104/Z20-SP4 zo dňa 15. 03. 2013 a č. 5829-31223/2013/Daň/770390104/Z21-SP5 zo dňa 18. 11. 2013 (ďalej len „povolenie“) v prevádzke „Martinská teplárenská, a.s.“ (ďalej len „prevádzka“), ktorej prevádzkovateľom je Martinská teplárenská, a.s., Robotnícka 17, 036 80 Martin, IČO: 36 403 016.

Miesto a dátum vykonania kontroly: Martinská teplárenská, a.s., dňa 06.02.2014.

Kontrola bola vykonaná za obdobie od 01.01.2013 do  06.02.2014.

Kontrolu za Inšpektorát vykonali: Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka

Ing. Eva Daňová, inšpektorka

Za prevádzkovateľa sa kontroly zúčastnili: Ing. Pavol Fillo – riaditeľ pre výrobu a techniku

Ing. Eva Blahová, tepelný technik

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly je výsledok kontroly, ktorú vykonala inšpekcia v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom  č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie podmienok povolenia prevádzky so zameraním na nakladanie s odpadmi. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, skladov odpadov, kontrolu príslušných dokumentov s vybranými podmienkami integrovaného povolenia.

Štatutárneho zástupcu spoločnosti Martinská teplárenská, a.s., o účele, rozsahu a dátume kontroly telefonicky informovala dňa 30.01.2014 Ing. Rozália Kozačková prostredníctvom Ing. Evy Blahovej.

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

VŠEOBECNE:

Základné údaje

1. Názov kontrolovanej prevádzky:	Martinská teplárenská, a.s.

2. Adresa kontrolovanej prevádzky:	Robotnícka 17, 036 80 Martin

3. Názov prevádzkovateľa: 		Martinská teplárenská, a.s.

4. Adresa prevádzkovateľa:		Robotnícka 17, 036 80 Martin

5. IČO:				             36 403 016

6. KPČ:                                                     1.Energetika

1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným

príkonom väčším ako 50 MW

NOSE-P:                                                  101.01

II.		Predložené doklady

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaním s ním za rok 2013 a 2012

- Evidenčné listy odpadov za rok 2013 a 2014

- Sprievodné listy nebezpečných odpadov za rok 2013 a 2014

- Vážne lístky odovzdávaných odpadov, Protokoly o odovzdaní a prevzatí odpadu

- Zmluvy na odber odpadov

- Identifikačné listy nebezpečných odpadov

- Karty bezpečnostných údajov

- Plán pre prípad havárie

- Potvrdenie o registrácii podľa § 15 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov č. Z/2011/00641-02F21, vydané OÚŽP Nitra, Stále pracovisko Zlaté Moravce, pre firmu Milan Kukučka, Autodoprava Zlatňanský-Kukučka, Lovce

III.		Zistený stav

Pri obhliadke boli skontrolované miesta vzniku odpadov v prevádzkových priestoroch a spôsob nakladania s odpadmi, ich zhromažďovanie a odovzdávanie na zhodnotenie alebo zneškodnenie. Prevádzkovateľ zhromažďuje odpady v mieste ich vzniku v prevádzkových halách v označených na tento účel určených nádobách a následne po ich naplnení premiestňuje nebezpečné odpady do skladov nebezpečných odpadov a odpady kategórie ostatné „O“ do kontajnerov umiestnených v areáli spoločnosti, resp. na zabezpečené plochy určené na tento účel. Nebezpečné odpady sú zhromažďované v nasledovných skladoch nebezpečného odpadu:

Sklad nebezpečného odpadu pri vrátnici – zhromažďujú sa tu nebezpečné odpady  katal. č. 15 01 10, 16 02 13

Sklad prázdnych obalov - zhromažďujú sa tu nebezpečné odpady  katal. č.. 15 01 10 a 15 02 02

Nový sklad olejov a Starý sklad olejov  - zhromažďujú sa tu nebezpečné odpady  katal. č. 12 01 07, 13 01 10, 13 02 05, 13 03 07, 14 06 03, 16 10 01

Sklad nebezpečných odpadov v prevádzke chemickej úpravy vody - zhromažďujú sa tu nebezpečné odpady  vznikajúce zo znehodnotených chemikálií, ich obalov a vyradených batérií.

Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady oddelene podľa jednotlivých druhov, uvedené odpady neriedi ani nezmiešava a označuje ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Nádoby, sudy, cisterny, kontajnery a obaly, ktoré prevádzkovateľ používa na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečujú ochranu odpadov pred vznikom nežiaducich reakcií, sú odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a spĺňajú požiadavky na ochranu odpadov, podľa § 25 vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. a zákona o odpadoch.  Všetky sklady sú označené, uzamykateľné, čisté s betónovou podlahou s izoláciou. Sklady olejov aj s havarijne riešenou záchytnou nádržou na odčerpanie prípadných únikov. V skladoch sa nachádza havarijná sada pre prípad únikov kvapalných odpadov (absorbent, lopata, metla a nádoba na použitý absorbent).

Pri obhliadke bolo skontrolované aj „Mazutové hospodárstvo“. Kontrolou bolo zistené, že celé zariadenie je mimo prevádzky, je čisté a udržiavané, bez známok akýchkoľvek odpadov a je dozorované obsluhou horúcovodnej kotolne. Zariadenie bolo vyradené z prevádzky v roku 2000 z dôvodu nepoužívania kvapalných palív.

Inšpekcia vykonala vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

Podmienka A.6.22.: Mazutové hospodárstvo a objekty súvisiace s mazutovým hospodárstvom neprevádzkovať. Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych, hygienických a bezpečnostných závad. Ak takéto udržiavanie stavby nie je hospodárne, vlastník stavby je povinný takúto stavbu odstrániť. Termín: ihneď

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Kontrolou bolo zistené, že zariadenie mazutového hospodárstva je mimo prevádzky, prevádzkovateľ v ňom nevykonáva  žiadne činnosti okrem udržiavacích prác v súvislosti s protipožiarnymi, hygienickými a bezpečnostnými opatreniami. Celý areál zariadenia je čistý, bez známok akýchkoľvek odpadov a je dozorovaný obsluhou horúcovodnej kotolne.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.1. Prevádzkovateľovi sa povoľuje zhromažďovanie a skladovanie nebezpečných odpadov (ďalej len „NO“) vyprodukovaných pri činnosti prevádzky, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) uvedených v tabuľke č.10.a :

Tabuľka č.10.a

| Kat. č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl. č. 284/2001 Z. z. | Kategória odpadu | Predpokladané množstvo odpadu [t.rok-1] | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 01 07 | Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N | 0,02 | Z, O |
| 13 01 10 | Nechlórované minerálne hydraulické oleje | N | 0,20 | Z, O |
| 13 02 05 | Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N | 2,00 | Z, O |
| 13 03 07 | Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N | 0,02 | Z, O |
| 13 05 02 | Kaly z odlučovačov oleja z vody | N | 10,0 | Z, O |
| 13 05 07 | Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N | 30,0 | Z, O |
| 13 07 01 | Vykurovací olej a motorová nafta | N | 0,02 | Z, O |
| 14 06 03 | Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N | 0,08 | Z, O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N | 1,32 | Z, O |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | 0,71 | Z, O |
| 16 01 04 | Vyradené vozidlá | N | 0,76 | Z, O |
| 16 06 02 | Niklovo-kadmiové batérie | N | 0,25 | Z, O |
| 16 10 01 | Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N | 0,20 | Z, O |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | 0,06 | Z, O |
| 16 06 01 | Olovené batérie | N | 0,80 | Z, O |
| 16 06 06 | Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov | N | 0,01 | Z, O |
| 17 06 05 | Stavebné materiály obsahujúce azbest | N | 6,00 | Z, O |
| 05 01 03 | Kaly z dna nádrží | N | 0,2 | Z, O |
| Celkové vyprodukované množstvo NO za rok : | 54 t |

Z – zhromažďovanie odpadov

O – odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie

D9 – fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12

Podmienka D.2.:Prevádzkovateľ je povinný neprekročiť celkové množstvo nebezpečných odpadov vzniknutých v prevádzke za rok v množstve  54 t.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľovi vznikli v roku 2013 nasledujúce druhy odpadov kategórie „N“ nebezpečný: 13 02 05, 13 05 02, 13 07 01, 14 06 03, 15 01 10, 15 02 02, 16 02 13, 16 06 01 a 16 10 01.

Z dôvodu prekročenia niektorých množstiev jednotlivých vznikajúcich nebezpečných odpadov počas roku 2013 prevádzkovateľ požiada inšpekciu o zmenu podmienok povolenia. Celkové množstvo vzniknutých odpadov kategórie „N“ nebezpečný v roku 2013 bol 30 564 t, teda povolené celkové ročné množstvo vyprodukovaných nebezpečných odpadov nebolo prekročené.

V súlade s IP.

Podmienka D.1.2. Prevádzkovateľovi sa povoľuje preprava NO v okrese Martin do firiem zaoberajúcich sa zhodnotením, zneškodnením alebo zhromažďovaním NO. Firmy, do ktorých bude prevádzkovateľ  NO prepravovať, sú:

- ŽOS EKO, s.r.o., Vrútky,

- Brantner Fatra, s.r.o., Martin.

NO, na ktoré sa vzťahujú podmienky povolenia prepravy, sú uvedené v tabuľke č.10.b:

Tabuľka č.10.b

| Kat. č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl. č. 284/2001 Z. z. | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 16 01 04 | Vyradené vozidlá | N |
| 16 06 02 | Niklovo-kadmiové batérie | N |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N |
| 16 06 01 | Olovené batérie | N |

Podmienka D.26.  Doprava musí byť vykonávaná dopravnými prostriedkami vyhovujúcimi predpisom podľa Európskej dohody o cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej len „Dohoda ADR“), v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o preprave nebezpečných vecí.

Podmienka D.27.  Pre prepravované NO musia byť splnené požiadavky a povinnosti uvedené v Dohoda ADR s výnimkou podlimitnej prepravy, ktorá je tiež definovaná v Dohode ADR.

Podmienka D.28.  Na všetky prepravované NO, aj v prípade podlimitnej prepravy, bude prevádzkovateľ viesť a evidovať dopravný doklad. Dopravný doklad bude obsahovať všetky údaje požadované v bode 5.4.1.1.1 ADR, bude doplnený o zápis uvedený v bode 5.4.1.1.10.1 ADR a v prípade podlimitnej prepravy bude doplnený o vypočítanú hodnotu stupňa nebezpečenstva, čím prevádzkovateľ preukáže, že neprekročil hodnotu „1000“.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

V kontrolovanom období prevádzkovateľ nezabezpečoval prepravu nebezpečných odpadov vlastnými vozidlami. Všetky nebezpečné odpady boli prepravované vozidlami odberateľov o čom svedčia sprievodné listy nebezpečných odpadov predložené pri kontrole.

V súlade s IP.

Podmienka D.3. S NO musí prevádzkovateľ nakladať v súlade s týmto rozhodnutím a v súlade s integrovaným povolením a jeho zmenami.

Podmienka D.4. Prevádzkovateľ je povinný nakladanie s NO vykonávať v súlade so zákonom o odpadoch v rozsahu zhromažďovanie a následne ich odovzdávať na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe.

Podmienka D.5. NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávneným organizáciám, ktoré majú oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve na základe platných zmluvných vzťahov (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. autorizáciou).

Podmienka D.6. V zmluvných vzťahoch podľa bodu D.5. uvádzať aj konkrétne katalógové čísla NO, ktoré bude oprávnená organizácia od prevádzkovateľa odoberať.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ nakladá s nebezpečnými odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch v rozsahu zhromažďovanie a následne ich odovzdáva oprávneným organizáciám na zhodnotenie alebo zneškodnenie na základe platných zmlúv, v ktorých sú špecifikované konkrétne katalógové čísla odpadov.  Všetky spoločnosti, ktorým nebezpečné odpady odovzdáva sú oprávnené na ďalšie nakladanie s týmito odpadmi (zber, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie) na základe súhlasov udelených príslušnými orgánmi štátnej správy v odpadovom hospodárstve a tieto činnosti majú uvedené ako predmet činnosti vo svojich zakladajúcich listinách.

V súlade s IP.

Podmienka D.7. Zákaz zneškodňovať NO spôsobom D4 (zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových nádrží), prevádzkované odkalisko nie je zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Podmienka D.8. Zákaz odpady energeticky využívať spálením v kotloch a  upravovať v odlučovači ropných látok na mazutovom hospodárstve.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Vykonanou kontrolou bolo preverené, že prevádzkovateľ dodržuje predpísané zákazy.

V súlade s IP.

Podmienka D.9. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení

Podmienka I.3.1. Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v náväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ vedie evidenčné listy odpadov elektronickou formou na predpísaných tlačivách správnym spôsobom pre všetky odpady vznikajúce pri jej podnikateľskej činnosti v zmysle zákona o odpadoch v náväznosti na  Vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. Evidenčné listy odpadov uchováva za jednotlivé roky písomnou formou po dobu 5 rokov v archíve spoločnosti.

V súlade s IP.

Podmienka D.10. Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ ohlásil ustanovené údaje z evidencie na tlačive „Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2013“ inšpekcii a Okresnému úradu Martin, odbor starostlivosti o životné prostredie, dňa 15.01.2014 čo je v termíne stanovenom vyhláškou MŽP SR  č. 310/2013 Z.z. (do 31. januára nasledujúceho roka).

V súlade s IP.

Podmienka D.11. Vzniknuté NO z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku.

Podmienka D.12. Nádoby na NO musia byť označené identifikačným listom nebezpečných odpadov a miesto (sklady), na ktorom sa zhromažďujú musí byť označené výstražným trojuholníkom.

Podmienka D.13. Zabezpečiť umiestnenie opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO na viditeľnom a prístupnom  mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.

Podmienka D.14. Pre nakladanie s NO platia podmienky na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ zhromažďuje nebezpečné odpady oddelene podľa jednotlivých druhov v uzamykateľných označených skladoch nebezpečných odpadov. Nebezpečné odpady neriedi ani nezmiešava a označuje ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Zhromažďované odpady sú zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Nádoby, sudy, kontajnery a obaly, ktoré používa prevádzkovateľ na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečujú ochranu odpadov pred vznikom nežiaducich reakcií, sú odolné proti mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom a spĺňajú požiadavky na ochranu odpadov, podľa vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. Vo všetkých  skladoch sú na viditeľnom mieste umiestnené opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.

V súlade s IP.

Podmienka Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s NO, boli oboznámení s postupom nakladania s NO a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s NO.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné preškoľovanie pracovníkov, kde sú oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie. O školeniach vedie záznamy s prezenčnou listinou zúčastnených zamestnancov. Posledné školenie bolo vykonané v dňoch 05. až  08.08.2013.

V súlade s IP.

Podmienka D.16.  NO je možné skladovať maximálne po dobu 1 rok.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil Sprievodné listy nebezpečných odpadov z roku 2013 a 2014, preberacie protokoly o odovzdaní odpadov a evidenčné listy odpadov,  z ktorých jednoznačne vyplýva, že nebezpečné odpady odovzdáva minimálne raz do roka (pri odpadoch s malým množstvom vzniku), ale v prevažnej väčšine ich odovzdáva viackrát ročne podľa množstva  ich vzniku.

V súlade s IP.

Podmienka D.18. Ostatné odpady, ktoré vznikajú, prípadne môžu vznikať na prevádzke sú uvedené v tabuľke č.11:

Tabuľka č.11

| Kat. č. odpadu | Názov odpadu podľa vyhl. č. 284/2001 Z. z. | Kategória odpadu | Množstvo odpadu [t.rok-1] | Spôsob nakladania s odpadom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 01 13 | Kaly z napájacej vody pre kotly | O | 393,0 | D4 |
| 07 05 14 | Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 | O | 0,490 | Z, O |
| 10 01 01 | Popol, škvara, prach z kotlov | O | 1 692,0 | D4 |
| 10 01 02 | Popolček z uhlia | O | 14 387,0 | Z, O |
| 10 01 03 | Popolček z neupraveného dreva | O | 700 | Z, O |
| 10 01 24 | Piesky z fluidnej vrstvy | O | 110 | Z, O |
| 16 01 03 | Opotrebované pneumatiky | O | 0,040 | D4 |
| 16 06 04 | Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 | O | 0,055 | Z, O |
| 17 01 01 | Betón | O | 4,540 | Z, O |
| 17 01 03 | Obkladačky, dlaždice a keramika | O | 3,570 | Z, O |
| 17 04 01 | Meď, bronz, mosadz | O | 4,320 | Z, O |
| 17 04 05 | Železo a oceľ | O | 126,59 | Z, O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina a iná ako uvedená v 17 05 05 | O | 1,190 | Z, O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 67,16 | Z, O |
| 19 09 05 | Nasýtené alebo použité iontomeničové živice | O | 5,100 | D4 |
| 19 10 01 | Odpad zo železa a ocele | O | 1,250 | Z, O |
| 20 01 01 | Papier a lepenka | O | 1,050 | Z, O |
| 20 03 06 | Odpad z čistenia kanalizácie | O | 72,020 | D4 |
| Celkové vyprodukované množstvo ostatných odpadov za rok : | 17 000 t |

D4 – ukladanie do povrchových nádrží – staré odkalisko

Z – zhromažďovanie odpadov

O – odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľovi vznikli v roku 2013 nasledujúce druhy odpadov kategórie „O“ ostatný:

05 01 13, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 24, 15 01 02, 15 01 06, 16 01 03, 16 02 14, 16 06 04, 17 01 07, 17 04 05, 17 06 04, 17 09 04, 19 10 01, 20 01 01, 20 03 06.

Prevádzkovateľ pri kontrole nahlásil vznik nových druhov odpadov kategórie „O“ : 15 01 02, 15 01 06, 16 02 14, 17 01 07, 17 06 04.

Z dôvodu vzniku nových druhov odpadov a prekročenia niektorých množstiev jednotlivých vznikajúcich odpadov počas roku 2013 prevádzkovateľ požiada inšpekciu o zmenu podmienok povolenia. Celkové množstvo vzniknutých odpadov kategórie „O“ v roku 2013 bol 6 938,676 t, teda povolené celkové ročné množstvo vyprodukovaných ostatných odpadov nebolo prekročené.

V súlade s IP.

Podmienka D.19. Prevádzkovateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu a povinnosti nakladania s odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

Podmienka D.21. Odpady vznikajúce v prevádzke triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiaducemu úniku, odovzdávať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na základe zmluvných vzťahov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

Podmienka D.22. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dôslednú separáciu odpadu a zvýšiť podiel separovaných zložiek.

Podmienka D.23. Prevádzkovateľ je povinný každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa katalógu odpadov.

Zhodnotenie plnenia podmienok:

Prevádzkovateľ v kontrolovanom období zaradil nové vznikajúce druhy odpadov podľa katalógu odpadov. Všetky odpady, ktoré mu vznikajú pri jeho podnikateľskej činnosti triedi a zhromažďuje samostatne podľa druhu, v nádobách a kontajneroch farebne odlíšených, zabezpečujúcich dostatočnú ochranu odpadov proti nežiaducim únikom, reakciám, s odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom. Odpady odovzdáva len oprávneným organizáciám, s ktorými má uzatvorené zmluvy na odber odpadov. Pri kontrole bolo preverené, že prevádzkovateľ vykonáva dôslednú separáciu vznikajúcich odpadov, pri čom separuje aj zložky komunálneho odpadu (plasty a papier).

V súlade s IP.

Podmienka D.25. Prevádzkovateľ zabezpečí prostredníctvom oprávnenej firmy materiálové zhodnotenie týchto druhov odpadov - popolček, popol, škvara a piesok - po nájdení vhodného odberateľa.

Zhodnotenie plnenia podmienky:

Prevádzkovateľ zabezpečil od apríla 2012 materiálové zhodnocovanie odpadu popolčeka a škvary z uhlia (katal. č. 10 01 01 a 10 01 02) prostredníctvom oprávnenej firmy Milan Kukučka Autodoprava Zlatňanský – Kukučka, Lovce. Pri kontrole predložil Certifikát výrobku: Zmes škvary a popola z odkaliska na výrobu tehliarenských pálených výrobkov č. 00001/TSUS/B/2012 zo dňa 11.01.2012, vydaný TSUS, n.o., Bratislava. Výrobok sa používa ako ostrivo na výrobu tehliarskych pálených výrobkov.

V súlade s IP.

IV.  	Záver

Vykonanou kontrolou bolo, zistené, že prevádzkovateľ vykonáva činnosť v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.

Pri kontrole bolo zistené, že je potrebné vykonať formálnu úpravu podmienok povolenia č. D2 a D18, preto inšpekcia vyzve prevádzkovateľa na predloženie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.

Správa z environmentálnej kontroly č.  12/2014/Koz/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 25.02.2014.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol dňa 28.02.2014  informovaný štatutárny zástupca  prevádzkovateľa e-mailom.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Podpis:

Ing. Rozália Kozačková, inšpektorka			.................................

Ing. Eva Daňová, inšpektorka				            ................................