SLOVENSKÁ  INŠPEKCIA  ŽIVOTNÉHO  PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

ZÁZNAM č. 4/2014 – Zál

z kontroly správnosti a úplnosti údajov žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzky podliehajúcej integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia: „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ prevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697, ktorej súčasťou je kolaudácia stavby „Uzavretie a rekultivácia – plocha 1“. Kontrola bola vykonaná dňa 29.01.2014.

Kontrolu vykonali:

za SIŽP IŽP, odb. IPK Bratislava:			Ing. Ivana Záleská, inšpektor

Ing. Milan Sobolič, inšpektor

kontroly sa zúčastnili:

za Mesto Trnava		Ing. Kamil Lastovička, odbor investičnej výstavby

za .A.S.A. Trnava					Ing. Jaroslav Cintavý

xxx, vedúci skládky

Predmet kontroly

- preverenie údajov uvedených v žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ prevádzkovateľa Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697, ktorej súčasťou je kolaudácia stavby „Uzavretie a rekultivácia – plocha 1“ (ďalej len žiadosť), ktorú prevádzkovateľ predložil inšpekcii dňa 27.11.2014.

Preverenie údajov žiadosti bolo vykonané v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ).

SIŽP, IŽP Bratislava, odbor integrovaného povoľovania (ďalej len inšpekcia) vykonala fyzickú obhliadku prevádzky a kontrolu dokumentácie prevádzky, pričom sa zamerala hlavne na porovnanie skutočného stavu technologických zariadení s vplyvom na ŽP, realizácii stavby „Uzavretie a rekultivácia – plocha 1“, súlad zrealizovanej stavby s PD pre stavebné povolenie, havarijného zabezpečenia prevádzky, nakladania s odpadovými a povrchovými vodami, zhutňovanie a prekrývanie skládky.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi:

Názov prevádzky: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Trnava.

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4 skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t okrem skládok inertných odpadov.

Názov prevádzkovateľa:

Obchodné meno: 	Mesto Trnava

Sídlo: 	Hlavná 1, 917 01 Trnava

IČO: 	31 449 697

II. Výsledky kontroly:

Objektová zostava stavby „Uzavretie a rekultivácia – plocha 1“

v rozsahu stavebných objektov podľa PD pre realizáciu stavby, vypracovanej spracovateľom zodpovedným projektantom Ing. Sedláčkom, .A.S.A., spol. s r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 z 8/2010:

D.01 Uzavretie a rekultivácia skládky SO 26 Plocha 1

Pôdorysná plocha stavby 					28 070 m2

Predpokladaný rekultivovaný povrch (svahy a vrchník)	29 950 m2

Maximálna kóta rekultivovaného povrchu			191,50 m n.m.

Maximálna kóta odpadu					190 m n.m.

Predpokladaná kóta zrekultivovaného povrchu 		187,50 m n.m.

Počet vsakovacích studní - plocha 1				2 ks

Skladba vrstiev na svahoch:

- dotvarovanie telesa skládky

- minerálne tesnenie 2x250 mm, kf = 10-9 m/s

- drenážny geokompozit, PP jadro s obojstrannou geotextíliou

- zemina hr. 700 mm

- humus hr. 300 mm

Skladba vrstiev na vrchníku:

- dotvarovanie telesa skládky

- drenážna geotextília

- minerálne tesnenie 2x250 mm, kf = 10-9 m/s

- drenážny geokompozit, PP jadro s obojstrannou geotextíliou (štrk hr. 500 mm, fr. 16-32 mm, ochranná a separačná geotextília)

- zemina hr. 700 mm

- humus hr. 300 mm

D.02 Odplynenie skládky SO 12

D.03 Sadové úpravy úložiska odpadu SO 27

Zmeny stavby, ktoré boli počas výstavby zrealizované:

SO 12 - zmena oproti PD pre stavebné povolenie – z dôvodu požiaru sa doplnilo 5 ks nových odplyňovacích studní, ktoré sa napojili do systému odplyňovania.

SO 26 – na stabilizáciu zeminy sa do konštrukcie zabudovali 60 cm kotvy, ktoré majú zabrániť zosuvu, odtrhnutiu alebo masívnej erózii pôdy.

Formálne nedostatky v žiadosti, ktoré je potrebné doplniť, alebo odstrániť: nie sú

III. Záver

Vykonanou kontrolou inšpekcia zistila, že údaje uvedené v žiadosti zodpovedajú skutočnosti.

Vyjadrenie zástupcu prevádzkovateľa:

K vykonanej kontrole nemáme pripomienky.

V Trnave 06.02.2014

Podpisy:

za SIŽP IŽP Bratislava, odbor IPK		Ing. Ivana Záleská		.................................

Ing. Milan Sobolič		.................................

za Mesto Trnava	Ing. Kamil Lastovička	.................................

za .A.S.A. Trnava				Ing. Jaroslav Cintavý		.................................

xxx, vedúci skládky		.................................