SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

##### Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05  Žilina

Č. : 2489-4149/77/2014/Šum                                                        Počet príloh: 0 / Počet strán: 9

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 14/2014/Šum/P

vykonanej v prevádzke „Farmavet – prevádzka Ľubeľa – farma na chov hydiny“ (ďalej len „prevádzka“), ktorej prevádzkovateľom je Farmavet, s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin, IČO:  31 560 083, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) integrované povolenie č. 5749-34046/2007/Chy/770490204 zo dňa 22.10.2007 (ďalej len „povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 11.02.2014.

Kontrolu vykonali:

za inšpekciu:

Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka

Ing. Jaroslava Žeriavová, inšpektorka

Kontroly sa zúčastnil:

za prevádzkovateľa  Farmavet, s.r.o., Sklabinská 20, 036 01 Martin:

Ing. Pavel Kantík, vedúci farmy

Ing. Michal Šulič, zootechnik

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia  Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok  integrovaného povolenia ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenie.  Podľa § 33 ods. 1 bola kontrola zameraná na prehodnotenie podmienok povolenia z dôvodu zisťovania, či nie je nevyhnutné určiť nové podmienky.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný  konateľ  spoločnosti MVDr. Eugen Ruttkay, telefonicky dňa 06.02.2014.

Kontrolované obdobie: od 01.01.2012 do 11.02.2014

I.	Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov kontrolovanej prevádzky:   Farmavet – prevádzka Ľubeľa – farma na chov hydiny

Adresa kontrolovanej prevádzky:   032 14 Ľubeľa

Názov prevádzkovateľa: 	          Farmavet s.r.o.

Adresa prevádzkovateľa:	          Sklabinská 20, 036 01 Martin

IČO:				          31 560 083

KPČ: 6.6.a) Prevádzky na intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny.

NOSE – P:  110.05

II.		Predložené doklady

Prevádzkový predpis pre chov brojlerových kurčiat,

Protokol z rozboru pitnej vody,

Evidencia množstva chovaných zvierat, spotrebovaného krmiva, množstva a typu používaných veterinárnych liečiv, dezinfekčných prípravkov,

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním,

Evidenčné listy odpadov,

Zmluvy na odber odpadov,

Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, Farmavet – prevádzka Sučany – výkrm brojlerov,

Doklady o vývoze hydinového trusu a použitej podstielky.

III.		Zhodnotenie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia

V čase kontroly dňa 11.02.2014 boli výkrmové haly prázdne po vyskladní. Posledné naskladnenie bolo vykonané dňa 23.12.2013.

Projektovaná kapacita prevádzky: projektovaná kapacita prevádzky je 101 618 ks, max.7  turnusov za rok, prevádzka je určená na výkrm brojlerov do hmotnosti 2 kg.

Dňa 19.02.2014 bolo naskladnené  82 800 ks brojlerov.

- celkový počet naskladnených brojlerov:

  - hala			13 800 ks

  - hala			13 800 ks

  - hala			13 800 ks

  - hala			12 600 ks

  - hala			12 600 ks

  - hala			16 200 ks.

V roku 2013 bolo naskladnených  600 640 ks a vyskladnených 560 850 ks.

V prevádzke na chov hydiny sa nachádzajú tieto objekty:

  - jednopodlažné haly  č.1 – 6,

  - vrátnica,

  - silá na kŕmnu zmes 12 ks,

-	sklad podstielky (steliva),

-	náhradný zdroj elektrickej energie,

-	kafilérny box,

-	žumpy pri halách: - žumpa č. 1 s objemom 4,64 m3  z hál 1 a 2,

- žumpa č. 2 s objemom 6,4 m3  z hál 1 a 2,

- žumpa č. 3 s objemom 9,14 m3  z haly 3,

- žumpa č. 4 s objemom 7,88 m3  z haly 3,

- žumpa č. 5 s objemom 7,14 m3  z hál 4 a 5,

- žumpa č. 6 s objemom 6,14 m3  z hál 4 a 5,

- žumpa č. 7 s objemom 6,46 m3  z haly 6,

- žumpa č. 8 s objemom 7,08 m3  z haly 6,

-	žumpa č. 9 pri kafilérnom boxe 9,853 m3 ,

-	žumpa č. 10 pri sociálnej budove 251,887 m3,

-	dezinfekčný brod,

-	podzemné nádrže na Propán-bután – 3 ks + 3 ks,

-	spevnená plocha – hnojisko so žumpou – prevádzkuje iný prevádzkovateľ.

- vstupy do prevádzky: - jednodňové kurčatá, - voda, - elektrická energia, - propán - bután, - kŕmna zmes, - vitamíny, - liečivá, slama, dezinfekcia,

- výstupy z prevádzky:  brojlery s váhou do 2 kg,  použitá hydinová podstielka.

V prevádzke nebola zistená iná činnosť, ktorá nebola povolená v integrovanom povolení

Preskúmanie podmienok IP:

Počas kontroly bolo v súlade s § 33 ods. 1 zákona o IPKZ vykonané preskúmanie podmienok povolenia a porovnanie skutočného stavu prevádzky s požiadavkami na prevádzku, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch zložiek životného prostredia.

Zhodnotenie: Inšpekcia preskúmala všetky podmienky integrovaného povolenia a zistila, že podmienky sú aktuálne a platné. Prevádzka spĺňa stavebné a technické požiadavky na chov hydiny. Je potrebné vykonať aktualizáciu opisu prevádzky a niektorých podmienok povolenia:

- V opise prevádzky doplniť objekty garáží. Jedná sa o jestvujúcu murovanú stavbu umiestnenú vedľa vrátnice. Budova je rozdelená na 4 samostatné garáže, ktoré prevádzkovateľ využíva na uskladnenie náhradných dielov a na zhromažďovanie nebezpečných odpadov. V čase kontroly sa v priestoroch garáží nebezpečné odpady nenachádzali.

- Aktualizovať podmienky A.1.9., A.5.4., B.2., F.6., I.2.2., I.7.2. z dôvodu aktualizácie právnych predpisov.

- Aktualizovať podmienky A.5.1., A.5.23., A.5.31., C.11., C.12., D.14., F.7., I.1.1. z dôvodu neaktuálnosti uložených termínov.

Kontrola podmienok IP:

Počas kontroly sa inšpekcia v súlade s § 34 zákona o IPKZ zamerala aj na plnenie vybraných podmienok povolenia, ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

Podmienka A.4.1.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným a údaje o celkovej spotrebe vody na farme zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.4.1.:

Meranie odberu pitnej vody z verejnej vodovodnej siete je vykonávané, údaje sú denné zaznamenávané do prevádzkovej evidencie a mesačne vyhodnocované.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.4.2.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať meranie odberu napájacej vody a vody používanej na umývanie hál, z verejnej vodovodnej siete meradlom pre tento účel určeným a údaje o spotrebe vody na farme zaznamenávať do prevádzkovej evidencie po každom chovnom cykle.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.4.2.:

Meranie odberu napájacej vody a vody používanej na umývanie hál nie je zabezpečené samostatným meradlom, údaj sa získava z celkovej spotreby odobratej vody po odpočítaní po každom chovnom cykle a následným prepočítaním na každú halu. Celková spotreba vody v roku 2013 bola 9 800 m3.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.4.3.

Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať kontrolu rozvodov vody a v prípade porúch zabezpečiť urýchlenú opravu. Všetky kontroly zaznamenávať do prevádzkovej evidencie 1x mesačne.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.4.3.:

Poruchy na rozvodoch vody sa zaznamenávajú do zošita preberania služieb a je to hlásené externej firme s požiadavkou na opravu. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, okrem evidencie prípadných porúch, vedúci farmy porovnáva spotrebu vody z faktúry vodárenskej spoločnosti s evidovanou spotrebou vody v halách a v prípade rozdielov sa zabezpečí náprava.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.1.

Vypracovať prevádzkový predpis zariadenia na výkrm brojlerov, ktorý bude obsahovať požiadavky na dodržanie chovného cyklu, postup čistenia a dezinfekcie hál, návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho a vetracieho zariadenia, spôsob nakladania s odpadmi a odpadovými vodami, popis prípadných havarijných stavov a spôsob ich odstránenia, zoznam zodpovedných osôb.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.1.:

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil inšpekcii prevádzkový predpis pre chov brojlerových kurčiat na farme Ľubeľa z marca 2010, tento predložený prevádzkový predpis obsahuje návod na obsluhu a údržbu vyhrievacieho a vetracieho zariadenia, spôsob nakladania s odpadmi a odpadovými vodami, popis prípadných havarijných stavov a spôsob ich odstránenia, zoznam zodpovedných osôb tak, ako je uvedené v podmienke A.5.1. integrovaného povolenia.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.6.

Prevádzkové haly pre výkrm brojlerov musia byť odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch musí byť vypúšťaný výduchmi do vonkajšieho prostredia.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.6.:

Prevádzkové haly sú odsávané ventilátormi a odsávaný vzduch je vypúšťaný výduchmi do vonkajšieho prostredia. Po každom turnuse sú následne čistené.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.7.

Na vetranie hál používať vzduchotechniku s automatickým vypnutím pri prehriatí a zapnutím pri podchladení.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.7.:

Vzduch z hál je odsávaný ventilátormi a cez výduchy vypúšťaný do vonkajšieho prostredia podľa požiadaviek na teplotu v halách, v závislosti od veku brojlerov a počasia.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.12.

Denne zabezpečiť zber uhynutých zvierat z hál a  do doby ich vývozu na zneškodnenie ich dočasne uskladniť v kafilérnom boxe.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.12.:

Vedúci farmy dohliada na denný zber uhynutých zvierat a ich uskladnenie v kafilérnom boxe.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.16.

Zabezpečiť, aby kafilérny box bol pravidelne do 24 hodín vyprázdňovaný oprávnenou osobou a po vyprázdnení čistený a dezinfikovaný.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.16.:

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a podľa prevádzkového predpisu je zber uhynutých zvierat vykonávaný 2 x denne a zmluvne zabezpečený odvoz so spoločnosťou ASANÁCIA, s.r.o. Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení živočíšnych vedľajších produktov bola predložená.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.18.

Zákaz vyskladňovania a vývozu uhynutých zvierat spolu s použitou podstielkou na hnojisko.

Podmienka A.5.19.

Použitá hydinová podstielka z hál musí byť odstraňovaná po každom turnuse.

Podmienka A.5.20.

Po skončení turnusu zabezpečiť, aby sa vývoz použitej podstielky z farmy obmedzil na čo najkratšiu možnú dobu (max. 5 dni).

Podmienka A.5.21.

Použitá hydinová podstielka z hál nesmie byť vyhŕňaná na spevnené plochy pred halami, ktoré sú odkanalizované dažďovou kanalizáciou, ale musí byť nakladaná priamo z hál do pristaveného kontajnera a ihneď odvezená na poľné hnojisko.

Podmienka A.5.22.

Manipulácia s použitou hydinovou podstielkou musí byť vykonávaná v čo možnom najkratšom časovom intervale, takým spôsobom, aby sa maximálne eliminoval možný zápach z nej a nešíril sa do okolia.

Zhodnotenie plnenia podmienok A.5.18. až A.5.22.:

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa po vyskladnení brojlerov a po pozbieraní uhynutých zvierat vedúci farmy zavolá externú spoločnosť na vývoz podstielky. Použitú podstielku a obsah žúmp vyváža na základe zmluvy živnostník p. Michal Zaťko, Dúbrava 215. Vyskladnenie sa vykonáva naraz v priebehu 1 týždňa a tiež naraz sa vykonáva odvoz podstielky na poľné hnojisko. Zmluva s prevádzkovateľom hnojiska (AGRO-RACIO s.r.o., Palugyayho 1, Liptovský Mikuláš).

Podmienka A.5.26.

Výška hladiny priemyselných odpadových vôd  v žumpách nesmie prekročiť užitočný objem žumpy. Maximálna výška hladiny užitočného objemu musí byť v zberných nádržiach viditeľne vyznačená (min. 0,2 m pod stropom žumpy).

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.26.:

V čase vykonania kontroly boli žumpy naplnené na cca 50 %.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.28.

Pravidelne, vždy po vyskladnení brojlerov, vykonať kontrolu a vyčistenie ventilátorov a vetracích klapiek.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.28.:

Po každom turnuse, keď sa robí dezinfekcia hál, tak sa vyčistia aj ventilátory z vnútornej strany a následne sa skontrolujú aj vetracie klapky. Kontrola ventilátorov sa robí každý deň vizuálne.

Podmienka je splnená.

Podmienka  A.5.29.

Na zníženie negatívnych vplyvov prevádzky na okolie prevádzkovateľ zabezpečí pridávanie prípravku na zníženie tvorby NH3 v hydinovom truse pri chove hydiny. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať postup a dávkovanie prípravku (receptúru) do prevádzkového predpisu, v súlade s predpisom výrobcu uvedeného prípravku. Zapracovanie prípravku sa bude vykonávať podľa tohto prevádzkového predpisu u dodávateľa krmiva, čo dodávateľ potvrdí na dodacom liste krmiva.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.29.:

Prípravok na zníženie tvorby NH3 v hydinovom truse je podľa vedúceho farmy pridávaný do krmiva, táto činnosť sa nevykonáva v prevádzke, ale v sídle spoločnosti Farmavet. Na farmu sa dovezie už namiešaná kŕmna zmes.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.6.3.

Priemyselné odpadové vody z čistenia hál akumulované v žumpách č.1 - 9 je možné aplikovať na poľnohospodársku pôdu, ako hnojivovú závlahu, podľa hnojného plánu, na základe platnej zmluvy s vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov.

Podmienka A.6.4.

Viesť evidenciu vývozu priemyselných odpadových vôd z čistenia hál (dátum vývozu, množstvo odpadových vôd, miesto vývozu, doklad o vývoze potvrdený vlastníkom poľnohospodárskej pôdy).

Zhodnotenie plnenie podmienok A.6.3. a A.6.4.:

Vývoz a aplikáciu na pôdu vykonáva p. Zaťko pre spoločnosť AGRO-RACIO s.r.o. (prevádzkovateľ poľného hnojiska) na základe predloženej zmluvy. Evidencia je vedená faktúrami, v ktorých je uvedené množstvo vyvezenej odpadovej vody v m3 a čas vývozu. Posledný záznam zo dňa 30.07.2013 vyvezené množstvo močovky 100 m3. V roku 2013 bolo vyvezených 200 m3 močovky.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.6.7.

Zakazuje sa skladovať použitú podstielku a iné odpady na hromadách pred halami, resp. na iných otvorených, nezabezpečených plochách v areáli farmy.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.6.7.:

V čase vykonania kontroly nebola pred halami ani v areáli farmy skladovaná žiadna podstielka ani odpady, a podľa vyjadrenia vedúceho farmy použitá podstielka ani odpady nie sú vo farme skladované. Vzniknuté odpady sú zhromažďované vo vyhradených priestoroch areálu farmy. Jednotlivé druhy odpadov sú zhromažďované oddelene a nie sú medzi sebou zmiešavané.

Podmienka je splnená.

Podmienka I.2.1.

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring kvality vôd z povrchového odtoku, pred zaústením do toku Kľačianka, v prvej kontrolnej šachte za sedimentačnými nádržami, v ukazovateľoch CHSKCr, N-NH4, NL, NELIČ, 1 x ročne. Odber vzoriek bude vykonaný v letnom období za bezdažďového stavu.

Zhodnotenie plnenia podmienky I.2.1.:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil výsledky monitoringu kvality vody z povrchového odtoku vypúšťanej do toku Kľačianka za roky 2012 a 2013. Protokol o skúškach č. 2500 / 2012, skúšobňa VETLAB spol. s r.o., Púchov, odber 15.05.2012:

  - boli stanovené ukazovatele NO-2, NO-3, NH+4 a NELuv, pričom ukazovateľ NELuv bol stanovený neakreditovaným rozborom,

  - chýbajú rozbory v ukazovateľoch CHSKCr a NL.

Protokol o skúškach č. 3058 / 2013, skúšobňa VETLAB spol. s r.o., Púchov, odber 20.06.2013:

- boli stanovené ukazovatele NO-2, NO-3, NH+4 a NELuv, pričom ukazovateľ NELuv bol stanovený neakreditovaným rozborom,

  - chýbajú rozbory v ukazovateľoch CHSKCr a NL.

Uvedené rozbory nezodpovedajú požiadavke inšpekcie uvedenej v podmienke I.2.1. integrovaného povolenia z dôvodu, že neboli stanovené všetky ukazovatele CHSKCr, N-NH4, NL, NELIČ. Podmienka je nesplnená, pretože prevádzkovateľ nevykonával monitoring kvality vody z povrchového odtoku v zmysle integrovaného povolenia. Uvedené zistenie je porušením podmienky I.2.1. integrovaného povolenia, čo je porušením § 33 ods. 4 písmena g) zákona o IPKZ, pretože prevádzkovateľ nemonitoroval prevádzku v súlade s integrovaným povolením.

Podmienka nie je splnená.

- Záver

Inšpekcia preskúmala všetky podmienky integrovaného povolenia a zistila, že všetky podmienky sú platné.

Preskúmaním podmienok povolenia inšpekcia zistila, že je potrebné vykonať aktualizáciu niektorých podmienok povolenia:

1.V opise prevádzky doplniť objekty garáží. Jedná sa o jestvujúcu murovanú stavbu umiestnenú vedľa vrátnice. Budova je rozdelená na 4 samostatné garáže, ktoré prevádzkovateľ využíva na uskladnenie náhradných dielov a na zhromažďovanie nebezpečných odpadov. V čase kontroly sa v priestoroch garáží nebezpečné odpady nenachádzali.

2.Aktualizovať podmienky A.1.9., A.5.4., B.2., F.6., I.2.2., I.7.2. z dôvodu aktualizácie právnych predpisov.

3.Aktualizovať podmienky A.5.1., A.5.23., A.5.31., C.11., C.12., D.14., F.7., I.1.1. z dôvodu neaktuálnosti uložených termínov.

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil výsledky monitoringu kvality vody z povrchového odtoku vypúšťanej do toku Kľačianka za roky 2012 a 2013. Protokol o skúškach č. 2500 / 2012, skúšobňa VETLAB spol. s r.o., Púchov, odber 15.05.2012:

  - boli stanovené ukazovatele NO-2, NO-3, NH+4 a NELuv, pričom ukazovateľ NELuv bol stanovený neakreditovaným rozborom,

  - chýbajú rozbory v ukazovateľoch CHSKCr a NL.

Protokol o skúškach č. 3058 / 2013, skúšobňa VETLAB spol. s r.o., Púchov, odber 20.06.2013:

- boli stanovené ukazovatele NO-2, NO-3, NH+4 a NELuv, pričom ukazovateľ NELuv bol stanovený neakreditovaným rozborom,

  - chýbajú rozbory v ukazovateľoch CHSKCr a NL.

Uvedené rozbory nezodpovedajú požiadavke inšpekcie uvedenej v podmienke I.2.1. integrovaného povolenia z dôvodu, že neboli stanovené všetky ukazovatele CHSKCr, N-NH4, NL, NELIČ. Podmienka je nesplnená, pretože prevádzkovateľ nevykonával monitoring kvality vody z povrchového odtoku v zmysle integrovaného povolenia. Uvedené zistenie je porušením podmienky I.2.1. integrovaného povolenia, čo je porušením § 33 ods. 4 písmena g) zákona o IPKZ, pretože prevádzkovateľ nemonitoroval prevádzku v súlade s integrovaným povolením.

Na základe zisteného nedostatku inšpekcia podľa § 35 ods. 2 písm. b) uloží pokutu za zistený správny delikt.

Nesplnením podmienky povolenia došlo k porušeniu § 33 ods. 4 písm. g), čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 1 písm. f) zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistení správny delikt.

Správa z environmentálnej kontroly č. 14/2014/Šum/P bola vypracovaná v Žiline dňa 24.03.2014.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol dňa 24.03.2014 informovaný konateľ spoločnosti MVDr. Eugen Ruttkay, kedy mu bola správa z environmentálnej kontroly zaslaná e-mailom.

- Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Výsledok kontroly a obsah správy bol dňa 27.03.2014 prerokovaný s konateľom spoločnosti, ktorý podal k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:

Protokol podpísaný v Martine dňa 27.03.2014.

Za SIŽP IŽP Žilina, OIPK:

Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka                                     ............................................

Ing. Miroslava Reková, vedúca odboru                                       ............................................

Za prevádzkovateľa:

MVDr. Eugen Ruttkay, konateľ                                                   ..............................................

Správu z enironmentálnej kontroly č. 14/2014/Šum/P prevzal dňa: 27.03.2014 MVDr. Eugen Ruttkay.